SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa rotora uchylnego do wirówki

Załącznik nr 2

# Dostawa rotora uchylnego do wirówki

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rotor uchylny do wirówki musi składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej poniższe wymagania: | 1 komplet |  |  |  |
| Głowica rotora wychyłowego na 4 koszyki (1 sztuka). Owalny, uniwersalny koszyk (dopuszczalna prędkość wirowania nie mniej niż 4700 rpm, siła odśrodkowa nie mniej niż 5236 x g), przygotowany do zastosowania pokrywy uszczelniającej o pojemności (4 sztuki): 22 x 5-6 ml o wym. Ø13,5/17,5 x 70 do 90 mm; 20 x 4 - 7 ml płaskodenne o wym. Ø15,5/18 x 50 do 75 mm; 36 x 5 ml okrągłodenne o wym. Ø12,5 x 60 do 80 mm; 26 x 1,5/2,2 ml Eppendorf; 32 x 7 ml okrągłodenne o wym. Ø12,5 x 85 do 115 mm; 20 x 10 - 12 ml okrągłodenne o wym. Ø16,2/18 x 65 do 90 mm; 19 x 9 - 15ml ogrągłodenne o wym. Ø17,2/19,5 x 85 do 115 mm oraz Monovette 9 - 10 ml; 8 x 25-30 ml ogrągłodenne o wym. Ø25,4/30 x 90 do 115 mm; 7 x 30 ml Sterilin; 7 x 40 - 50 ml ogrągłodenne z zakrętką o wym. Ø29/32 x 90 do 115 mm; 4 x 50 ml ogrągłodenne o wym. Ø35/38 x 90 do 115 mm; 2 x 100 ml ogrągłodenna o wym. Ø45/47 x 85 do 110 mm, maks. Do 145 mm bez pokrywy; 12 x 15 ml Falcon nakrętka o śred. maks. 23 mm; 15 x 15 ml typu Falcon nakrętka o śred. maks. 22 mm; 5 x 50 ml Falcon; 5 x 50 ml Falcon z kołnierzem na dnie; 7 x 50 ml Falcon bez pokrywy; 1 x 150-200 ml konikalnodenna np. Nalgene 150 i 200 ml; 1 x 200-250 ml konikalnodenna np. Corning, bez pokrywy; 3 x 78-85 ml ogrągłodenna o wym. Ø38/40 x 90 do 110 mm; 1 x 125 ml butelka płaskodenna z zakrętką o wym. Ø51 x 90 do 115 mm; 1 x 200 ml butelka płaskodenna z zakrętką o wym. Ø57 x 90 do 115 mm; 1 x 200-250 ml okrągłodenna; 1 x 250 ml butelka płaskodenna z zakrętką o wym. Ø61,5 x 90 do 125 mm; 1 x 500 ml konikalnodenna np. Corning; 1 x 500 ml butelka okrągłodenna z nakrętką o wym. Ø69,5 x 165 mm; 1 x 500 - 750 ml butelka płaskodenna z nakrętką o wym. Ø85 x 130 do 173 mm; 1 x 800 ml butelka z PP płaskodenna z opcjonalną pokrywą. Adapter do probówek 12 x 15 ml „Falcon” nakrętka o śred. maks. 23 mm (2 sztuki). Adapter do probówek 5 x 50 ml „Falcon” (2 sztuki). Probówka o pojemności 800ml z pokrywą (4 sztuki). Pozostałe wymagania: Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. |  |  |  |  |
| Wartości razem: |  |  |

……………………………………………………….                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data											   Podpis Wykonawcy