Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Składający się z opisu funkcjonalności systemu i specyfikacji sprzętu

### 1. Opis funkcjonalności systemu

Do obowiązku wykonawcy jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji  systemów wizyjnych , audio , zaciemnienia w sali nr. 0.30 zgodnie z opisem funkcjonalności systemu i specyfikacją sprzętu. Mikrofony, bezprzewodowy i nagłowny służą do przeprowadzania prelekcji, wykładów , spotkań i itp.

### System wizyjny

W sali projektuje się system wizyjny umożliwiający projekcję obrazu ze źródeł wyposażonych w wyjścia wizyjne HDMI, DVI, Display Port++ i VGA. Zamontowany do sufitu wideo projektor o rozdzielczości WUXGA 1920x1200 pikseli i jasności 5200 lm będzie wyświetlał obraz na ekranie rozwijanym elektrycznie o powierzchni projekcji nie mniejszej niż 283x177cm. Montaż projektora będzie w osi ekranu i odległości od niego większej niż 3m ale nie przekraczającej 5m.

Sala zostanie wyposażona w biurko mobilne z przyłączem stołowym zawierającym sygnały HDMI,  VGA, audio , LAN i gniazdo 230V oraz szafą rack 19”. Podłączenie urządzeń AV zamontowanych w szafce do przyłącza PST realizowane będzie za pośrednictwem kabla wizyjnego HDMI , kabla zasilającego i kabla LAN.

Do przełączania sygnałów wizyjnych zastosowany będzie przełącznik z wbudowanym procesorem wizyjnym umożliwiającym przeskalowanie sygnałów wizyjnych. Sygnały z podłączonych urządzeń źródłowych będą przełączane automatycznie lub z panelu przedniego przełącznika AV. Dodatkowo w szafie rack 19” można zamontować dwa urządzenia typu odtwarzacz Blu-Ray, tuner TV itp., które nie są ujęte w zamówieniu. Podłączone sygnały wizyjne zostaną przeskalowane do rozdzielczości natywnej projektora 1920 x 1200 pikseli i wysłane przez cyfrowe złącze HDMI  do projektora.

### System foniczny

Sygnały z odbiornika mikrofonu bezprzewodowego, liniowych źródeł audio stereo i cyfrowych źródeł audio zaszytych w sygnale HDMI zostaną sprowadzone do przełącznika AV. Urządzenie to ma możliwość załączania zasilania mikrofonów pojemnościowych dla każdego kanału mikrofonowego niezależnie. Urządzenie umożliwia wysłanie sygnału audio na trzy wyjścia analogowe i wyjścia HDMI. Regulacja poziomów sygnałów oraz barwy dźwięku dla każdego wyjścia analogowego jest niezależna.

Regulacja poziomu nagłośnienia będzie realizowana z panelu przedniego przełącznika AV.

Przełącznik AV charakteryzuje się:

- obsługą protokołu zabezpieczeń HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

- funkcją przechowywania kluczy HDCP w celu ich szybkiego uwierzytelnia i tym samym szybkiego przełączania źródeł sygnału

- obsługą sygnałów wejściowych HDMI Deep Color i 3D, DVI, DisplayPort1, HDTV do 1080i/1080p, sygnałów komputerowych do rozdzielczości UXGA/WUXGA, RGBHV, RGBS, RGSB, YPbPr, Y/C. W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe adaptery kablowe (adaptery nie są objęte zamówieniem).

- możliwością zarządzania komunikacją EDID dla każdego żródła niezależnie

- wbudowanym mikserem dla dwóch mikrofonów z możliwością załączania zasilania +48V (Phantom)

- możliwością ekstrakcji sygnału audio z HDMI i implementowania audio analogowego do sygnałów HDMI

- trzema  niezależnymi  wyjściami audio

- automatyczną redukcją głośności do poziomu ustalonego przy załączaniu mikrofonów

- automatycznym wykrywaniem sygnału audio w sygnale HDMI

- po podłączeniu urządzenie automatycznie zapamiętuje rozmiar, położenie i ustawienia obrazu na podstawie sygnału wejściowego, gdy ten sam sygnał jest ponownie wykryty, ustawienia obrazu zostają automatycznie wywołane z pamięci.

- możliwość regulacji głośności za pomocą potencjometru na panelu przednim

### Obsługa  systemu audiowizualnego

Uruchomienie systemu audiowizualnego odbywa się za pośrednictwem pilota do projektora oraz poprzez załączenie urządzeń w szafie AV 19” i włączeniem mikrofonów. Przy włączeniu projektora rozwinie się jednocześnie ekran elektryczny. Przełącznik AV zostanie przełączony automatycznie przy wykryciu źródła sygnału wizyjnego. Głośność źródła dźwięku można będzie ustawiać na potencjometrze znajdującym się na panelu przednim przełącznika AV. Mikrofony będą ustawione na stałym poziomie dźwięku, optymalnym do prowadzenia spotkania i niepowodującym sprzężeń akustycznych.

Sterowanie żaluzjami pionowymi realizowane będzie za pośrednictwem pilota radiowego do żaluzji.

Załączanie i wyłączanie istniejącego oświetlenia będzie realizowane wyłącznikami zlokalizowane przy wejściu do sali.

### Zaciemnienie Sali

W Sali przewidziano żaluzje pionowe elektryczne z materiałem o współczynniku zaciemnienia 100%.

Sterowanie żaluzjami realizowane będzie za pośrednictwem pilota radiowego.

### Okablowanie zasilające

Kabel elektryczny YDY 3x2,5mm2 doprowadzony jest do Sali i znajduje się nad sufitem podwieszanym.

### Szkolenia i dokumentacja

- Wymagane jest przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego minimum trzech osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Szkolenie musi obejmować omówienie wszystkich funkcji dostarczonych urządzeń, uruchomienie i wyłączenie systemu AV oraz ćwiczenia w praktycznym stosowaniu.

- Szkolenie w wymiarze minimum 2 bloków po 1 godzinie.

- Wykonawca zapewni wsparcie telefoniczne w ilości minimum dwóch godzin w miesiącu podczas obowiązywania okresu gwarancji.

- Wymagany czas reakcji 2 godz. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas od powiadomienia Wykonawcy o nieprawidłowej pracy urządzeń lub wykonanej instalacji do podjęcia czynności naprawczych.

3. Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca dostarczy : 2 egz. dokumentacji powykonawczej oraz 2 egz. instrukcji

obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń w języku polskim.

W skład dokumentacji  wchodzi:

- Opis funkcjonalny zainstalowanych systemów audiowizualnych.

- Wykaz urządzeń.

- Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rysunki:

  - rozmieszczenie urządzeń w rzucie poziomym auli,

  - schemat blokowy systemu AV oraz schemat zasilania,

  - trasy kablowe sygnałowe i zasilające dla urządzeń AV,

  - widok gniazd z opisem przyłączy sygnałowych.

- Specyfikacją sprzętu

|  | System wizyjny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor multimedialny - Rozdzielczość natywna 1920 x 1200 (WUXGA) - Jasność 5200 lm - 1 x HDMI kompatybilny z HDCP - Żywotność lampy 3500H (w trybie standardowym) - Ze względów estetycznych kolor projektora biały lub lekko popielaty | 1 | szt. |
| 2 | Uchwyt sufitowy do projektora | 1 | szt. |
| 3 | Ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany - proporcje ekranu: 16:10 - czarna ramka wokół powierzchni projekcyjnej - powierzchnia projekcyjna nie mniejsza niż 283 x 177 cm - tylna powierzchnia ekranu w kolorze czarnym | 1 | szt. |
| 4 | Pilot zdalnego sterowania do ekranu | 1 | szt. |
| 5 | Uchwyt montażowy do ekranu, montaż do sufitu | 1 | kpl |
| 6 | Przełącznik z procesorem wizyjnym w celu przeskalowania sygnału wizyjnego. - dwa wejścia HDMI - wejście VGA - wyście HDMI - ekstrakcja dźwięku z HDMI - konwersja dźwięku cyfrowego do analogowego stereo - wbudowane dwa wejścia mikrofonowe z zasilaniem Phantom +48V - skalowanie sygnałów VGA i HDMI do rozdzielczości natywnej projektora - wbudowany potencjometr głośności na panelu przednim - możliwość automatycznego przełączania źródeł oraz z panela przedniego - wyjścia analogowe audio | 1 | szt. |
| L.p. | Nazwa sprzętu |  |  |
|  | System audio |  |  |
| 7 | Wzmacniacz audio 3 x 210W w 100V klasy D - chłodzenie konwencjonalne - 20Hz - 20 kHz(+0/-3dB, @ 1W referencja 1kHz -THD+N<0,3 %(przy pełnej mocy znamionowej) - Zabezpieczenie przed zwarciem i przegrzaniem - wzmacniacz klasy D | 3 | szt. |
| 8 | Głośnik montowany w suficie podwieszanym, - współpracujące z w/w wzmacniaczem - dwa głośniki 1" 2,54cm) - jeden głośnik niskotonowy 7" (17,8cm) - kolor biały | 6 | szt. |
| 9 | Mikrofon bezprzewodowy dynamiczny trzymany w dłoni z odbiornikiem - pasmo przenoszenia: 100-15,000 Hz - moc wejściowa RF 10nW/ 30mW - stosunek sygnału do szumu > 100dB przy dewiacji 40 kHz - zniekształcenia harmoniczne <=1% (dewiacja 10kHz przy 1 kHz) - ilość kanałów 10 - zasięg działania 100m typowy - pasmo UHF 656.125-678.500 MHz | 1 | szt. |
| 10 | Subminiaturowy, nagłowny mikrofon pojemnościowy : - charakterystyka: dookolna - pasmo przenoszenia: 20-20,000 Hz - pobór prądu: 0.1 mA typical at 5V - zasilanie: 2.5-11V | 1 | szt. |
| 11 | Zestaw bezprzewodowy przypinany do paska z odbiornikiem - pasmo przenoszenia: 100-15,000 Hz - moc wejściowa RF 10nW/ 30mW - stosunek sygnału do szumu > 100dB przy dewiacji 40 kHz - zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz <1% - ilość kanałów 10 - zasięg działania 100m typowy - pasmo UHF 656.125-678.500 MHz | 1 | kpl |
| 12 | Ładowarka do ładowania dwóch nadajników bezprzewodowych - zgodna z wyżej wymienionym systemem mikrofonów | 1 | szt. |
| 13 | Wspornik do montażu dwóch odbiorników mikrofonów bezprzewodowych typu rack 19'' 1U | 1 | szt. |
| L.p. | Nazwa sprzętu |  |  |
|  | Przyłącza i szafa AV |  |  |
| 14 | Przyłącze ścienne PST | 1 | szt. |
| 15 | Przyłącze PPROJ | 1 | szt. |
| 16 | Półka 1U | 2 | szt. |
| 17 | Listwa zasilająca 19" 1U | 1 | szt. |
| 18 | Koryto kablowe 35 x 10,2; 2 mb | 3 | szt. |
| 19 | Biurko o wymiarach 70 x 140 - wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm - przednia ściana biurka zabudowana - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem | 1 | szt. |
| 20 | Przyłącze montowane w blat biurka - przyłącze modułowe, możliwość dowolnej konfiguracji - szczotkowy przepust kablowy - konfiguracja przyłącza według opisu | 1 | szt. |
| 21 | Szafka AV 19" z uchwytem rack 19" wys. 12U - wykonanie z płyty meblowej o grubości min. 18mm - szafa zamykana na klucz - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem | 1 | szt. |
| L.p. | Nazwa sprzętu |  |  |
|  | Zaciemnienie Sali |  |  |
| 22 | Żaluzja pionowa elektryczna 5500 x 3560 mm ( szer x wys ) materiał 100% zaciemnienia, kolor tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym | 2 | szt. |
| 23 | Pilot do sterowania żaluzjami | 1 | szt. |
| L.p. | Nazwa sprzętu |  |  |
|  | Okablowanie, montaż, szkolenie |  |  |
| 24 | Okablowanie elektryczne - zasilanie żaluzji, projektora, ekranu, szafki AV | 1 | kpl |
| 25 | Okablowanie systemu AV | 1 | kpl |
| 26 | Montaż systemu audiowizualnego i żaluzji | 1 | kpl |
| 27 | Szkolenie użytkownika | 1 | kpl |