Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemu audio-video i sterowania w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

W załączniku nr 8 do SIWZ przedstawiony jest plan usytuowania urządzeń.

Włączenie projektora z dołączonego pilota ma spowodować opuszczenie ekranu projekcyjnego.

Do zaciemnienia sali przewiduje się montaż 6 rolet w kasetach wraz z prowadnicami sterowanych pilotem.

W skład zadania  wchodzi:

1) Dostawa, montaż  sprzętu,

- wykonanie zespolonego przyłącza ściennego składającego się

- z gniazd HDMI , VGA/audio , 3x230V i 2xRJ45,

- montaż niezbędnego okablowania z

- oprogramowaniem urządzeń,

- uruchomienie całości

- szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

2) Okres gwarancji na wykonane prace w tym na wszystkie dostarczone urządzenia min. 36m-cy.

2. W skład wyposażenia wchodzić będą:

Projektor

- technologia otrzymania obrazu

- rozdzielczość 1280x800

- natężeniem światła białego i barwnego - 4500 ANSI lumenów

- kontrast min. 2000:1, regulacja zoom i ostrości, poziom hałasu max. 37dB

- wejścia: VGA x 2, audio, video-composite, HDMI, RS 232VIDE0

- Obudowa zasłaniająca kable

- możliwość wymiany obiektywu

- żywotność źródła światła min. do 3000 h

- obiektyw F1,65 - 2,55, f= 21,28 - 37,94 mm

- wyposażenie pilot z bateriami, instrukcją montażu .

Uchwyt do projektora

-  punkty mocowania minimum 4szt,

- metalowy malowany proszkowo ,

- teleskopowa konstrukcja  uchwytu z możliwością regulacji od50do 65cm

Ekran projekcyjny

- ekran projekcyjny o szerokości 390cm płótno z czarnym tyłem, ramki czarne , format

16:10 , wysuw płótna przedni.

- płótno musi posiadać certyfikat co najmniej trudnopalności.

- ekran montowany do sufitu na dystansach ok 70cm

Wzmacniacz miksujący

- powermikser 100V

- moc wyjściowa RMS  min. 125W ,  max. 150W.

- pasmo przenoszenia 40Hz-22kHz

- minimum 4 wejścia liniowe

- minimum 4 wejścia  mikrofonu

- regulacja wysokich tonów10dB,10kHz

-  montaż w szafie rack 19”

Głośnik sufitowy

- zestaw 2-drożny pro 100V

- 8" z membraną – „1"

- impedancja 16 Ohm/100V

- moc 20W RMS, 32W muzyczna

- zakres przenoszonych częstotliwości 50-20kHz

odporność na kurz i wilgoć IP 54

Mikrofon bezprzewodowy do ręki

Nadajnik

- wyświetlacz  lcd,

- pasmo przenoszenia 35-20000Hz

Odbiornik

- metalowa obudowa

- kolorowy wyświetlacz lcd i wskaźnik led

- sygnalizacja słabej baterii lub akumulatora

- potencjometr  poziomu sygnału wyjściowego na panelu czołowym

Mikrofon maglowy cielisty

- charakterystyka dookólna

- pasmo przenoszenia 20-20000Hz

- złącze XLR

- czułość 8mV/Pa(-42dBV)

- Napięcie zasilające 1,5 -V 12V

- równoważny poziom szumów 26dB-A

- osłona chroniąca przed wilgocią

Odbiornik typu boby pack

- wyświetlacz LCD

- sygnalizacja słabej baterii lub akumulatora

- pasmo 35-20000Hz

- zasilanie bateria lub akumulator

Szafa rack

- szafa rack 12U na kółkach z dwoma półkami w kolorze czarnym

Rolety elektryczne

- roleta elektryczna w kasecie i prowadnicach.

- zaciemnienie min. 90%.

- płótno musi posiadać certyfikat  trudno palności,

- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem

- sterowanie wszystkich rolet jednocześnie  z pilota

bezprzewodowego.

Stacja dokująco- ładująca

- ładowarka z dwoma gniazdami ze stykami pasującymi jednocześnie do nadajnika doręczanego i do na

paskowego oraz do ładowania akumulatorów o pojemności co najmniej 1500mA pozostających podczas

ładowania w obudowie nadajnika.

Przyłącze ścienne

przyłącze ścienne wyposażone w złącza HDMI, VGA/audio oraz zasilanie 3x230V 2xRJ45.

Biurko z przednią ścianką -  wysłoną

biurko o wymiarach 70x140cm na nogach okrągłych, blat wykonany z płyty min.18mm oklejone okleiną o

grubości min. 2mm , płyta- przednia ścianka.

kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.

3.  Okablowanie:

3.1  Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie niezbędnego okablowania do funkcjonowania urządzeń.

- Okablowanie winno obejmować wszelkie linie sygnałowe, zasilające i sterujące dla urządzeń

audiowizualnych z uwzględnieniem ich współpracy z innymi instalacjami np. oświetleniowej.

- Do instalacji należy użyć okablowania:

HDMI , HDM 24

VGA  VK520 – 5 zył video i 5 zył sygnałowych

Audio  ak2s wykonany z CuO.F.C.

- Wykonawca winien dołączyć do oferty opis oferowanych urządzeń zawierający co najmniej nazwę                  i   parametry pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów oraz ich parametrów z wymaganiami (np.  podanie nazwy producenta modelu urządzenia, parametry ,opisy techniczne i funkcjonalne urządzeń itp.).

- Szkolenie:

  - Wymagane jest przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego minimum trzech osób wskazanych przez Zamawiającego.

  - Szkolenie musi obejmować omówienie wszystkich funkcji dostarczonych urządzeń, oprogramowania oraz ćwiczenia w praktycznym stosowaniu.

  - Szkolenie w wymiarze minimum 2 bloków po 1 godzinie.

  - Wykonawca w uzgodnionych z Zamawiających minimum dwóch godzin w miesiącu podczas obowiązywania okresu gwarancji zapewni wsparcie telefoniczne.

- Wykonawca dostarczy 2 egz. dokumentacji technicznej i 2 egz. instrukcji obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń w języku polskim.

- W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia serwisu i konserwacji, co najmniej raz na kwartał – koszt serwisu i konserwacji w okresie gwarancji min. 10% wartości zamówienia.

  - Czas reakcji 2 godziny .Przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas od powiadomienia Wykonawcy o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji do podjęcia czynności naprawczych,

- Oprogramowanie systemów sterowania.

8.1 Podczas programowania systemów sterowania należy uzgodnić z użytkownikiem funkcjonalność. System  sterowania musi obejmować funkcjonalnością nagłośnienie, oświetlenie, sterowania roletami i pozostałymi

urządzeniami składającymi się na wyposażenie Sali 0.30.

9.	Dokumentacja powykonawcza

Komplet składający się z 2 egzemplarzy na papierze oraz 2 egzemplarze formie elektronicznej na płycie CD

w skład , której wchodzi:

  - Opis funkcjonalny zainstalowanych systemów audiowizualnych.

  - Wykaz urządzeń.

  - Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Rysunki:

    - rozmieszczenie urządzeń w rzucie poziomym auli,

    - schemat blokowy systemu AV oraz schemat zasilania i sterowania,

    - trasy kablowe sygnałowe,

    - głośnikowe i zasilające dla urządzeń AV,

    - rozmieszczenie urządzeń,

    - widok gniazd z opisem przyłączy sygnałowych.

    - Instrukcja obsługi systemu