Załącznik nr 2 część I Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wartość netto* Podatek VAT** Wartość brutto** 1 2 3 4 5

Spektrofotometr musi składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej poniższe wymagania: Opis parametrów spektrofotometru: Spektrofotometr j UV -VIS jednowiązkowy z wbudowanym ekranem ciekłokrystalicznym i oprogramowaniem wewnętrznym: Zakres pracy: co najmniej od 190 do 1100 nm; Szerokość spektralna szczeliny: nie większa niż 5 nm w całym zakresie pracy; Dokładność długości fali nie mniejsza niż ±1.0 nm; Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej od -0.3 do 3 Abs Szybkość zmiany długości fali: 3800 nm/min Poziom szumów: nie większy niż 0.0005 Abs Monochromator: siatka dyfrakcyjna typu „blazed” z korekcją aberracji Ekran ciekłokrystaliczny: minimum 6 cali, rozdzielczość minimum 320x240 Port drukarki i port RS-232 Uchwyt na kuwetę o długości drogi optycznej 1 cm, Z możliwością stosowania kuwet plastikowych o podstawie 12.5 x 12.5 mm Z możliwością stosowania kuwet mikro o pojemności 50 µl Przystawka na co najmniej sześć kwadratowych kuwet o długości drogi optycznej 10 mm Wewnętrzna pamięć do zapisu danych Oprogramowanie wewnętrzne do pomiarów fotometrycznych punktowych, ilościowych, rejestracja widma, pomiary prób biologicznych, pomiary absorbancji, transmitancji, energii w funkcji długości fali i czasu, kalibracja (2 do 10 standardów) i pomiary transmitancji i absorbancji; wewnętrzna pamięć do zapisu danych Dołączone oprogramowanie do analizy składu chemicznego wody (zawierające co najmniej 48 gotowych programów) – m.in. do analizy chlorków, siarczanów, azotanów, magnezu, potasu, żelaza, pH, twardości czy mętności Parametry techniczne oferowanego urządzenia są: zgodne / niezgodne* z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ *Odpowiednio skreśkić 1 kpl.

*wpisują Wykonawcy zagraniczni i krajowi

**wpisują  tylko Wykonawcy krajowi

……………………………………………………….                                                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data		               Podpis  i pieczątka Wykonawcy