Załącznik nr 2 część II Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wartość netto* Podatek VAT** Wartość brutto** 1 2 3 4 5

Autosampler – automatyczny podajnik próbek musi składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej poniższe wymagania: Opis parametrów urządzenia : - zakres pracy w pH co najmniej 1-14 - praca autosamplera z ramieniem XYZ - tacka na co najmniej 70 fiolek 2 ml + dodatkowa tacka na 10 wzorców - chłodzona komora próbek w zakresie 4 do 40ºC - objętość nastrzyku 0,1 µl do 100 µl (z możliwością rozbudowy do co najmniej 2000 µl) - szybkość nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyzej10 s (dla nastrzyku10 µl) - dokładność nastrzyku nie gorzej niż 1% - szybkość dozowania próbki co najmniej od 1 do 15 µl/s (ustawiana w kroku co 0,1 µl) - szybkość płukania igły autosamplera co najmniej od 1 do 35 µl/s (ustawiana w kroku co 1 µl) - powtarzalność nastrzyku: 0,3% RSD - pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy - współczynnik przeniesienia: co najwyżej 0,005% standardowo przemywanie igły wewnątrz i na zewnątrz, możliwość zainstalowania dodatkowego przemywania igły co najmniej dwoma dodatkowymi rozpuszczalnikami, możliwość ustawienia przemywanie zarówno przed, jak i po nastrzyku - do 30 nastrzyków z tej samej próbki wbudowane funkcje walidacyjne możliwość podłączenia termostatowanego zmieniacza na płytki w atosamplerze mieszczącego dodatkowo 54 fiolki 1.5 ml Uwaga: Autosampler musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego zestawem HPLC Prominence z formatowaniem 4 składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia producenta SHIMADZU Parametry techniczne oferowanego urządzenia są: zgodne* / niezgodne* z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ Oferowany autosampler: kompatybilny*/ niekompatybilny* z posiadanym przez Zamawiajacego j/w w uwadze *Odpowiednio skreśkić 1 szt. *wpisują Wykonawcy zagraniczni i krajowi **wpisują tylko Wykonawcy krajowi ………………………………………………………. ………………………………………………………… Miejscowość i data Podpis i pieczątka Wykonawcy