## ..................................................
    (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

## Dostawa mikroskopu odwróconego wraz z zestawem do akwizycji i rejestracji obrazu dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Tabela 1

| Lp. | Element zestawu | Wymagania określone przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop | - Optyka korygowana do nieskończoności - Statyw: Podstawa wykonana w całości z metalu, z uchwytem do przenoszenia Uchwyt rewolwerowy obiektywów 4 pozycyjny Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, Możliwość wbudowania oświetlacza diodowego w miejsce oświetlacza halogenowego Zewnętrzny zasilacz 100...240VAC/ 50...60Hz Wskaźnik aktualnego powiększenia Diodowy wskaźnik natężenia oświetlenia, - Oświetlacz: Halogenowy o mocy min. 30 W Automatyczny wyłącznik w przypadku dłuższego nie używania mikroskopu Możliwość łatwej wymiany rodzaju oświetlenia (halogen, led,) w każdym momencie - Tubus: Fototubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie 48 ... 75 mm, kąt nachylenia 45 st., z dwustopniową możliwością dostosowania do wzrostu obserwatora - Okulary: Powiększenie 10x Szerokopolowe, pole widzenia min. 20 mm, z możliwością domontowania dodatkowych podziałek lub krzyża Z regulacjami dioptryjnymi w zakresie +/- 5 dioptrii w obydwu okularach - Obiektywy: Klasy planachromat (z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej) 4x / N.A. 0,1 Ph0 10x/N.A. 0,25 Ph 1 20x/N.A. 0,3 Ph 1 40x/N.A. 0,5 Ph 2 - Stolik: Wymiary min. : 200 x 239mm - Kondensor: Kondensor z regulowaną przysłoną aperturową, N.A min. 0,4 , odległość robocza min. 55mm Wyposażony w suwak z przesłonami do kontrastu fazowego Ph0, Ph1,Ph2 - Wyposażenie: Pokrowiec antystatyczny i komplet narzędzi | Należy podać: Producent ………………………………….. Model ………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia Gwarancja…………. m-cy |

| 2. | Zestaw do akwizycji i rejestracji obrazu: | - Kamera kolorowa o parametrach minimalnych: rozdzielczość: 2560 x 1920 (5.0 MP), wielkość piksela: 2.2 μm x 2.2 μm sensor: CMOS, 5.7 mm x 4.28 mm (1/2.5") połączenie: USB 2.0 adapter do podłączenia kamery do mikroskopu 0,5x oprogramowanie do akwizycji i rejestracji obrazów. - Komputer zapewniający właściwą współpracę kamery z oprogramowaniem o parametrach minimalnych: Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark wynik minimum 4900 punktów, 8GB RAM, karta graficzna niezintegrowana z płytą główną i/lub procesorem obsługująca technologie: DirectX 11, HDD 2x1TB w trybie RAID, monitor 24” 1920x1080, | Należy podać: Producent ………………………………….. Model ………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia Gwarancja…………. m-cy Należy podać: Producent ………………………………….. Model ………………………………… Wydajność …………………….… pkt. w teście PassMark-CPU Mark. Pojemność dysku ……………………. Wielkość pamięci ………………. GB Ilość portów USB 2.0 ………………. Producent monitora………………………….. Model ………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia Gwarancja…………. m-cy |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | System operacyjny komputera | System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Musi być kompatybilny z oferowanymi komputerami stacjonarnymi zarówno w warstwie sprzętowej jak i programowej poprzez posiadanie sterowników do wbudowanych urządzeń na oferowany system operacyjny. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet w tym sterowników drukarek. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych, tj. – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). System operacyjny musi obsługiwać dostępną pamięć ram min. 8 GB System musi być preinstalowany na dysku twardym komputera i nie wymagać dodatkowej aktywacji u producenta. | System operacyjny ……………………… ……………………………………….. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia |

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (skreślić niepotrzebne).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Wymagania określone przez Zamawiającego” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014 r. 				                                       ……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)