Załącznik nr 2 formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wartość netto* Podatek VAT** Wartość brutto** 1 2 3 4 5

Spektrofluorymetr musi składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej poniższe wymagania: Opis parametrów spektrofluorymetru z czytnikiem płytek: Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek pracujący w trybach: absorbancji UV/Vis, fluorescencji i luminescencji. Obsługiwane formaty płytek 6, 12, 24, 48, 96, 384 dołki. Źródła światła: pulsująca lampa xenonowa. Układ detektora składający się z fotopowielacza typu „side window” dla pomiarów intensywności fluorescencji góra/dół (opcja) oraz fotodiody referencyjnej dla pomiarów absorbancji. Zakres długości fali dla pomiarów intensywności fluorescencji nie mniejszy niż 230-850 nm. Zakres długości fali dla pomiarów absorbancji nie mniejszy niż 230-1000 nm. Wybór długości fali z wykorzystaniem dwóch podwójnych monochromatorów. Dokładność ustawienia długości fali nie gorsza niż 2.0 nm. Precyzja długości fali nie gorsza niż 0.2 nm. Zakres pomiarowy dla absorbancji nie mniejszy niż 0-4 A @ 405 nm dla płytek 96 i 384 dołkowych. Dokładność absorbancji dla 2 A lepsza niż 2% @ 405 nm. Precyzja absorbancji dla 2 A lepsza niż 0.1% @ 405 nm. Limit detekcji dla pomiaru intensywności fluorescencji dla płytek 96 i 384 dołkowych lepszy niż 1 fmol/studzienkę. Limit detekcji dla pomiaru luminescencji (typu glow) dla płytek 96 i 384 dołkowych lepszy niż 10 pM/studzienkę. Wbudowany mieszacz do płytek pracujący w trybie liniowym, orbitalnym i ósemkowym. Termostatowanie komory pomiarowej w zakresie nie mniejszym niż +3oC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej +65oC. Czytnik kodów kreskowych pozwalający na czytanie kodów z każdego boku mikropłytki. Oprogramowanie intuicyjne sterujące pracą czytnika pracujące na platformie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu operacyjnego Microsoft Windows 7/64bit pozwalające na tworzenie metod i łatwą obróbkę wyników. Zintegrowany sterownik komputerowy z ciekłokrystalicznym dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej minimum 17”. Dołączana zewnętrzna macierz dyskowa 2 x 1 TB z co najmniej 5 wolnymi gniazdami dla dodatkowych dysków. Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego z możliwością tworzenia, wykonywania i edycji makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx oraz możliwość przenoszenia danych za pomocą pamięci podłączanych do portu USB. Możliwość sprzężenia czytnika z automatyczną stacją przygotowania próbek tzw. biorobot i kontrola z poziomu jednego oprogramowania. Możliwość rozbudowy czytnika o technologię AlphaScreen ze wzbudzeniem laserem i wiązce głównej 680 nm. Możliwość rozbudowy czytnika o technologię fluorescencji czasu zaniku (TRF) ze wzbudzeniem lampą ksenonową oraz o technologię pomiaru bez znacznika (label free). Mikropłytka 96 kapilarna dedykowana do mikropomiarów w objętościach od 0.5 do 30 uL. Dostawca urządzenia musi załączyć ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. Parametry techniczne oferowanego urządzenia są: zgodne / niezgodne* z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ *Odpowiednio skreśkić 1 kpl.

*wpisują Wykonawcy zagraniczni i krajowi

**wpisują  tylko Wykonawcy krajowi

……………………………………………………….                                                                                                                …………………………………………………………                                                                              Miejscowość i data		                                                                                                                                Podpis  i pieczątka Wykonawcy