## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

Dostawa labiryntu wodnego Morrisa: okrągły basen z platformą, z system do analizy behawioru: kamerą monochromatyczną, stacją roboczą i oprogramowaniem wraz z instalacją i szkoleniem dla Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Labirynt wodny Morrisa: okrągły basen (śred. 150 cm, wys. 60 cm), z platformą, systemem do analizy behawioru: kamerą monochromatyczną, stacją roboczą i oprogramowaniem wraz ze szkoleniem i instalacją” Ww. przewidziany do zakupienia automatyczny system komputerowy do rejestracji i analizy zachowania zwierząt laboratoryjnych musi być w pełni kompatybilny z będącym w posiadaniu Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego systemem Etho Vision XT firmy Noldus (w konfiguracji z areną). W szczególności musi być zapewniona pełna wzajemna wymienialność wszystkich plików generowanych (m.in. w trakcie rejestracji i analizy) przez system posiadany przez Katedrę Biologii Molekularnej i system przewidziany do zakupienia oraz pełna wzajemna wymienialność sprzętowa (wyposażenia: aren, basenu Morrisa, kamer, etc) . Między innymi musi być zapewniona możliwość dowolnego łączenia elementów wchodzących w skład systemu Etho Vision XT firmy Noldus posiadanego przez Katedrę Biologii Molekularnej i zestawu przewidzianego do zakupienia . Łączenie to musi być możliwe do wykonania w sposób identyczny, jak w posiadanym systemie Etho Vision XT firmy Noldus [bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów sprzętowych i nakładek oprogramowania]. Musi również być zapewniona pełna kompatybilność między posiadanym sprzętem firmy Noldus i sprzętem przewidzianym do zakupienia a posiadanym oprogramowaniem firmy Noldus i oprogramowaniem przewidzianym do zakupienia [dowolne kombinacje łączenia komputera z oprogramowaniem z dowolnym sprzętem posiadanym już przez Wydział Biologii i wymienionym w niniejszej specyfikacji bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów sprzętowych i nakładek oprogramowania] przy zachowaniu wszystkich funkcji rejestracji, analizy, sposobu obsługi, funkcji i wyglądu okienek ekranu etc. 1. System musi pozwalać na rejestrację analizy ruchu, aktywności i zachowania myszy i szczurów. 2. Analiza danych musi być dokonywana w oparciu o minimalne parametry specyfikowane poniżej: a) prędkość, b) przebyta odległość, c) obecność w określonej strefie, d) odległość do strefy - najmniejsza odległość pomiędzy punktem ciała zwierzęcia a granicą określonej strefy, e) odległość do punktu - najmniejsza odległość pomiędzy punktem ciała zwierzęcia a innym konkretnym punktem (w obrębie areny, strefy), f) czas przejścia pomiędzy strefami, g) zmierzanie do punktu (określa kąt pod jakim zwierzę zmierza w kierunku punktu w odniesieniu do pozycji zwierzęcia), h) czas spędzony przez zwierzę w określonej strefie, i) czas spędzony w bezruchu (pomiar strachu), j) kąt obrotu (względny i całkowity), k) prędkość kątowa (względna i całkowita), l) ilość zmian kierunku ruchu obiektu względem przebytej odległości, m) ruch (nieciągła zmienna z określeniem 2 możliwych stanów: ruch/brak ruchu), n) ruchliwość (nieciągła zmienna z określeniem 3 możliwych stanów: wysoce ruchliwe, ruchliwe, nieruchliwe), o) ruchliwość ciągła (obliczana jest ruchliwość zwierzęcia, nawet jeśli środkowy punkt ciała pozostaje w tym samym miejscu), p) obrót (liczba obrotów wykonanych przez zwierzę, możliwość zdefiniowania obrotu: 360˚, 180˚ lub 90˚), q) aktywność (określane 4 poziomy aktywności: wysoce aktywne, aktywne, umiarkowanie aktywne, nieaktywne) r) aktywność ciągła (procentowy wskaźnik aktywności w obrębie granic areny) 3. System musi posiadać zaawansowane funkcje selekcji danych: gromadzenie danych w zależności od czasu, strefy lub określonego stanu zachowania zwierzęcia. 4. System musi posiadać wbudowanych minimum 5 różnych algorytmów śledzenia obiektu. 5. System musi posiadać opcję monitorowania aktywności w arenie opartej na zmianach pikseli. 6. Użytkownik musi posiadać możliwość zdefiniowania nie mniej niż 255 różnych stref, w tym stref ukrytych (hidden zones). 7. Kontrola próby doświadczalnej musi być możliwa przynajmniej w oparciu o funkcję czasu, zachowania, prędkości ruchu. 8. System kompatybilny z programem statystycznym SPSS stanowiącym wyposażanie Zamawiającego. 9. Zintegrowana wizualizacja wyników w postaci graficznej (wartości wybranych parametrów), toru obiektu i plików video. 10. System musi umożliwiać wizualizację danych w trzecim wymiarze. 11. Możliwość eksportu nieprzetworzonych danych statystycznych w postaci plików .xls lub .txt 12. Szybkość przetwarzania obrazów on-line: nie mniej niż 25 obrazów/sek (system PAL) lub nie mniej niż 30 obrazów/sek (system NTSC). Przetwarzanie offline nie mniej niż 90 klatek/sek. 13. Analiza danych prowadzona w oparciu o nie mniej niż 256 niezależnych zmiennych (m. in. wiek, płeć, waga, kolor, data przeprowadzonego doświadczenia). 14. Możliwość wyboru parametru: minimalna przebyta odległość. 15. Co najmniej 5 metod detekcji obiektu: a) Skalowanie szarości (gray scaling), b) Odejmowanie tła statycznego (static subtraction), c) Odejmowanie tła dynamicznego (dynamic subtraction), d) Różnicowanie (tworzenie statystycznego porównania pomiędzy pikselami referencyjnego i obecnego obrazu) (differencing), e) Metoda bazująca na filtrach wielkości obiektu (size filter). 16. Co najmniej 5 metod pozyskiwania danych: a) Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym bez ich przechowywania w postaci plików wideo, b) Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym z opcją nagrywania plików wideo, c) Nagrywanie wideo w postaci plików MPEG4, a następnie pozyskiwanie z nich danych, d) Uzyskiwanie danych od razu z serii istniejących plików wideo. 17. Import serii plików wideo – analiza wszystkich następujących po sobie obrazów wideo zarejestrowanych przez noc; opcja możliwa nawet przy użyciu różnych ustawień poszczególnych aren. 18. Możliwość edycji danych w przypadku wystąpienia błędu. 19. Możliwość śledzenia nie mniej niż 100 aren jednocześnie. 20. Możliwość analizy statystycznej wszystkich zmiennych zależnych: a) częstość występowania b) opóźnienie do pierwszego zdarzenia c) opóźnienie do ostatniego zdarzenia d) całkowity czas trwania, e) błąd standardowy f) odchylenie standardowe g) wariancja h) średnia i) wartość maksymalna, minimalna, całkowita j) Ilość prób 21. Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły: a) Moduł rejestracji ruchu kilku punktów ciała zwierzęcia (Multiple Body Points Module) b) Moduł rejestracji wielokrotnych aren (Multiple Arenas Module) c) Moduł do śledzenia interakcji socjalnych (Social Interaction Module) d) Moduł sterowania sprzętem oraz śledzenia zmian (Trial & Hardware Control Module) e) Moduł do integracji fizjologicznej (Physiology Integration Module) f) Moduł do Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice Module) 22. Dostosowany do kamer analogowych, GigE, FireWire i kamer USB. 23. System wyposażony w kamerę monochromatyczną. 24. Minimalne wymagania komputera: Komputer stacjonarny przeznaczony do rejestracji i analizy zachowania zwierząt laboratoryjnych a) Zasilacz: min. 425W, spełniający normę 80 PLUS b) Jeden procesor dedykowany do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark wynik minimum 9500 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony http://www.cpubenchmark.net z okresu od 01.06.2014 r. do dnia złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. c) Pamięć: 8GB d) Dysk twardy: co najmniej 1TB 3,5’’ o prędkości obrotowej min. 7200 obr/min, e) Napęd optyczny: 8x DVD+/-RW Drive, g) Karta graficzna ze złączami 1 x DVI-I i 2 x DisplayPort o cechach: obsługa technologii: DirectX 11.0, Shader Model 5.0, OpenGL 4.3. musi posiadać min. 384 rdzeni graficznych (wbudowanych w GPU) umożliwiających wykorzystanie przetwarzania równoległego. musi umożliwiać wykorzystanie rozdzielczości minimum 3860 x 2160 pikseli przy 60 Hz za pomocą złącza cyfrowego. minimalna liczba obsługiwanych monitorów z wykorzystaniem złącza DP 1.2 – 4 sztuki. Karta graficzna musi osiągać w teście wydajności grafiki Passmark G3D Mark wynik minimum 1650 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego musi pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ z okresu od 01.06.2014 r. do dnia złożenia oferty. h) Mysz optyczna i) Klawiatura: zwykła ze złączem USB, j) porty i złącza: min. sześć portów USB 2.0, min. cztery porty USB 3.0, g) komputer musi być wyposażony w rozwiązanie (urządzenie lub dodatkowo cecha płyty głównej) umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. g) System operacyjny 64 Bit wersja angielska. System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Musi być kompatybilny z oferowanymi komputerami stacjonarnymi zarówno w warstwie sprzętowej jak i programowej poprzez posiadanie sterowników do wbudowanych urządzeń na oferowany system operacyjny. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet w tym sterowników drukarek. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla technologii Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScrip. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna oprogramowanie umożliwiające uruchamianie interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Funkcjonalność umożliwiająca tworzenie kopii zapasowych systemu operacyjnego (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. System operacyjny musi obsługiwać dostępną pamięć RAM min. 8 GB System musi być preinstalowany na dysku twardym komputera i nie wymagać dodatkowej aktywacji u producenta. h) Monitor o minimalnej przekątnej wyświetlanego obrazu: 23’’, i) Gwarancja producenta min. 3 lata świadczona w miejscu instalacji komputera. Czas reakcji serwisu : na następny dzień roboczy. Czas naprawy liczony od momentu zgłoszenia awarii nie dłuższy nić 5 dni roboczych. 25. Instalacja i szkolenie min. 5 pracowników we wskazanym miejscu przez Zamawiającego ( na terenie Kampusu UG – Gdańsk Oliwa) WYPOSAŻENIE I Basen WATER MAZE 1. Skonstruowany z wysokiej jakości materiału wzmocnionego włóknem szklanym, 2. Kolor czarny, 3. Wymiary: średnica 150 cm, wysokość 60 cm, 4. Basen powinien być wyposażony w: a) Odprowadzenie drenażowe wody b) Kółka c) Platformę stałą wykonaną z przezroczystego materiału d) Przyłącze rurowe umożliwiające podłączenie do zautomatyzowanych opcjonalnych hydraulicznych platform II Montowany do ściany wspornik kamery | Należy podać: Oprogramowanie- system do analizy behawioru: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Komputer: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Kamera: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* System operacyjny: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Basen: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014r. 				           	……………….....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)