Formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia do cz. I z dnia 24.07.2014r.

CZĘŚĆ I

Sprzęt: Projektory o rozdzielczości 1920x1080 (1080P)

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Oferowane (wypełnia wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto/netto* (wartość netto x stawka podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Projektor multimedialny do obsługi szkoleń i wideokonferencji w Bibliotece UG | Należy podać: Producent……………………………. model…………………………………. | 2 kpl. |  |  |  |
| Cecha dodatkowa | Otwory montażowe do uchwytu sufitowego | Należy podać: spełnia/nie spełnia* | *odpowiednio skreślić, „netto” , jeżeli dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt 9. UWAGA : Wartość brutto/netto* należy wpisać do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ, odpowiednio do części I |
| Jasność | min. 2000 ANSI lumenów – tryb normalny | Należy podać: jasność ………………ANSI |  |
| Rozdzielczość rzeczywista | 1920 x 1080 (1080P) | Należy podać: rozdzielczość rzeczywista ……………… x ……………….…… |  |
| Rozdzielczość maksymalna | WUXGA | Należy podać: spełnia/nie spełnia* | Dostawa zawiera: Wypełnioną kartę gwarancyjną |
| Systemy kolorów | min. PAL B/G/H/I/M/N 60 | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |
| Kontrast | min. 3000:1 | Należy podać: kontrast ………………:1 |  |
| Żywotność lampy (godz.) | min. 2500h – tryb Standard min. 3500h - tryb Eco | Należy podać: żywotność lampy Standard.….…………….….godz. Eco.….…………………….….godz. |  |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80” | min. 2,83 – 3,40m | Należy podać zakres odległ. ……………… m |  |
| Zoom/Focus | 1,2 x / ręczny | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |
| Obiektyw | F=2.5, f=23.5-28.2 mm | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |
| Współczynnik odległości | min. 1,6 – 1,92:1 | Należy podać zakres ………………… : 1 |  |
| Interfejsy wejściowe | min. 1 x D-sub 15-pin, min. 2 x HDMI, min. 2 x RCA (R/L), min. 1 x mini Jack audio | Należy podać: ilość złącz D-Sub.…………………..szt. ilość złącz HDMI.……………………szt. ilość złącz RCA.………………………szt. ilość złącz mini Jack .…………..………..szt. |  |
| Interfejsy wyjściowe | min. 1 x mini Jack audio | Należy podać: ilość złącz.……………szt. |  |
| Szerokość obrazu | min. 0.52 – 6.25 m | Należy podać zakres ………………… m |  |
| Moc lampy | min. 220W | Należy podać …………………. W |  |
| Menu ekranowe | między innymi w języku polskim | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |
| Wyposażanie podstawowe | Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami; Kabel D-Sub 15 Torba Kabel zasilający 230V Osłona obiektywu Instrukcja obsługi | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |
| Zużycie energii (tryb normalny/ECO/Stand-by | max. 350/290/<1 | Należy podać ……./……../…….. |  |
| Głośność pracy | max. 40 dB | Należy podać:..………………………dB |  |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy od zakupu sprzętu i min. 12 miesięcy na lampę, | Należy podać gwarancja: projektor………………………... miesięcy lampa………………………...……miesięcy Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |
| Wyposażenie dodatkowe (do każdego projektora) | Uchwyt sufitowy o cechach: Kolor srebrny Odpowiedni do oferowanego projektora Regulacja kąta nachylenia min. +/- 15 st. Regulowana odległość od sufitu w zakresie min. 45-60 cm | Należy podać: Producent……………………………. model…………………………………. Gwarancja ………………………. miesięcy |  |
|  | Okablowanie: Kable w technologii HDMI o długości min. 15 m – 2 szt. | Należy podać: Producent……………………………. model…………………………………. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Wymagania minimalne” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014 r. 			   ……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)