Załącznik nr 2 formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wartość netto* Podatek VAT** Wartość brutto** 1 2 3 4 5

Wytrząsarka z inkubatorem i chłodzeniem musi składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej poniższe wymagania: Opis parametrów wytrząsarki z inkubatorem i chłodzeniem: 1. Wymiary zewnętrzne : nie więcej niż, szerokość 64 cm, głebokość 85 cm, wysokość 64 cm. 2. Zamknięcie inkubatora przezroczyste, umożliwiające podgląd wytrzasanych próbek. 3. Płynna możliwość ustawienia temperatury w inkubatorze wytrząsarki w zakresie co najmniej od 15 do 50 stopni Celsjusza (skok regulacji minimum co 1 stopień ) 4. Możliwość zapewnienia temperatury w zakresie co najmniej od 10 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia 25 do 55 stopni Celsjusza. 5. Mikroprocesorowy sterownik zapewniający elektroniczne ustawianie parametrów temperatury i obrotów – zadane parametry wyświetlane na wyswietlaczach cyfrowych. 6. Pamięć ustawień nie ulotna , aktywna nawet po przerwie w dostawie energii elektrycznej. 7. Wytrząsarka płytowa pozioma, wielkość płyty nie mniej niż 42/42 cm 8. Płynna regulacja obrotów w zakresie co najmniej od 20 do 500 rpm. Parametry techniczne oferowanego urządzenia są: zgodne / niezgodne* z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ *Odpowiednio skreśkić 1 kpl.

*wpisują Wykonawcy zagraniczni i krajowi

**wpisują  tylko Wykonawcy krajowi

……………………………………………………….                                                                                                                …………………………………………………………                                                                              Miejscowość i data		                                                                                                                                Podpis  i pieczątka Wykonawcy