## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

Dostawa  15 sztuk przełączników sieciowych dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu  Gdańskiego

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1. Przełącznik musi posiadać minimum 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX wraz z modułami transmisyjnymi: jednym modułem optycznym typu 1Gbit/s Single-Mode-Fibre SFP na złączu LC (duplex) i dwoma modułami SFP 10/100/1000 Mbps RJ-45. 2. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 75M pakietów/s i 100 Gbps. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 10 000 adresów MAC. 3. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad lub 802.1ax - nie mniej niż 26 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów 4. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack i na wyposażeniu posiadać wszystkie niezbędne elementy mocujące. 5. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). 6. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1GB pamięci Flash, 512 MB pamięci DRAM 7. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, Telnet, SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 8. Przełącznik musi umożliwiać połączenie z innym zdalnym urządzeniem sieciowym przez Telnet, SSH. 9. Interfejs WWW musi umożliwiać przeglądanie obciążenia poszczególnych interfejsów w postaci wykresów. 10. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo, maksymalna wielkość co najmniej 9216 bajtów. 11. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 256. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). 12. Przełącznik musi obsługiwać prywatne sieci VLAN (PVLANs) lub mechanizm typu source-port filtering lub odpowiednik 13. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1d, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s. 14. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol) 15. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny 16. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP w wersji 1, 2c, 3. Musi być dostępna funkcja kopiowania ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. 17. Przełącznik powinien posiadać możliwość automatycznego przywrócenia konfiguracji lub zapewniać funkcjonalność: -plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 2 plików konfiguracyjnych 18. Moduł światłowodowy musi pracować na długości fali 1310nm, o zasięgu do 10 km z obsługą diagnostyki cyfrowej. 19. Dostarczone moduły transmisyjne muszą być w pełni kompatybilne z przełącznikiem, nie dopuszczalne jest generowanie przez te moduły jakichkolwiek błędów. Dopuszcza się dostarczenie ww. modułów innego producenta niż przełączniki pod warunkiem spełnienia powyższego zapisu. Wszystkie moduły transmisyjne muszą być oznakowane kodem paskowym w standardzie UPC/EAN lub innym standardowym kodem kreskowym umożliwiającym prawidłowy odczyt numeru seryjnego przez czytnik kodów kreskowych Metrologic MS9540 Voyager będący na wyposażeniu zamawiającego. 20. Pomoc techniczna musi być dostępna w Polsce i świadczona ma być w języku polskim. 21. Maksymalny pobór mocy przełącznika, nie powinien przekraczać 100W. 22. Czas gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy na przełącznik. W czasie gwarancji musi być możliwy dostęp do aktualnej wersji oprogramowania przełącznika. 23. Czas gwarancji na moduły optyczne nie krótszy niż 12 miesięcy. | Należy podać: przełącznik Producent……………………………… Model……………………………………… Wkładka światłowodowa Producent……………………………… Model……………………………………… Moduły SFP Producent……………………………… Model……………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014r. 				           	……………….....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)