## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Sprzęt będzie służył do przygotowywania próbek przy izolacji plazmidów, czyszczeniu białek z bakterii i drożdży a także do rozdziału mieszanin i zawiesin (szeroki wybór adapterów pozwala na wirowanie dużych i małych objętości z dużą wydajnością, wirowanie w niskich temperaturach stanowi ochronę dla przygotowywanego materiału). Siła wirowania nie mniejsza niż 20800 xg (14000 rpm) Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200 – 14000, ze skokiem nie większym niż 10 rpm Pobór mocy maksymalnie 1650 W Możliwość instalacji co najmniej 14 rotorów Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego rotora Automatyczne powiadomienie w przypadku źle wyważonego rotora Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości Możliwość jednoczesnego wirowania co najmniej 4 probówek po 250 mL każda Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 1 – 99 min. Waga urządzenia nie większa niż 80 kg Możliwość regulacji temperatury co najmniej od -9°C do +40°C Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 74 cm Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) nie większe niż 64 x 55 x 35 cm Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 35 programów wirowania Posiadanie certyfikatu CE oraz IVD Gwarancja co najmniej 24 miesiące Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230 V Wyposażenie w przycisk szybkiego schładzania komory Możliwość ustawienia wartości zarówno rpm i rcf Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standbay” Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godz. bezczynności Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa Wirnik wychylny z czterema pojemnikami na co najmniej 4 probówki typu falkon o poj. 50 mL i 16 probówek typu falcon o poj. 15 mL. Możliwość zastosowania adapterów na probówki od 0,2 do 10 mL. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 4500 xg (5000 rpm) Wirnik stałokątowy z pokrywą, mieszczący 30 probówek o poj. 1,5/2 mL. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20800 xg (14000 rpm). Możliwość sterylizacji w autoklawie rotora wraz z pokrywą i adapterami | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

TABELA 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/netto** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt opisany w tabeli 1 Producent …………….. Model ……………………… | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto/netto** należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 
do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                  		  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                                  ……………………………………………………………………………………………………..