## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

Mikroskop zostanie wykorzystany przy wstępnej ocenie inkluzji muchówek z rodziny ochotkowatych (Chironomidae) w bryłkach bursztynu, przy opracowywaniu planu i kąta obróbki mechanicznej, do sprawdzania efektów tejże obróbki. Szczególnie istotny w przypadku tak drobnych inkluzji jest zoom 
z zakresem płynnej zmiany powiększenia co najmniej 0,8x-8,0x i współczynnikiem powiększenia (zoom) – co najmniej 1:10.

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Sprzęt o parametrach nie gorszych niż: równoległy system optyczny z korekcją do nieskończoności nasadka binokularowa, pochylenie tubusów okularowych 20º, regulowany rozstaw tubusów okularowych w zakresie co najmniej 55-75 mm okulary szerokopolowe 10x z wywijanymi gumowymi muszlami ocznymi – 2 szt., regulacja dioptryjna w obu okularach moduł zoom z zakresem płynnej zmiany powiększenia co najmniej 0,8x-8,0x i współczynnikiem powiększenia (zoom) – co najmniej 1:10, wyskalowane pokrętła zmiany powiększenia wymienny obiektyw planachromatyczny o powiększeniu 1x powiększenie w skompletowaniu standardowym co najmniej w zakresie 8x-80x odległość robocza – nie mniejsza niż 75 mm zakres ogniskowania – nie mniejszy niż 100 mm statyw z współosiowymi pokrętłami ruchu zgrubnego i drobnego ogniskowania dwa oświetlacze diodowe LED wbudowane w statyw: do obserwacji w świetle przechodzącym i świetle odbitym, niezależna płynna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego (oddzielne pokrętła) możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami dwie okrągłe płytki do stolika: szklana i dwustronna (białe i czarne tło) odłączany kabel zasilający możliwość rozbudowy mikroskopu o moduł fluorescencji, moduł do obserwacji w ciemnym polu, moduł z torem wizyjnym do podłączenia kamery, okulary 20x z podziałką mikrometryczną termin dostawy: 21 dni od daty podpisania umowy gwarancja: 24 miesiące | Należy podać: Producent……………………………… Model…………………………..………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

TABELA 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt opisany w tabeli 1 Producent …………….. Model ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto lub bez VAT* (kolumna 7, wiersz „RAZEM”) należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1do SIWZ.

* dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI 
         SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                  		  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                                  ……………………………………………………………………………………………………..