## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Miernik wieloparametrowy - urządzenie posiadające możliwość pomiarów parametrów wody w terenie. Pomiar odczytu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, natlenienia, zawiesiny ogólnej oraz temperatury wody. Metody zawierające ustawienia parametrów kontroli i regulacji: Kontrola dostępu z systemem nadzorującym Przechowywanie danych (500 wyników) ID próbki oraz ID operatora do identyfikacji danych Regulowane automatyczne wyłączenie się urządzenia w celu przedłużenia żywotności baterii. Połączenie do PC/drukarki/klucza pamięci/klawiatury Temperatura przechowywania -20 do +60 °C (-4 do +140 °F) Temperatura pracy 0 do +60 °C (32 do 140 °F) Wilgotność otoczenia 90% (bez kondensacji) Gwarancja na okres nie krótszy: 24 miesiące | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Sonda do pomiaru odczynu pH wody: Sonda do pomiarów pH wyposażona w 1 metrowy kabel Zakres pomiaru 2,0 - 14,0 pH Błąd wywołany przez sód (zasadowość) -0,6 pH przy pH 12,6 w 1 M NaOH Zakres temperatury 0,0 - 80,0 °C Dokładność temperatury ± 0,3 °C Gwarancja na okres nie krótszy niż: 6 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Sonda do badania przewodniości elektrolitycznej właściwej wody: Sonda wyposażona w 1 metrowy kabel Zakres przewodności 0,01 μS/cm do 200,0 mS/cm Rozdzielczość przewodności: 0,0 - 19,99 μS/cm: 0,01 μS/cm, 20,0 - 199,9 μS/cm: 0,1 μS/cm, 200,0 - 1999,0 μS/cm: 1,0 μS/cm, 2,0 - 19,99 mS/cm: 0,01 mS/cm, 20,0 - 200,0 mS/cm: 0,1 mS/cm Dokładność przewodności ± 0,5% odczytu10 Zakres TDS (zawiesina ogólna) 0 do 50,000 mg/L jako NaCl Dokładność TDS ± 0,5% odczytu Rozdzielczość TDS: 0,0 - 199,9 mg/L: 0,1 mg/L, 200,0 - 1999,0 mg/L: 1,0 mg/L, 2,0 - 19,99 g/L: 0,01 g/L, 20,0 - 50,0 g/L: 0,1 g/L Zakres zasolenia 0 do 42 ppt (‰) Dokładność zasolenia ± 0,1 ppt Rozdzielczość zasolenia 0,01 ppt Zakres temperatury -10,0 do 110,0 C Dokładność temperatury ± 0,3 °C Gwarancja na okres nie krótszy niż: 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Czujnik do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie: Długość kabla 30 m. Zakres pomiarowy: 0,00 - 20,00mg/l; 0 - 200% Rozdzielczość: 0,01 lub 0,1mg/l;0,1% nasycenia Dokładność: +/- 1% zakresu pomiaru Kompensacja ciśnienia powietrza: automatyczna Dokładność pomiaru tlenu rozpuszczonego ± 0,1 mg/L dla 0 - 8 mg/L, ± 0,2 mg/L przy stężeniu większym niż 8 mg/L Nasycenie 1,0% Zakres temperatury 0 - 50 °C Rozdzielczość temperatury 0,1 °C Dokładność temperatury ± 0,3 °C Gwarancja na okres nie krótszy niż: 24 miesiące | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja……………..…………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

TABELA 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/netto** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mierniki opisane w pkt.1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Sonda opisana w pkt. 2 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Sonda opisana w pkt. 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik opisany w pkt. 4 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM (zestaw) |  |  |  |

Zsumowane wartości brutto, netto  i VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                  		  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                                  ……………………………………………………………………………………………………..