OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I

#### Mieszadło magnetyczne z zapasowymi 10 dipolami

- Napięcie zasilania elektrycznego  (V) 200-240

- Ilość mieszanej cieczy (woda) – co najmniej 3 litry

- Długość dipola (elementu mieszającego) co najmniej 50 mm

- Zakres regulowanej liczby  obrotów mieszadła  (rpm) -  nie mniej 100-1500

- Dokładność wyświetlania szybkości (rpm)  - co najmniej  10

- Rodzaj wyświetlacza  - diody  LED

- Średnica płytki  (mm)  co najmniej  Ø135 mm

- Wymiary  (mm) – nie przekraczające  155x215x75 mm

- Obudowa uszczelniona, klasa szczelności  IP 42

- Ciężar  (kg) – nie więcej niż 0,8 kg

- Gwarancja  - co najmniej  2 lata

- Cyfrowa regulacja szybkości obrotów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, że oferowany przeze mnie sprzęt spełnia wszystkie powyższe wymagania.

………………… dnia…………..2014 r.

...……………………………………………………..

podpis Wykonawcy