## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

Dostawa  19 sztuk przełączników sieciowych dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu  Gdańskiego

Cel Zamówienia: W związku z intensywnym rozwojem technologii nauczania na odległość, udostępniania co raz większej ilości materiałów dydaktycznych w serwisach Zamawiającego oraz dostępu do materiałów o wysokiej jakości audiowizualnej w zewnętrznych  serwisach internetowych bibliotek oraz innych instytucji dydaktycznych i naukowo badawczych zachodzi potrzeba zwiększenia przepustowości infrastruktury IT do końcowego użytkownika. Końcowym użytkownikiem jest kadra naukowa będąca twórcą  treści umieszczanych w serwisach IT  Zamawiającego jak i instytucji zewnętrznych,  jak również studenci, słuchacze i zewnętrzni klienci korzystający z wiedzy i materiałów umieszczonych w serwisach UG.  Priorytetem zadania jest rozbudowa istniejącej  infrastruktury Zamawiającego mająca  na celu zapewnienie niezawodnej komunikacji sieciowej, podwyższenia bezpieczeństwa dostępu do informacji oraz  zwiększenie przepustowości usług sieciowych realizowanych między innymi  za pomocą warstwy fizycznej wraz z dostępowymi urządzeniami sieciowymi. Dodatkowo Zamawiający chce uzyskać polityki jakości łącza (ang. QoS) pozwalające na priorytetyzację ruchu w zależności od jego pochodzenia i celu. Zamawiający w swojej strukturze LAN stosuje zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem  identyfikację osób korzystających z zasobów LAN Zamawiającego. Realizowane jest to z wykorzystaniem protokołu RADIUS w połączeniu ze standardem IEEE 802.1x oraz listami dostępu (ang. ACL). Na podstawie pochodzenia ruchu sieciowego Zamawiający stosuje przypisanie  do określonych sieci  VLAN, dzięki którym realizowana jest separacja logiczna ruchu sieciowego oraz dostęp do chronionych zasobów wewnętrznych  organizacji.  W architekturze sieci LAN zamawiający wykorzystuje mechanizm łączenia przełączników w stos co zapewnia  uzyskanie nadmiarowych ścieżek logicznych i fizycznych dostępu do zasobów zapewniających  wysoką dostępność do danych. Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo sieci oraz fakt, że obiekty w których Zamawiający świadczy usługi dostępu do sieci rozrzucone są na dużym obszarze konieczne jest zarządzanie przełącznikami w bezpiecznym kanale z wyznaczonych do tego celu miejsc, przez wyznaczone do tego osoby. Zamawiający realizuje to za pomocą wydzielonego VLANu o dostępie ograniczonym tylko do wybranych stacji roboczych i serwerów zarządzających dostępem. Z tego też względu przełączniki muszą posiadać wbudowane mechanizmy pozwalające na zarządzanie nimi za pomocą protokołu SSL z określonej, odseparowanej od warstwy świadczenia usług sieci VLAN z własną adresacją oraz polityką bezpieczeństwa realizowaną na poziomie oprogramowania wewnętrznego przełączników. Zarządzanie spoza tego kanału nie może być możliwe.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1. Przełącznik musi posiadać minimum 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX wraz z modułami transmisyjnymi: jednym modułem optycznym typu 1Gbit/s Single-Mode-Fibre SFP na złączu LC (duplex) i dwoma modułami SFP 10/100/1000 Mbps RJ-45. 2. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 75M pakietów/s i 100 Gbps. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 10 000 adresów MAC. 3. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad lub 802.1ax - nie mniej niż 26 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów 4. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack i na wyposażeniu posiadać wszystkie niezbędne elementy mocujące. 5. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). 6. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1GB pamięci Flash, 512 MB pamięci DRAM 7. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, Telnet, SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 8. Przełącznik musi umożliwiać połączenie z innym zdalnym urządzeniem sieciowym przez Telnet, SSH. 9. Interfejs WWW musi umożliwiać przeglądanie obciążenia poszczególnych interfejsów w postaci wykresów. 10. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo, maksymalna wielkość co najmniej 9216 bajtów. 11. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 256. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). 12. Przełącznik musi obsługiwać prywatne sieci VLAN (PVLANs) lub mechanizm typu source-port filtering lub odpowiednik 13. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1d, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s. 14. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol) 15. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny 16. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP w wersji 1, 2c, 3. Musi być dostępna funkcja kopiowania ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. 17. Przełącznik powinien posiadać możliwość automatycznego przywrócenia konfiguracji lub zapewniać funkcjonalność: -plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 2 plików konfiguracyjnych 18. Moduł światłowodowy musi pracować na długości fali 1310nm, o zasięgu do 10 km z obsługą diagnostyki cyfrowej. 19. Dostarczone moduły transmisyjne muszą być w pełni kompatybilne z przełącznikiem, nie dopuszczalne jest generowanie przez te moduły jakichkolwiek błędów. Dopuszcza się dostarczenie ww. modułów innego producenta niż przełączniki pod warunkiem spełnienia powyższego zapisu. Wszystkie moduły transmisyjne muszą być oznakowane kodem paskowym w standardzie UPC/EAN lub innym standardowym kodem kreskowym umożliwiającym prawidłowy odczyt numeru seryjnego przez czytnik kodów kreskowych Metrologic MS9540 Voyager będący na wyposażeniu zamawiającego. 20. Pomoc techniczna musi być dostępna w Polsce i świadczona ma być w języku polskim. 21. Maksymalny pobór mocy przełącznika, nie powinien przekraczać 100W. 22. W czasie gwarancji musi być możliwy dostęp do najnowszej, zalecanej przez producenta wersji oprogramowania przełącznika. 23. Minimalny czas trwania gwarancji na moduły optyczne musi wynosić nie mniej niż 1 rok. 24. Przełącznik musi być objęty pakietem usług gwarancyjnych producenta zawartych w cenie urządzenia. Poprzez pakiet usług gwarancyjnych producenta Zamawiający rozumie: - Sprzęt (ang. Hardware) musi być objęty gwarancją producenta na warunkach świadczonych przez producenta sprzętu dla danego modelu przełącznika. Minimalny czas trwania gwarancji musi wynosić nie mniej niż 10 lat od momentu podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń (którego wzór określa załącznik nr 9 do SIWZ). Gwarancja musi obejmować wymianę przełącznika na wolny od wad po stwierdzeniu awarii. Zamawiający wymaga by procedura zgłaszania i usuwania awarii sprzętu przebiegała według następującego schematu: Kontakt z centrum pomocy technicznej producenta musi być realizowany za pomocą: - kontaktu telefonicznego z centrum pomocy technicznej, który musi być dostępny w polskiej strefie telekomunikacyjnej (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) lub świadczony w dowolnym kraju pod warunkiem, że opłaty za kontakt telefoniczny (dla tel. stacjonarnego) będą zredukowane (np. numery , np. 0-800/0-801) do połączeń jak za 1 impuls wg taryfy operatora, w dniach roboczych w typowych godzinach pracy biura (np. 08:00 – 17.00), lub - za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail) w trybie 24/7. W każdym z powyższych przypadków kontakt musi odbywać się w języku polskim. Wymóg ten dotyczy każdego poziomu wsparcia technicznego. Czas reakcji centrum pomocy technicznej na zgłoszenie awarii musi wynosić maksymalnie 1 dzień roboczy, w tym czasie Zamawiający otrzyma numer zgłoszenia (ang. RMA). W przypadku stwierdzenia przez centrum pomocy technicznej wady przełącznika kwalifikującej go do wymiany wysyłka przełącznika wolnego od wad nastąpi w terminie 1 dnia roboczego. Termin zwrotu uszkodzonego przełącznika do producenta określa procedura producenta jednak nie może być on krótszy niż 5 dni roboczych. W ramach wymiany sprzętowej przełącznika (ang. Hardware Return Procedures ) Zamawiający nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów. - Oprogramowanie (ang. Software) będące integralną składową sprzętu musi być objęte gwarancją producenta ważną od momentu rejestracji przełącznika na warunkach i zasadach określonych w polityce gwarancyjnej producenta. - Wsparcie techniczne producenta: w ramach i w czasie trwania gwarancji producenta Zamawiający ma mieć spersonalizowany, legalny dostęp do elektronicznych zasobów producenta w zakresie: pobierania oprogramowania, zgłaszania i otrzymywania alarmów technicznych, biuletynów, bazy wiedzy (ang. Networks Knowledge Base) i narzędzi diagnostycznych (ang. Online Tools). | Należy podać: Producent……………………………… Model………………………………………..………………… Wkładka światłowodowa Producent……………………………… Model……………………………………… Moduły SFP Producent……………………………… Model……………………………………… Punkt 2, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 3, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 4, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 5, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 6, należy podać: wielkość pamięci Flash………………………...…….GB wielkość pamięci DRAM…………………………….MB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 7, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 8, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 9, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 10, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 11, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 12, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 13, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 14, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 15, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 16, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 17, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 18, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 19, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 20, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 21 należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 22, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 23, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta. ……………………………………………………………………… Punkt 24, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014r. 				           	……………….....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)