## ..................................................                                                                                                        
     (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półek dyskowych wraz z dyskami do rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego, macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX440 S2 o numerze identyfikacyjnym: 4531131001, zwanych w dalszej części „sprzętem”. Użytkowana macierz posiada aktualną gwarancję (numer identyfikacyjny: 4531131001) producenta obejmującą serwis w miejscu użytkowania sprzętu (ang. ON-site Service, 9x5).

Zastosowanie

W związku z planowanym uruchomieniem w 2014/2015 r. nowych usług w infrastrukturze Zamawiającego (między innymi Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią) wzrasta zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową. Kluczowym parametrem dla Zamawiającego jest uzyskanie wydajności co najmniej 1200 IOPS (wymaganie Wykonawcy Systemu). W ramach rozbudowywanej przestrzeni Zamawiający będzie utrzymywał produkcyjne bazy danych oraz pliki logów tych baz. Rozbudowa ma również na celu zwiększenie przestrzeni dyskowej przeznaczonej dla plików maszyn wirtualnych, systemów plików danych, repozytorium dokumentów, skrzynek pocztowych użytkowników, serwisów informacyjnych a także kopii zapasowych.

Stan obecny: Zamawiający posiada macierz dyskową ETERNUS DX440 S2 w następującej konfiguracji:

- Kontroler macierzy -  2 sztuki: product number: FTS:ET442SAU,

- Sześć półek dyskowych wyposażonych w dyski:

- półka #1 - 12x SEAGATE ST3600057SS (600 GB 15K RPM)

- półka #2 - 6x SEAGATE ST3600057SS (600G 15K RPM) + 6x SEAGATE ST32000444SS (2T 7,2K RPM)

- półka #3 - 12x SEAGATE ST32000444SS (2T 7,2K RPM)

- półka #4 - 12x SEAGATE ST32000444SS (2T 7,2K RPM)

- półka #5 - 12x SEAGATE ST33000650SS (3T 7,2K RPM)

- półka #6 - 12x SEAGATE ST33000650SS (3T 7,2K RPM)

| S26361-K827-V140 | PRIMECENTER M1 Rack 742A 42U-1050x700 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S26361-F2262-E31 | Socket strip 3phase 3x 8 sockets | 2 |
| FTS:ET442SAU | ET DX440 S2 Base RM Contr. x2 | 1 |
| FTS:ETNM86 | DX440 S2 48G CacheMem.set f.2Contr2x3DIM | 2 |
| FJS:D01910E82H | ACM 14.x Local Copy for Tier2 License | 1 |
| FTS:ETNL4C | ET HW Advanced Copy License ACL DX440S2 | 1 |
| FTS:ETNL4T | ET License Thin Provisioning DX440S2 | 1 |
| FTS:ETNHX22 | DX4x0 S2 InterfCard iSCSI 2Port 10G x2 | 1 |
| FTS:ETNHF24 | DX4x0 S2 InterfCard FC 4Port 8G x2 | 1 |
| FTS:ETNAD2DU | ET DX4x0 S2 DriveEncl. 3.5 IO Mod. x2 | 1 |
| FTS:ETND6HD | DX4x0 S2 HD SAS 600G 15k 3.5 x1 | 12 |
| FTS:ETNAD2DU | ET DX4x0 S2 DriveEncl. 3.5 IO Mod. x2 | 1 |
| FTS:ETND6HD | DX4x0 S2 HD SAS 600G 15k 3.5 x1 | 6 |
| FTS:ETNN2HD | DX4x0 S2 HD NLSAS 2TB 7.2 3.5 x1 | 6 |
| FTS:ETNAD2DU | ET DX4x0 S2 DriveEncl. 3.5 IO Mod. x2 | 1 |
| FTS:ETNN2HD | DX4x0 S2 HD NLSAS 2TB 7.2 3.5 x1 | 12 |
| FTS:ETNAD2DU | ET DX4x0 S2 DriveEncl. 3.5 IO Mod. x2 | 1 |
| FTS:ETNN2HD | DX4x0 S2 HD NLSAS 2TB 7.2 3.5 x1 | 12 |
| FTS:ETNAD2DU | ET DX4x0 S2 DriveEncl. 3.5 IO Mod. x2 | 1 |
| FTS:ETNN2HD | DX4x0 S2 HD NLSAS 2TB 7.2 3.5 x1 | 12 |
| FTS:ETNAD2DU | ET DX4x0 S2 DriveEncl. 3.5 IO Mod. x2 | 1 |
| FTS:ETNN2HD | DX4x0 S2 HD NLSAS 2TB 7.2 3.5 x1 | 12 |

- do zarządzania macierzą Zamawiający używa oprogramowania Fujitsu ServerView.

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - Całość zaoferowanego sprzętu w momencie dostawy musi być oryginalna, fabrycznie nowa, nigdy nie używana, i spełniać minimalne kryteria zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 8 miesięcy od daty złożenia oferty.

  - Po rozbudowie obecnie użytkowana macierz musi zachować wszystkie oferowane funkcjonalności związane z zarządzaniem macierzą, a nowo zakupiony sprzęt musi być kompatybilny w zakresie sprzętowym i programowym z posiadaną przez Zamawiającego macierzą.

  - Oprogramowanie wewnętrzne (ang. Firmware) wchodzące w skład sprzętu musi być w języku polskim lub angielskim i musi być w wersji zalecanej przez producenta w momencie ich dostarczenia.

  - Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego sprzętu wraz z dołączonym oprogramowaniem nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

  - Zamawiający wymaga, aby sprzęt został rozpakowany i uruchomiony przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu instalacji.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przeprowadzenia instalacji poza godzinami pracy Uczelni oraz w dni wolne od pracy.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu (dopuszcza się wydruki ze stron producenta w języku angielskim). Specyfikacja ta ma potwierdzać spełnienie wszystkich parametrów technicznych określonych w SIWZ.

  - Sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie  oznaczenie. W przypadku braku oznaczenia Zamawiający  dopuści potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w  tym zgodności z  dyrektywą RoHS Unii europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki dołączone do urządzeń w momencie dostawy.

  - Producent urządzeń musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu. Za równoważny ww. normie/certyfikatowi Zamawiający uzna normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu światowym lub europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, która u podstaw oparta jest na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim.  Zastosowanie musi odpowiadać  swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w  przywoływanej powyżej normie. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny należy dołączyć do urządzeń w momencie dostawy.

- Dodatkowe wymagania

  - Rozbudowa macierzy nie może powodować konieczności użycia dodatkowych interfejsów na  przełącznikach Fibre Channel, ani na przełącznikach sieci LAN.

  - Po rozbudowie każda z nowych półek musi mieć możliwość uaktualnienia wewnętrznego oprogramowania za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do zarządzania macierzą,

  - Po rozbudowie macierz nie może mieć pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych,

  - Po rozbudowie macierz musi być przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania.

  - Rozbudowa macierzy o nowy sprzęt nie może powodować utraty lub jakiegokolwiek zmniejszenia zakresu posiadanej gwarancji producenta na macierz.

- CHARAKTERYSTYKA MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Tabela 1.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Półki dyskowe na dyski 2,5” zawierające: 14 szt. dysków twardych SAS 300GB 15k, 10 szt. dysków twardych SAS 900G 10k, 24 szt. dysków twardych SAS 900G 10k, Komplet okablowania koniecznego do poprawnej integracji z posiadaną macierzą. Zestawienie wymagań funkcjonalnych: Półki muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego macierzą dyskową Fujitsu ETERNUS DX440 S2. Półki dyskowe muszą umożliwiać montaż w przemysłowej szafie typu rack 19”. Łączna wysokość półek nie może być większa niż 2U. Półki muszą posiadać wszystkie komponenty potrzebne do montażu w szafie. półki dyskowe muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia, rozbudowa o dodatkowe półki powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup tych półek bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy, półki dyskowe muszą umożliwiać kreowanie poziomów zabezpieczenia danych na dyskach definiowanych poziomami RAID: 0, 1 ,1+0, 5, 5+0, 6, półki dyskowe muszą umożliwiać obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID, - hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grupy dyskowej RAID 3. Półki muszą być objęte pakietem usług gwarancyjnych producenta zawartych w cenie urządzenia. Poprzez pakiet usług gwarancyjnych Zamawiający rozumie: - Serwis sprzętu (ang. Hardware) Sprzęt musi być objęty gwarancją producenta na warunkach świadczonych przez producenta sprzętu dla danego modelu półki. Czas trwania gwarancji musi wynosić nie mniej niż 36 miesięcy od momentu podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń (którego wzór określa załącznik nr 8 do SIWZ). Gwarancja musi obejmować: - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii musi wynosić maksymalnie 1 dzień roboczy, a naprawa maksymalnie 14 dni roboczych. - Wszystkie naprawy półek będą się odbywać u Zamawiającego w miejscu ich instalacji Zamawiający wymaga by procedura zgłaszania i usuwania awarii sprzętu przebiegała według następującego schematu: Kontakt z centrum pomocy technicznej producenta realizowany za pomocą: - kontaktu telefonicznego z centrum pomocy technicznej, który musi być dostępny w polskiej strefie telekomunikacyjnej (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) lub świadczony w dowolnym kraju pod warunkiem, że opłaty za kontakt telefoniczny (dla tel. stacjonarnego) będą zredukowane (np. numery , np. 0-800/0-801) do połączeń jak za 1 impuls wg taryfy operatora, w dniach roboczych w typowych godzinach pracy biura (np. 08:00 – 17.00), lub - za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail) w trybie ciągłym 24/7. W każdym z powyższych przypadków kontakt musi odbywać się w języku polskim. Wymóg ten dotyczy każdego poziomu wsparcia technicznego. Czas reakcji centrum pomocy technicznej na zgłoszenie awarii musi wynosić maksymalnie 1 dzień roboczy, w tym czasie Zamawiający otrzyma numer zgłoszenia (ang. RMA). - Wsparcie dla oprogramowania (ang. Software Support) Oprogramowanie będące integralną składową półek musi być objęte gwarancją producenta ważną od momentu rejestracji na warunkach i zasadach określonych w polityce gwarancyjnej producenta. Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego (ang. firmware) musi dokonywać serwis producenta. - Pomoc techniczna: w ramach i czasie trwania gwarancji Zamawiający ma mieć, legalny dostęp do elektronicznych zasobów producenta w zakresie: zgłaszania alarmów technicznych, otrzymywania biuletynów technicznych, bazy wiedzy (ang. Networks Knowledge Base) | Należy podać: Półka dyskowa Producent……………………………… Model……………………………………… Dysk twardy SAS 300GB 15k Producent……………………………… Model……………………………………… Ilość …………………………………………………………szt. Dysk twardy SAS 900G 10k Producent……………………………… Model……………………………………… Ilość …………………………………………………………szt. Dysk twardy SAS 900G 10k Producent……………………………… Model……………………………………… Ilość …………………………………………………………szt. Punkt 1.D, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 2a, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 2b, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 2c, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 2d, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 2e, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 2f, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 3, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta. ……………………………………………………………………… |