## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych przeznaczonych do rozbudowy istniejącej infrastruktury LAN/WAN Uniwersytetu Gdańskiego:

- zadanie 1: 2 sztuki, zgodnie  z  opisem zawartym w pkt. 1;

- zadanie 2: 1 sztuka, zgodnie  z  opisem zawartym w pkt. 2.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla  ZADANIA nr 1:

- Zastosowanie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch przełączników sieciowych w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej LAN/WAN Zamawiającego. Rozbudowa będzie miała miejsce na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki – „węzeł Oliwa”. Zamówienie związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego NR985/IA-LAN/2014 finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego którego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych wykonywanych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Po rozbudowie, obecne i nowo dostarczone przełączniki muszą być połączone w taki sposób, aby były widziane jako jedno urządzenie. Oferowane przełączniki muszą być kompatybilne z  posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą oraz oprogramowaniem do zarządzania fizycznymi komponentami tego środowiska.

- Stan obecny:

Zamawiający posiada w węźle Oliwa dwa przełączniki Juniper EX4500 połączone ze sobą za pomocą Virtual Chasis.

Szczegółowy opis infrastruktury przedstawia tabela:

| EX4500-40F-FB-C | EX 4500, 40-port 1/10G SFP+, Converged switch, 1200W AC PS, front to back airflow (optics sold separately) | 1 |
| --- | --- | --- |
| EX4500-VC1-128G | EX4500, 128G Virtual Chassis module (VC Cables sold separately) | 1 |
| EX4500-40F-VC1-FB | EX 4500, 40-port 1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) | 1 |
| EX4500-PWR1-AC-FB | EX4500 1200W AC power supply - front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) | 1 |
| EX-CBL-VCP-3M | EX 4200, EX4500, EX4550 Virtual Chassis Port cable 3M length | 2 |

CHARAKTERYSTYKA MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Tabela 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Przełączniki muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Juniper EX4500, w szczególności po połączeniu ich ze sobą muszą być widziane od strony administracyjnej jako jeden wirtualny przełącznik a zarządzanie nimi musi odbywać się za pomocą obecnie wykorzystywanego komponentu Virtual Chasis. Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 24 porty SFP oraz co najmniej 2 porty SFP / SFP+. Przełącznik musi być wyposażony w 12 modułów SFP 1000BASE-LX, gniazda na złącza typu LC, długość fali 1310nm. Przełącznik musi być wyposażony w 6 modułów SFP 100/1000BASE-T RJ45. Przełącznik musi być wyposażony w 2 moduły optyczne 10GBASE-LR, gniazda na złącza typu LC, długość fali 1310nm. Przełącznik musi być wyposażony w dwa wymienne zasilacze AC. Wraz z przełącznikiem muszą być dostarczone kable zasilające, jeden z nich ma mieć możliwość podpięcia do zasilacza awaryjnego, ma to być kabel zakończony z jednej strony wtykiem IEC-320 C14. Moduły optyczne muszą obsługiwać diagnostykę cyfrową. Moduły SFP/SFP+ muszą być w pełni kompatybilne z przełącznikiem oraz muszą z nim prawidłowo działać, nie dopuszczalne jest generowanie przez moduł jakichkolwiek błędów. Minimalny czas trwania gwarancji na moduły optyczne musi wynosić nie mniej niż 1 rok. Przełącznik musi być objęty pakietem usług gwarancyjnych producenta zawartych w cenie urządzenia. Poprzez pakiet usług gwarancyjnych producenta Zamawiający rozumie: - Sprzęt (ang. Hardware) musi być objęty gwarancją producenta na warunkach świadczonych przez producenta sprzętu dla danego modelu przełącznika. Czas trwania gwarancji musi wynosić nie mniej niż 5 lat od momentu podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń (którego wzór określa załącznik nr 8 do SIWZ). Gwarancja musi obejmować wymianę przełącznika na wolny od wad po stwierdzeniu awarii. Zamawiający wymaga by procedura zgłaszania i usuwania awarii sprzętu przebiegała według następującego schematu: Kontakt z centrum pomocy technicznej producenta musi być realizowany za pomocą: kontaktu telefonicznego z centrum pomocy technicznej, który musi być dostępny w polskiej strefie telekomunikacyjnej (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) lub świadczony w dowolnym kraju pod warunkiem, że opłaty za kontakt telefoniczny (dla tel. stacjonarnego) będą zredukowane (np. numery, np. 0-800/0-801) do połączeń jak za 1 impuls wg taryfy operatora, w dniach roboczych w typowych godzinach pracy biura (np. 08:00 – 17.00), lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail) w trybie 24/7. W każdym z powyższych przypadków kontakt musi odbywać się w języku polskim. Wymóg ten dotyczy każdego poziomu wsparcia technicznego. Czas reakcji centrum pomocy technicznej na zgłoszenie awarii musi wynosić maksymalnie 1 dzień roboczy, w tym czasie Zamawiający otrzyma numer zgłoszenia (ang. RMA). W przypadku stwierdzenia przez centrum pomocy technicznej wady przełącznika kwalifikującej go do wymiany wysyłka przełącznika wolnego od wad nastąpi w terminie 1 dnia roboczego. Termin zwrotu uszkodzonego przełącznika do producenta określa procedura producenta jednak nie może być on krótszy niż 5 dni roboczych. W ramach wymiany sprzętowej przełącznika (ang. Hardware Return Procedures ) Zamawiający nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów. - Oprogramowanie (ang. Software) będące integralną składową sprzętu musi być objęte gwarancją producenta ważną od momentu rejestracji przełącznika na warunkach i zasadach określonych w polityce gwarancyjnej producenta. - Wsparcie techniczne producenta: w ramach i w czasie trwania gwarancji producenta Zamawiający ma mieć spersonalizowany, legalny dostęp do elektronicznych zasobów producenta w zakresie: pobierania oprogramowania w szczególności musi być możliwy dostęp do najnowszej, zalecanej przez producenta wersji oprogramowania przełącznika, zgłaszania i otrzymywania alarmów technicznych, biuletynów, bazy wiedzy (ang. Networks Knowledge Base) i narzędzi diagnostycznych (ang. Online Tools). | Należy podać: Producent……………………………… Model………………………………………..………………… Moduły SFP Producent……………………………… Model……………………………………… Moduły optyczne Producent……………………………… Model……………………………………… Punkt 1, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 2, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 3, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 4, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 5, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 6, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 7, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 8, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 9, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 10, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla  ZADANIA nr 2:

# Zastosowanie:

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego przełącznika sieciowego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej LAN/WAN Zamawiającego. Rozbudowa będzie miała miejsce w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego – „węzeł Rektorat” Zamówienie związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego NR985/IA-LAN/2014 finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego którego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych wykonywanych w Uniwersytecie Gdańskim. Po rozbudowie, obecny i nowo dostarczony przełącznik musi być połączony w taki sposób, aby były widziane jako jedno urządzenie.

- Stan obecny:

Zamawiający posiada w węźle Rektorat jeden przełącznik Juniper EX4200.

CHARAKTERYSTYKA MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Tabela 2

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Przełącznik musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem Juniper EX4200, w szczególności po połączeniu ich ze sobą muszą być widziane od strony administracyjnej jako jeden wirtualny przełącznik. Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 24 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX oraz co najmniej 2 porty SFP/SFP+. Przełącznik musi być wyposażony w 2 moduły optyczne 10GBASE-LR, gniazda na złącza typu LC, długość fali 1310nm. Przełącznik musi być wyposażony w dwa wymienne zasilacze AC. Wraz z przełącznikiem muszą być dostarczone kable zasilające, jeden z nich ma mieć możliwość podpięcia do zasilacza awaryjnego, ma to być kabel zakończony z jednej strony wtykiem IEC-320 C14. Moduły optyczne muszą obsługiwać diagnostykę cyfrową Moduły SFP+ muszą być w pełni kompatybilne z przełącznikiem oraz muszą z nim prawidłowo działać, nie dopuszczalne jest generowanie przez moduł optyczny jakichkolwiek błędów. Minimalny czas trwania gwarancji na moduły optyczne musi wynosić nie mniej niż 1 rok. Przełącznik musi być objęty pakietem usług gwarancyjnych producenta zawartych w cenie urządzenia. Poprzez pakiet usług gwarancyjnych producenta Zamawiający rozumie: - Sprzęt (ang. Hardware) musi być objęty gwarancją producenta na warunkach świadczonych przez producenta sprzętu dla danego modelu przełącznika. Czas trwania gwarancji musi wynosić nie mniej niż 5 lat od momentu podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń (którego wzór określa załącznik nr 8 do SIWZ). Gwarancja musi obejmować wymianę przełącznika na wolny od wad po stwierdzeniu awarii. Zamawiający wymaga by procedura zgłaszania i usuwania awarii sprzętu przebiegała według następującego schematu: Kontakt z centrum pomocy technicznej producenta musi być realizowany za pomocą: kontaktu telefonicznego z centrum pomocy technicznej, który musi być dostępny w polskiej strefie telekomunikacyjnej (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) lub świadczony w dowolnym kraju pod warunkiem, że opłaty za kontakt telefoniczny (dla tel. stacjonarnego) będą zredukowane (np. numery , np. 0-800/0-801) do połączeń jak za 1 impuls wg taryfy operatora, w dniach roboczych w typowych godzinach pracy biura (np. 08:00 – 17.00), lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail) w trybie 24/7. W każdym z powyższych przypadków kontakt musi odbywać się w języku polskim. Wymóg ten dotyczy każdego poziomu wsparcia technicznego. Czas reakcji centrum pomocy technicznej na zgłoszenie awarii musi wynosić maksymalnie 1 dzień roboczy, w tym czasie Zamawiający otrzyma numer zgłoszenia (ang. RMA). W przypadku stwierdzenia przez centrum pomocy technicznej wady przełącznika kwalifikującej go do wymiany wysyłka przełącznika wolnego od wad nastąpi w terminie 1 dnia roboczego. Termin zwrotu uszkodzonego przełącznika do producenta określa procedura producenta jednak nie może być on krótszy niż 5 dni roboczych. W ramach wymiany sprzętowej przełącznika (ang. Hardware Return Procedures ) Zamawiający nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów. - Oprogramowanie (ang. Software) będące integralną składową sprzętu musi być objęte gwarancją producenta ważną od momentu rejestracji przełącznika na warunkach i zasadach określonych w polityce gwarancyjnej producenta. - Wsparcie techniczne producenta: w ramach i w czasie trwania gwarancji producenta Zamawiający ma mieć spersonalizowany, legalny dostęp do elektronicznych zasobów producenta w zakresie: pobierania oprogramowania w szczególności musi być możliwy dostęp do najnowszej, zalecanej przez producenta wersji oprogramowania przełącznika, zgłaszania i otrzymywania alarmów technicznych, biuletynów, bazy wiedzy (ang. Networks Knowledge Base) i narzędzi diagnostycznych (ang. Online Tools). | Należy podać: Producent……………………………… Model………………………………………..………………… Moduły SFP Producent……………………………… Model……………………………………… Moduły optyczne Producent……………………………… Model……………………………………… Punkt 1, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 2, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 3, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 4, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 5, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 6, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 7, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 8, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc (z wyłączeniem informacji dot. strony internetowej) będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014r.

…………………………………………………………….

(podpis i pieczątka Wykonawcy)