## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

Część I

Dostawa optycznego licznika planktonu  do badań morskich z osprzętem – 1 sztuka wraz z instalacją 
i szkoleniem.

Ze względu na szczególnie istotne znaczenie planktonu w środowisku morskim, badania tej formacji ekologicznej mają znaczenie nie tylko naukowe, ale również utylitarne. Instytut Oceanografii od wielu lat prowadzi badania planktonu bałtyckiego i posiada bogatą kolekcję prób planktonowych. Prowadzenie badań planktonu tradycyjnymi metodami jest wyjątkowo koszto- i czasochłonne. Uzyskanie sprzętu o zaawansowanej technologii umożliwi praktycznie natychmiastową analizę liczebności głównych składników planktonu. Badania tego rodzaju wpisane są w program działalności statutowej Instytutu Oceanografii, a także badań prowadzonych w ramach grantów krajowych i zagranicznych. Wyniki uzyskane za pomocą tego typu urządzeń  stanowią bazę najnowszych prac naukowych z zakresu badań planktonu morza.

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Przedmiotem dostawy jest optyczny licznik planktonu do badań morskich z osprzętem wraz z instalacją i szkoleniem. Sprzęt o parametrach nie gorszych niż: system do pomiaru i analizy organizmów planktonowych w wodzie, sprzęt stosowany do próbek wody morskiej o różnym zasoleniu, a także do analizy próbek zakonserwowanych np. płynem Lugola, zakres wielkości analizowanych cząstek co najmniej 1 µm-2 mm, możliwość pozyskania kolorowych obrazów o wysokiej rozdzielczości zawartych w analizowanych próbkach cząstek i organizmów z maksymalną prędkością co najmniej 20 obrazów na sekundę, funkcja tzw. Auto Focus, laser o długości fali 532 nm oraz czujnik fluorescencji, wyznaczenie rozmiarów oraz koncentracji planktonu w badanych próbkach, wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykonanie między innymi klasyfikacji, zestaw musi być wyposażony w cały komplet obiektywów oraz kuwet, a także data logger, 10. dwa dni szkolenia dla minimum 10 osób z użytkowania i montowania sprzętu w uzgodnionych z Zamawiającym terminie, 11. Gwarancja na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. | Należy podać: Producent……………………………… Model…………………………..………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Część II

Dostawa multi pułapki sedymentacyjnej – 1 sztuka.

Sprzęt  znajdzie zastosowanie w kilku dziedzinach badawczych Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, między innymi:

  - Określeniu ilości i jakości docierającej do dna materii, co jest niezbędne do  zrozumienia procesów biogeochemicznych zachodzących w obszarach szelfowych charakteryzujących się wysoka produktywnością 
i znaczącym dopływem materii z lądu.

  - Zastosowanie sprzętu w estuariach ma szczególne znaczenie w ustalenia obiegu substancji chemicznych w tym substancji niebezpiecznych. Sprzęt pozwoli na badanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zaadsorbowanych na zawiesinach i wprowadzanych do mórz rzekami. Pozwoli to na zrozumienie jak przybrzeżne środowiska wodne ewoluują w trakcie transportu zawiesin.

  - Ustalenie tempa sedymentacji w zbiorniku jak również tempa akumulacji osadów należy do podstawowych charakterystyk w geologii morza i odzwierciedla zarówno procesy zachodzące 
w zbiorniku wodnym  jak i jego zlewisku. A wnioskowanie odnosić się będzie zarówno do procesów 
w krótkookresowej skali czasu jak i tych wynikających ze zmian długoterminowych, takich jak zmiany klimatu.

  - Sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim w badaniach Morza Bałtyckiego i Północnego. Możliwe będzie jednak również jego zastosowanie w innych obszarach przybrzeżnych (np.: rejon arktyczny, tropikalny).

  - Multi pułapka sedymentacyjna będzie również wykorzystywana w procesie dydaktycznym podczas zajęć m.in.:

z ćwiczeń specjalistycznych w morzu i strefie brzegowej, Chemii zawiesin i osadów, Geologii morza, Sedymentologii.

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Przedmiotem dostawy jest multipułapka sedymentacyjna pozwalająca na automatyczne odbieranie opadającej zawiesiny, wraz z programowaniem specjalistycznym pozwalającym na jej programowanie oraz dokumentacją. Sprzęt składa się z pojedynczej pułapki sedymentacyjnej oraz napędzanego silnikiem stołu obrotowego, na którym znajdują się butelki służące do odbioru zawiesiny w zaprogramowanych odstępach czasowych. Jest to pułapka 24 stanowiskowa. Całość umieszczona jest w trwałej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Konstrukcja zestawu powinna umożliwiać stabilne posadowienie na dnie oraz łatwe umieszczanie w kolumnie wody. Sprzęt o parametrach nie gorszych niż powinien mieć: maksymalna głębokość pomiarową nie mniejszą niż 2000 m, możliwość określenia odstępu pomiędzy pobieraniem kolejnych prób od godzin do miesięcy, w tym możliwość działania pułapki przez okres co najmniej roku, konstrukcję cylindryczno-stożkową oraz siatkę w otworze wlotowym, co zabezpieczy przed resuspensją i silnymi turbulencjami wewnątrz pułapki, a w konsekwencji wymywaniem z urządzenia zawiesiny. wnętrze pułapki oraz siatka w otworze wlotowym z tworzywa sztucznego (bez elementów metalowych), butelki zbierające zawiesinę, wykonane z polipropylenu lub polietylenu, które są izolowane (szczelne) od otaczającego środowiska gdy są nieaktywne. powierzchnię wlotu pułapki nie większą niż 0,05m2, odpowiednią dla środowiska o relatywnie wysokich pionowych strumieniach zawiesiny, oprogramowanie pozwalające na programowanie urządzenia z możliwością uruchamiania w środowisku Windows 7, możliwość dopięcia do konstrukcji urządzenia dodatkowych czujników. Wymagania szczegółowe dotyczące multipułapki sedymentacyjnej: nr Parametr Wymagania 1 Liczba butli 24 2 Pojemność butli nie mniejsza niż 250 ml 3 Średnica nie większa niż 850x850 mm 4 Wysokość nie większe niż 1400 mm 5 Masa w powietrzu nie większa niż 50 kg 6 Bateria o przedłużonym czasie działania, litowe 7 Temperatura środowiska pracy nie niższa niż -30 oC do +80oC 9. Gwarancja na okres nie krótszy niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent…………………………… Model………………………..………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Część III.

Dostawa pobornika wysokoprzepływowego z głowicą (wlotem) PM10 do pobierania aerozoli 
      z przystawką do poboru prób mikrobiologicznych- 1 sztuka wraz z instalacją i szkoleniem.

Sprzęt znajdzie zastosowanie w chemicznych i mikrobiologicznych dziedzinach badawczych Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Duża powierzchnia sączka oraz ponad dziesięciokrotnie wyższa, 
w stosunku do nisko przepływowych próbników, objętość filtrowanego przez sączek powietrza pozwoli na zebranie proporcjonalnie większej masy aerozoli. Umożliwi to, po podzieleniu filtra na części, analizę stężeń wielu związków chemicznych obecnych w aerozolach. Kaskadowy impaktor wysokoprzepływowy posłuży między innymi do jakościowej i ilościowej oraz dobowej i sezonowej identyfikacji substancji odżywczych 
w aerozolach. Badaniami zostaną objęte także niebezpieczne dla zdrowia inhalabilne i respirabilne aerotoksyny, których stężenia w atmosferze są rzędu nanogramów lub pikogramów (np. metale śladowe, związki chloro- 
i bromoorganiczne oraz organiczne pochodne fenolu). Zakup próbnika pozwoli na oszacowanie udziału morza 
w kształtowaniu składu chemicznego aerozoli (w szerokim spektrum wielkości cząstek) i ich wzbogacaniu w związki węgla, azotu i siarki. Umożliwi także oszacowanie strumieni suchej depozycji wspomnianych substancji wnoszonych 
z atmosfery do Bałtyku. Zastosowanie impaktora biologicznego jest istotne do określenia stężenia i rozmiaru wielkości  atmosferycznych próbek mikrobiologicznych. Impaktor wielokaskadowy uzupełniony o pobór próbek mikrobiologicznych będzie wykorzystywany w procesie dydaktycznym między innymi podczas zajęć z Chemii Atmosfery, Aerozoli i gazów, warsztatach oceanograficznych itp.

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Przedmiotem dostawy jest pobornik wysokoprzepływowy z wlotem PM-10 do pobierania aerozoli w zestawie z impaktorem do poboru prób mikrobiologicznych oraz z odpowiednimi elementami montażowymi i połączeniowymi i dokumentacją (do montowania urządzenia na statku. Sprzęt o parametrach nie gorszych niż musi : 1. Mieć obudowę z anodyzowanego aluminium aby zabezpieczyć możliwość prowadzenia pomiarów w warunkach atmosfery nadmorskiej. 2. Być zaopatrzone w sterujący zegar cyfrowy i zasilanie 230 VAC 3. Być zaopatrzone w impaktor kaskadowy z głowicą PM10, w którym powierzchnia impakcji jest nie mniejsza niż 8"x10", a na ostatniej kaskadzie zbierane cząstki nie powinny przekraczać 0,5 mikrometra średnicy 4. Przepływ powietrza przez urządzenie nie mniejszy niż 20 cfm (>30 m3/h) 5. Silnik urządzenia powinien być bezszczotkowy ze względu na długi czas pracy pompy 6. Kontrola przepływu regulowana przepływomierzem masowym 7. Sprzęt powinien być uzupełniony o zestaw do kalibracji przepływu z manometrem elektronicznym 8. Wymagane są dodatkowe stopnie impaktora w ilości minimum 5 sztuk oraz dodatkowy przepływomierz masowy 9. Zawierać filtry kwarcowe 8"x10" do minimum 100 krotnego próbkowania przy zastosowaniu wielokaskadowego impaktora wysokoprzepływowego 10. Filtry końcowe (beckup filter) do wielkaskadowego impaktora dla 100 krotnego próbkowania 11. Być uzupełniony o impaktor z pompą do pomiaru stężenia i rozmiaru wielkości atmosferycznych próbek mikrobiologicznych w zakresie od <0,65 do >20 mikrometrów 12. Uzupełnione w zestaw płytek Petriego z przykrywkami pozwalający na pobór 100 próbek 13. Serwis serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju w przypadku próbnika 14. kalibracja kryzy przez okres minimum 5 lat. 15. Manual w języku polskim 16. Kontener do przenoszenia próbnika z impaktorami 17. Przeszkolenie czterech osób z obsługi sprzętu w uzgodnionych z Zamawiającym terminie. 18. Gwarancja na okres nie krótszy niż 24 miesiące | Należy podać: Producent……………………………… Model…………………………..………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część I

TABELA 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt opisany w części I tabela 1 Producent …………….. Model ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto lub bez VAT* (kolumna 7, wiersz „RAZEM”) należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1do SIWZ.

* dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI 
         SIWZ)

Część II

TABELA 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt opisany w części II tabela 1 Producent …………….. Model ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto lub bez VAT* (kolumna 7, wiersz „RAZEM”) należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1do SIWZ.

* dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI 
         SIWZ)

Część III

TABELA 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt opisany w części III tabela 1 Producent …………….. Model ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto lub bez VAT* (kolumna 7, wiersz „RAZEM”) należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1do SIWZ.

* dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI 
         SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                  		  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                                  ……………………………………………………………………………………………………..