## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch przełączników sieciowych.

Zastosowanie

Zamówienie jest związane z realizacją zadania inwestycyjnego NR985/IA-LAN/2014 finansowanego przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego którego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych wykonywanych w Uniwersytecie Gdańskim. Przełączniki są przeznaczone do rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej o dodatkowe zarządzalne przełączniki sieciowe, które będą zastosowane w warstwie dystrybucyjnej.

CHARAKTERYSTYKA MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Tabela 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Wymagania podstawowe Przełącznik musi posiadać minimum 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX. Przełącznik musi posiadać co najmniej 4 porty uplink, wszystkie porty uplink muszą obsługiwać 1GbE SFP/10GbE SFP+ dual mode. Porty uplink muszą być niezależne od portów dostępowych. Dwa porty mają być wyposażone w moduły optyczne SFP+ 10GBASE-LR, gniazda na złącza typu LC, długość fali 1310nm. Dwa porty muszą być wyposażone w moduły optyczne SFP 1000BASE-LX, gniazda na złącza typu LC, długość fali 1310nm. Moduły optyczne muszą obsługiwać diagnostykę cyfrową. Moduły optyczne muszą być w pełni kompatybilne z przełącznikiem oraz muszą z nim prawidłowo działać, nie dopuszczalne jest generowanie przez ten moduł jakichkolwiek błędów. Przełącznik musi mieć możliwość stworzenia stosu liczącego co najmniej 4 przełączniki. Przełącznik musi posiadać co najmniej 2 porty do przeznaczone do łączenie w stos o przepustowości co najmniej 10Gbps. Przełączniki podłączone do stosu powinny być widziane z zewnątrz jako jeden. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 130Mpps i 170 Gbps. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 16 000 adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać routing między sieciami VLAN. Przełącznik musi obsługiwać routing statyczny IPv4 i IPv6. Przełącznik musi obsługiwać lub mieć możliwość obsługi dynamicznych protokołów routingu OSPFv2, OSPFv3. Przełącznik musi obsługiwać lub mieć możliwość obsługi protokołu VRRPv3. Przełącznik musi obsługiwać lub mieć możliwość obsługi PBR(Policy-based routing). Przełącznik musi obsługiwać lub mieć możliwość obsługi dynamicznego protokołu routingu BGP. Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń fizycznych zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 52 grupy LAG, po nie mniej niż 8 połączeń w jednej grupie. Wraz z przełącznikiem musi być dostarczony kabel zasilający. Przepływ powietrza w przełączniku musi być tak realizowany, ażeby wylot powietrza był z tyłu. Przełącznik musi obsługiwać redundancje interfejsów bez wykorzystywania protokołu Spanninig Tree oraz bez agregowania połączeń fizycznych. Przełącznik nie może być wyższy niż 1U. Przełącznik musi być przystosowany do montowania w szafie rack. Przełącznik musi posiadać funkcję wykrywania przerw w kablu oraz zwarć (Time Domain Reflectometry) Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet (out-of-band management) do zarządzania przełącznikiem. Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, Telnet, SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. Przełącznik musi obsługiwać zdalne uwierzytelnianie za pomocą protokołów RADIUS i TACACS+ podczas uzyskiwania dostępu do administrowania przełącznikiem. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność klienta Telnet. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność serwera DHCP i przekaźnika DHCP. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo, maksymalna wielkość co najmniej 9198 bajtów. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree, Rapid Spannig Tree, Multiple Spanning Tree, LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. Przełącznik musi obsługiwać lub mieć możliwość obsługi podwójnego tagowania(Q-in-Q). Przełącznik musi posiadać mechanizm priorytetowania ruchu sieci (Quality of Service, QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się co najmniej według parametrów: adres MAC, interfejs wejściowy, DSCP. Przełącznik musi umożliwiać filtrowanie ruchu na poziomie portów i sieci VLAN. W regułach filtrowania musi być możliwość włączenia zliczania pakietów zaakceptowanych oraz zablokowanych. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN w ilości nie mniejszej niż 4000. Przełączniku musi obsługiwać sieci VLAN w oparciu o porty fizyczne lub adresy MAC. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1X zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz Filtr). Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP w wersji 1, 2c, 3. Przełącznik musi mieć funkcję kopiowania ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. Przełącznik musi umożliwiać odczyt diagnostyki cyfrowej z modułów optycznych. Przełącznik powinien prawidłowo wyświetlać wszystkie informacje dotyczące diagnostyki cyfrowej z modułu optycznego. Przełącznik musi posiadać funkcję umożliwiającą jego restart w określonym czasie. Po aktualizacji oprogramowania na przełączniku, musi być możliwość uruchomienia przełącznika z nową wersją oprogramowania po określonym czasie. Czas trwania gwarancji na moduły optyczne musi wynosić nie mniej niż 1 rok. Przełącznik musi być objęty pakietem usług gwarancyjnych producenta zawartych w cenie urządzenia. Poprzez pakiet usług gwarancyjnych producenta Zamawiający rozumie: - Sprzęt (ang. Hardware) musi być objęty gwarancją producenta na warunkach świadczonych przez producenta sprzętu dla danego modelu przełącznika. Czas trwania gwarancji musi wynosić nie mniej niż 5 lat od momentu podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń (którego wzór określa załącznik nr 8 do SIWZ). Gwarancja musi obejmować wymianę przełącznika na wolny od wad po stwierdzeniu awarii. Zamawiający wymaga by procedura zgłaszania i usuwania awarii sprzętu przebiegała według następującego schematu: Kontakt z centrum pomocy technicznej producenta musi być realizowany za pomocą: - kontaktu telefonicznego z centrum pomocy technicznej, który musi być dostępny w polskiej strefie telekomunikacyjnej (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) lub świadczony w dowolnym kraju pod warunkiem, że opłaty za kontakt telefoniczny (dla tel. stacjonarnego) będą zredukowane (np. numery, np. 0-800/0-801) do połączeń jak za 1 impuls wg taryfy operatora, w dniach roboczych w typowych godzinach pracy biura (np. 08:00 – 17.00), lub - za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail) w trybie 24/7. W każdym z powyższych przypadków kontakt musi odbywać się w języku polskim. Wymóg ten dotyczy każdego poziomu wsparcia technicznego. Czas reakcji centrum pomocy technicznej na zgłoszenie awarii musi wynosić maksymalnie 1 dzień roboczy, w tym czasie Zamawiający otrzyma numer zgłoszenia (ang. RMA). W przypadku stwierdzenia przez centrum pomocy technicznej wady przełącznika kwalifikującej go do wymiany wysyłka przełącznika wolnego od wad nastąpi w terminie 1 dnia roboczego. Termin zwrotu uszkodzonego przełącznika do producenta określa procedura producenta jednak nie może być on krótszy niż 5 dni roboczych. W ramach wymiany sprzętowej przełącznika (ang. Hardware Return Procedures) Zamawiający nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów. - Oprogramowanie (ang. Software) będące integralną składową sprzętu musi być objęte gwarancją producenta ważną od momentu rejestracji przełącznika na warunkach i zasadach określonych w polityce gwarancyjnej producenta. - Wsparcie techniczne producenta: w ramach i w czasie trwania gwarancji producenta Zamawiający ma mieć spersonalizowany, legalny dostęp do elektronicznych zasobów producenta w zakresie: pobierania oprogramowania w szczególności musi być możliwy dostęp do najnowszej, zalecanej przez producenta wersji oprogramowania przełącznika, zgłaszania i otrzymywania alarmów technicznych, biuletynów, bazy wiedzy (ang. Networks Knowledge Base) i narzędzi diagnostycznych (ang. Online Tools). | Należy podać: Producent……………………………… Model………………………………………..………………… Moduły SFP Producent……………………………… Model……………………………………… Moduły optyczne Producent……………………………… Model……………………………………… Punkt 1, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 2, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 3, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 4, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 5, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 6, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 7, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 8, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 9, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 10, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 11, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 12, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 13, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 14, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 15, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 16, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 17, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 18, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 19, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 20, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 21, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 22, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 23, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 24, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 25, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 26, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 27, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 28, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 29, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 30, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Punkt 31, należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną 
z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc (z wyłączeniem informacji dot. strony internetowej) będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

Tabela 2:

| Lp. | Opis dodatkowej funkcjonalności przełącznika proponowanego przez Zamawiającego (nieobowiązkowe) | Dodatkowa funkcjonalność oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie: Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową rozproszoną po ponad 30 obiektach znajdujących się w różnych lokalizacjach w Trójmieście odległych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. Wzrost zagrożeń związanych z ruchem sieciowym oraz konieczność zapewnienia pełnej dostępności sieci 24 godziny na dobę w związku z prowadzeniem przez UG nauczania na odległość, w ramach którego ponad 100 zajęć prowadzonych jest w trybie kursów zdalnego nauczania z wykorzystaniem Internetu. Wiele z tych kursów ma ustalone terminy dostarczenia materiałów online, często z wartościami granicznymi w godzinach wieczornych. Dodatkowo, po wdrożeniu indeksu elektronicznego, prowadzący wypełniają protokoły ocen online o każdej porze dnia i nocy. Takie wymagania powodują, że urządzenia sieciowe muszą być konfigurowane z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów powrotu do bezpiecznej konfiguracji, a także możliwość centralnego zarządzania wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca, z możliwością wirtualnego przechodzenia pomiędzy urządzeniami. Dzięki tym funkcjonalnościom obniża się znacząco koszty osobowe w zakresie obsady roli administratorów sieci komputerowej (wysokie kompetencje centralnie, podstawowe kompetencje lokalnie) oraz zapewnia dostępność sieci bez konieczności fizycznego resetowania przełącznika w odległej lokalizacji, dzięki możliwości automatycznego powrotu do stabilnej konfiguracji, pracy na konfiguracji kandydackiej. |
|  | Przełącznik musi posiadać funkcję automatycznego wycofywania zmian w konfiguracji po określonym czasie. Uzasadnienie: Funkcjonalność dzięki, której po wprowadzaniu zmian na przełączniku i straceniu połączenia z nim, jest możliwość automatycznego wycofania zmian do ostatniej konfiguracji z którą było połączenie z przełącznikiem. | należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia** |
|  | Praca na przełączniku musi odbywać się na konfiguracji kandydackiej, a nie bieżącej. Uzasadnienie: Funkcjonalność dzięki której jest możliwość wprowadzenia wielu zmian w przełączniku i aktywowania ich w dowolnym momencie. | należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia** |
|  | Przełącznik musi umożliwiać zdalne wykonanie kilku komend i zapisanie konfiguracji z poziomu konsoli systemu operacyjnego Linux za pomocą jednego połączenia z przełącznikiem klientem SSH(OpenSSH). Przykład dla systemu JUNOS: ssh login@IP ‘configure; set interfaces ge-0/0/0 disable; set interfaces ge-0/0/1 disable; commit’ Uzasadnienie: Funkcjonalność dzięki, której jest możliwość wykonania zmian na wielu przełącznikach w tym samym czasie za pomocą programu własnego autorstwa, który jest u Zamawiającego. | należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia** |
|  | Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego przywracania konfiguracji (bez restartowania przełącznika). Musi być możliwość przywrócenia konfiguracji z określonego dnia w którym były dokonywane zmiany. Po każdym zapisie konfiguracji na przełączniku powinna być automatycznie zapisywana kompletna konfiguracja, liczba przechowywanych w ten sposób konfiguracji nie może być mniejsza niż 20. Podczas wyboru konfiguracji musi być widoczna data i nazwa użytkownika, który dokonał zmian w konfiguracji. Przełącznik powinien też umożliwiać wyświetlenie ostatnich zmian w stosunku do bieżącej konfiguracji. Uzasadnienie: Funkcjonalności, dzięki którym zarządzenie przełącznikiem jest bardziej efektywne. | należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia** |
|  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność klienta SSH. Uzasadnienie: Funkcjonalność, dzięki której jest możliwość połączenia z innym urządzeniem sieciowym za pomocą SSH. | należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia** |
| . | Na przednim panelu przełącznika musi być wyświetlacz LCD na którym musi być możliwość wyświetlenia aktualnej nazwy własnej przełącznika nadanej przez administratora. Przy wyświetlaczu LCD muszą być przycisk lub przyciski umożliwiające wykonanie podstawowych czynności na przełączniku, takich jak: wyłączenie, restart, odczytanie statusów i alarmów oraz przywrócenie konfiguracji do ustawień domyślnych. Uzasadnienie: Funkcjonalności pomagają w szybkiej diagnozie i rozwiązaniu problemu. | należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia** |
|  | Interfejs WWW przełącznika musi umożliwiać monitorowanie obciążenia interfejsów w postaci wykresów. Uzasadnienie: Funkcjonalność, dzięki której jest możliwość szybkiej diagnozy połączenia sieciowego. | należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia** |

**UWAGA:

W kolumnie „Dodatkowa funkcjonalność oferowana przez Wykonawcę” należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi spełnia/nie spełnia (skreślić niepotrzebne).  Proponowana przez Zamawiającego funkcjonalność dodatkowa nie jest funkcjonalnością wymaganą (obowiązkową). Wykonawca może nie zaoferować żadnego z wymienionych w tabeli elementów funkcjonalności dodatkowej – nie będzie to skutkowało uznaniem, iż oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego 
i treści SIWZ, a jedynie posłuży do oceny oferty zgodnie z kryterium opisanym w rozdziale XII SIWZ.

……………………………, dnia ……………. 2014r.

…………………………………………………………….

(podpis i pieczątka Wykonawcy)