OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawę wagi elektronicznej precyzyjnej dla

Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego”

Rozwijana w laboratorium metoda analizy minerałów ciężkich wymaga zastosowania wagi, która będzie w stanie zarówno określić masę surowych prób pobranych w terenie, jak również precyzyjnie wskazać masę mniejszych naważek do głównej części analizy. Waga będzie mieć zastosowanie w następujących czynnościach:

-Określenie wagi surowych prób pobranych w terenie, których masa wraz z naczyniem wynosi około 1000g,

-Wykorzystanie w standardowej analizie sitowej,

-Określenie odpowiedniej naważki do różnych analiz (w tym analizy minerałów ciężkich),

-Wykorzystanie w określaniu zawartości minerałów ciężkich w osadzie,

-Wykorzystanie w badaniach zawartości substancji organicznej i węglanu wapnia metodą strat na prażeniu,

Powyższe czynności wykonywane będą również w procesie dydaktycznym.

Waga musi mieć możliwość ważenia prób o masie około 1000g oraz posiadać dokładność pomiaru na poziomie 0,001g. Jest to niezbędne do prowadzenia prac naukowych na odpowiednio wysokim poziomie, zgodnych ze współczesnymi standardami pomiarów. Wymiary szalki na poziomie od 120x120 mm do 150x150 mm pozwolą bez problemu zmieścić  naczynie z odpowiednią naważką próby. Elektroniczny wyświetlacz i wewnętrzna kalibracja wagi pozwolą na wygodę pracy i zwiększą precyzję dokonywanych odczytów.

Obciążenie maksymalne – minimum 1000 g

Dokładność odczytu – 1mg (0,001 g)

Wymiary szalki – od 120x120 mm do 150x150 mm

Elektroniczny wyświetlacz

Wewnętrzna kalibracja

Waga musi być zalegalizowana

______________________________________________________________________________

Oświadczam, że oferowany przeze mnie sprzęt spełnia wszystkie powyższe wymagania.

………………… dnia…………..2014 r.

...……………………………………………………..

podpis Wykonawcy