OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa termostatu cyrkulacyjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”

Wymagane parametry techniczne:

- Zakres temperatury nie gorszy niż w zakresie 25….100°C

- Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0,05°C

- Moc grzewcza nie mniejsza niż 2kW

- Maksymalne natężenie przepływu (l/min) nie gorsze niż 15l/min

- Maksymalne ciśnienie pompy nie gorsze niż 0,3 bar

- Pojemność łaźni nie mniejsza niż 4l

- Wskaźnik temperatury wartości aktualnej i zadanej

- Regulator temperatury

- Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy

- Kontrolowanie temperatury zewnętrznych układów o małej objętości

______________________________________________________________________________

Oświadczam, że oferowany przeze mnie sprzęt spełnia wszystkie powyższe wymagania.

………………… dnia…………..2014 r.

...……………………………………………………..

podpis Wykonawcy