OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| horyzontalny przepływomierz oparty na technice dopplerowskiej w formie samodzielnej, stacjonarnej stacji hydrologicznej – 1 sztuka | 10 tygodni | 12 miesięcy | 21 | 21 | T/T |
| wartości oferowane |  |  |  |  |  |

# Horyzontalny przepływomierz oparty na technice dopplerowskiej w formie samodzielnej, stacjonarnej stacji hydrologicznej – 1 sztuka

| Opis wymaganego sprzętu | Opis urządzenia oferowanego |
| --- | --- |
| Urządzenie umożliwiające pomiar objętości przepływu w korytach rzecznych o zmiennym spadku hydraulicznym i dużych prędkościach nurtu dochodzących nawet do 10 m/s. Urządzenie powinno posiadać zintegrowany czujnik pomiaru poziomu wody, ciśnienia oraz być zaopatrzony w rejestrator danych o dużej pamięci. Będzie ono wykorzystywane w różnych warunkach środowiskowych i przy różnych warunkach pogodowych do pomiarów ciągłych (instalacja na brzegu lub w korycie rzeki), dlatego musi charakteryzować się wysoką trwałością i niezawodnością, podejmować pracę w zadanym kroku czasowym (np. 0,5 h) i w zakresie wysokich temperatur dodatnich i ujemnych. Z uwagi na ciągłą pracę urządzenia, powinno ono być wyposażone w zasilanie w formie panelu słonecznego oraz przekaz danych drogą satelitarną. Instalacja urządzenia w formie samodzielnej, stacjonarnej stacji hydrologicznej o założonych parametrach, będzie stanowić podstawę prekursorskich badań w Polsce, obejmujących wielkości napływu wód morskich w ujściowe odcinki rzek przymorskich. Przyczyni się do weryfikacji dotychczasowej wiedzy o ilości i częstości intruzji morskich, opartej jedynie na podstawach matematycznych obliczeń, nie popartych jak do tej pory pomiarami terenowymi i profesjonalnym sprzętem. |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy