OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badawczy mikroskop stereoskopowy z zestawem do polaryzacji światła przechodzącego i kamerą – 1 sztuka | 10 tygodni | 24 miesiące | 14 | 30 | T/T |
| wartości oferowane |  |  |  |  |  |

# Badawczy mikroskop stereoskopowy z zestawem do polaryzacji światła przechodzącego 
i kamerą – 1 sztuka

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Badawczy mikroskop stereoskopowy, sztuk 1. o zakresie zoom minimum 18x. powiększenie obrazu od 7,5x do minimum110x, bez wymiany okularów czy obiektywów. układ optyczny, tory optyczne równoległe, obraz rzeczywisty, prosty, nieodwrócony. wbudowana w głowicę zoom, regulowana przysłana aperturowa. dwustronne pokrętło zmiany powiększenia zoom. podwójny, dwustronny mechanizm ogniskowania mikro/makro. obiektyw klasy plan apo o powiększeniu 1x, apretura 0,15, odległość robocza zawarta w granicach 50-60mm. O długości fali od 380 nm do 700nm. okulary o powiększeniu 10x, polu widzenia 22 mm i regulacją dioptryjną. Każdy okular z możliwością montowania mikrometrów pomiarowych. Gumowe osłonki chroniące obserwatora przed uderzaniem własnymi okularami w okular mikroskopu. ergonomiczna nasadka okularowa dwuoczna, kąt pochylenia okularów poniżej 20 stopni. Fototubus umieszczony w tylnej części nasadki umożliwiający podłączenie kamery typu CCD. Podział drogi optycznej:100/:0 i 0/100. oświetlenie do światła przechodzącego DIA systemu LED, z funkcją kontrastu światła skośnego, wbudowane w statyw. Do światła odbitego EPI, dwa oddzielne oświetlacze typu pojedyncza „gęsia szyja”. System polaryzacji do światła przechodzącego. Możliwość rozbudowy mikroskopu o ciemne pole, Mikroskopowa kamera cyfrowa, kolorowa typu CCD: - rozdzielczość 5 mln pikseli - kolorowa - przesyłanie obrazu przez port USB - oprogramowanie do ustawiania parametrów kamery i robienia zdjęć - menu w języku polskim |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy