OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projektor

- siła światła min. 4000 ANSI lumenów, w trybie ekonomicznym  min. 2800 ANSI lumenów

- rozdzielczość rzeczywista  1024x768 (XGA)

- format obrazu 4:3

- technologia LCD

- kontrast min. 3000:1

- korekcja obiektywu pionowa min.  10:0~4:1, pozioma min.  1,2:1~1:1,2

- korekcja trapezu ręczna w poziomie min. +/-35°, automatyczna w pionie min.  +/-37,5°

- zoom ręczny minimum x 1.7

- żywotność lampy min. 5000 h w trybie ekonomicznym

- filtr hybrydowy (wymiana nie częściej niż co 5 000 h)

- przyłącza wejściowe: HDMI (z HDCP), 15-pin Mini D-sub, RJ45, USB typ B (do ekranu USB lub myszy USB), USB typ A   (do prezentacji bez komputera lub sieci bezprzewodowej),  mikrofon Jack (stereo mini)

- wyjście na monitor 15-pin D-sub

- wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy min. 16 W

- wyposażony w funkcję automatycznego trybu ekonomicznego

- programowalny przycisk użytkownika na pilocie

- funkcja wyświetlania na tablicy (Zamawiający posiada tablice o podłożach: zielonej, białej)

- blokada PIN, wbudowane minimum jedno zabezpieczenie antykradzieżowe

- poziom głośności nie więcej niż 29 dB w trybie ekonomicznym

- menu w  języku polskim

## Uchwyt do projektorów

Uniwersalny uchwyt do projektora, z regulacją 44-110 cm, kable prowadzone w wysięgniku, nastawność góra/dół, prawo/lewo, pochylenie względem ekranu, regulacja w każdej osi -regulacja w trzech płaszczyznach +/- 30o , płynne ustawienie wysokości projektora. Udźwig min. 15 kg, w zestawie linka zabezpieczająca. Ze względu na estetykę pomieszczenia kolor uchwytu powinien być w odcieniu srebrno-popielatym, lakierowany proszkowo. Dopuszczalny jest inny kolor w odcieniu szarym lub jasnoszarym.

Instalacja

Do instalacji należy użyć wysokiej jakości kabli instalacyjnych (przewód RGBHV VGA) ciętych na wymiar instalacyjny, 5 żył video osobno ekranowanych + 4 żyły sterujące, cały przewód dodatkowo ekranowany zewnętrznie, izolacja polietylenowa, osłona zewnętrzna PVC. Długość kabli prowadzonych w korytkach od rzutnika do przyłącza naściennego nie przekracza 10 m.

Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić                  w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera. Przewody zakończone przyłączem naściennym o module typu 45x45 zawierające min. VGA w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Ekran elektryczny
Wymiary ekranu (powierzchnia robocza) min. 210x160
Format 4:3 
Obudowa   aluminiowa   malowana   proszkowo   na  kolor biały (Kolor biały obudowy ma współgrać ze ścianami              w budynku, które są pomalowane na biało)
Wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej z przodu obudowy
Tkanina biała, o odcieniu matowym, tylna strona - czarna

Automatyczne zatrzymywanie zwijania/rozwijania
Regulacja położenia punktów krańcowych zwijania/rozwijania

Naścienny przełącznik sterujący w zestawie

……......................, dnia …………..................... r.

..................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)