SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa pH-metrów – 6 szt.

Załącznik nr 2 – Tabela I

# Dostawa pH-metrów – 6 szt. – wymagania obowiązkowe

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| pH-metry – 6 szt. muszą składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej poniższe wymagania: | 6 sztuk |  |
| Zakres pomiarowy pH: -2.000 - 20.000; Rozdzielczość pH: 0,001/0,01/0,1; Dokładność: ± 0,002 Zakres pomiarowy mV: -2000,0 - 2000,0; Rozdzielczość: 0,1/1; Dokładność: ± 0,2 Zakres temperaturowy (MTC): -30,0 - 130,0 °C; Rozdzielczość: 0,1°C; Dokładność: ± 0,1°C Zakres temperaturowy (ATC): -5,0 … 130,0 °C; Rozdzielczość: 0,1°C; Dokładność: ± 0,1°C Wymiary: 200/170/70 mm ± 5 mm. Masa:900 g ± 50 g. Obudowa wykonana z ABS/PC wzmacniany, klawiatura z PET, okno PMMA. Możliwość wykonania 5-punktowej kalibracji; Automatyczne rozpoznanie buforu. Wybór z 8 zdefiniowanych grup buforów oraz możliwość zdefiniowania własnej grupy; Możliwość wybrania formatu punktu końcowego: automatyczny, ręczny, czasowy; Możliwość wyboru kryterium stabilności: szybkie, standardowe, dokładne; Możliwość wyboru miejsc dziesiętnych pH: X.XXX, X.XX, X.X; Możliwość wykonywania pomiarów seryjnych w odstępie czasu zdefiniowanym przez użytkownika; Menu w 10 językach do wyboru; Wyświetlacz: TFT o układzie kolorów szary, niebieski, zielony, czerwony, Możliwość ustawienia daty w 4 formatach; Możliwość ustawienia czasu w 2 formatach; Ochrona danych PIN kodem danych systemowych oraz kasowania danych; Limity pomiarowe definiowane przez użytkownika; Możliwość wprowadzania ID: użytkownika, próbki, elektrody/czujnika; Wejście czujnika pH: BNC Wejście czujnika temperatury: Cinch Poziom ochrony: IP54 Ponadto każdy pH-metr musi być wyposażony w: Elektrodę szklana z wbudowanym czujnikiem temperatury o parametrach nie gorszych niż: Zakres pH: 0…14; Zakres temperatury: 0…100 st.C; Materiał, z którego wykonana jest elektroda: PEEK; Elektrolit referencyjny: polimerowy; Średnica trzonka: 12mm; Długość trzonka: 120mm; Elektroda wyposażona w czujnik temperatury NTC30 kΩ; Elektroda wyposażona w chip, na którym są zapisywane dane kalibracyjne; ramię do elektrody, z możliwością obrotu 360° oraz opuszczaniem pionowo w dół, wolnostojące z opcją podpięcia do miernika; oprogramowanie umożliwiające obróbkę oraz archiwizowanie otrzymanych wyników; kabel zasilający w zestawie, zasilanie z sieci (220-240V). |  |  |

……………………………………………………….                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data											         Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Tabela II

# Dostawa pH-metrów – 6 szt. – dodatkowa funkcjonalność - wymagania nieobowiązkowe

| OPIS DODATKOWEJ FUNCJONALNOŚCI PROPONOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (NIEOBOWIĄZKOWE) |
| --- |
| Zawartość w zestawie roztworów buforowych: 4.01, 7.00 oraz 9.21 po 250 mL. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

……………………………………………………….                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data											         Podpis Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić