- Zestawy komputerowe do obliczeń naukowych  20 szt.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Jednostki centralne 20 szt. przeznaczone do realizacji zadań w ramach projektu: Projektowanie, parametryzacja i wprowadzenie potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem wieloskalowych symulacji białek. Jednostki centralne zostaną wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń naukowych | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
| II.1 | Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark wynik CPU Mark uśredniony nie mniejszy niż 10 550 punktów dla jednego procesora. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony http://www.cpubenchmark.net z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent…………………………………… oznaczenie…………………………………… wydajność…………………………………pkt. w teście PassMark-CPU Mark. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| III. | pamięć operacyjna |
| III.1 | Wbudowana min. 64GB ECC. Minimum cztery wolne sloty w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 256GB pamięci typu RAM | należy podać: wielkość pamięci………………………….GB ilość wolnych slotów RAM ……………..... na płycie głównej oferowanego komputera |
| IV. | UKŁAD GRAFICZNY |
| IV.1 | obsługująca technologie: DirectX 11.1, Shader Model 5.0, OpenGL 4.0. Musi osiągać w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 1015 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanej karty musi pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… wydajność…………………………………pkt. w teście Passmark – G3DMark. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu Passmark G3D Mark ze strony http://www.videocardbenchmark.net/dla zaproponowanego układu graficznego. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| V. | PAMIĘĆ MASOWA |
| V.1 | dysk SSD o pojemności min. 400GB osiągający w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 7100 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. . | Należy podać: producent…………………………………… model…………………………………………. pojemność…..……………………………..…. Całkowita liczba zapisanych bajtów…………..TB wydajność…………………………………pkt. w teście Passmark – Hard Drive Benchmark. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu Passmark Hard Drive Benchmark ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/dla zaproponowanego dysku. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| VI. | KOMUNIKACJA |
| VI.1 | Dwie karty sieciowe zintegrowane z płytą główną, 2x10/100/1000 Mb/s, | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | GNIAZDA I ZŁĄCZA ROZSZERZEŃ |
| VII.1 | 2x SATA 3Gb/s 2x SATA 6Gb/s | Należy podać: Producent płyty glównej……………………………………. model……………………………………….… ilość złącz SATA 3Gb/S………………..……………….. ilość złącz SATA 6Gb/S………………..……………….. |
| IX. | PORTY |
| IX.1 | 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 2x port RJ45 z kontrolkami aktywności i szybkości połączenia 1x port D-Sub (VGA) 1x PS/2 | należy podać: ilość portów USB 2.0……………………….….………..… ilość portów USB 3.0…………………………..………….. ilość portów RJ45…………………………….…………….. ilość portów VGA…………………………..……………..... ilość portów PS/2…………………………….…….…….... |
| X. | KLAWIATURA i mysz |
| X.1 | standardowa klawiatura USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na cześć numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, End, Page Down, Page Up), klawiatura odporna na zalanie, brak dodatkowych klawiszy multimedialnych. Klawiatura musi spełniać zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Klawiatura powinna posiadać regulację kąta pochylenia w zakresie od 0° do 15°. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… |
| X.2 | optyczna USB, długość kabla (z wtykiem) min. 1,8 m, rozdzielczość minimum: 800 DPI lub 800 CPS, 2 przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… |
| XI. | obudowa |
| XI.1 | typu midi Tower, miejsca montażowe zewnętrzne: 3x5,25”, 1x3,5", miejsca montażowe wewnętrzne: min. 5szt. dysków, w tym 1 hdd 2,5". Złącza przedniego panelu: 1 x USB2.0 zamocowane w środkowej lub górnej części czoła obudowy. | należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… należy podać: ilość miejsc mont. 5.25”…………………szt. ilość miejsc mont. 3.5”……………..........szt. |
| XII. | Zasilanie |
| XII.1 | Zasilacz modularny wraz z wyłącznikiem i o mocy nie mniejszej niż 900W. Standard ATX12V. Aktywne PFC, klasa rozmiaru wentylatora 139mm. Zasilacz o sprawności dla obciążenia 50% minimum 89% (certyfikat 80+ silver). | należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… moc zasilacza…………………………….W Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XIII. | wsparcie techniczne |
| XIII.2 | kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Microsoft Windowsem 8.1 32/64bit oraz Linuxem. | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| XIV. | napęd optyczny |
| XIV.1 | Czytnik CD/DVD | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XV. | gwarancja |  |
| XV.1 | min. 2 lata gwarancji, czas reakcji serwisu nie przekraczający 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii. | Należy podać: gwarancja …………………………………...……lata Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XVI. | Monitor 20 szt. |  |
| XVI.1 | Min. 24” LED o rozdzielczości fizycznej 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. możliwość montażu na ścianie, wbudowany zasilacz i hub USB, wymagane złącza: 1xDVI-D, 1xHDMI , min. 2xUSB 2.0. | Należy podać: marka…………………………….……………… model………………………………………….… przekątna ekranu………….…………………… rozdzielczość ………….….x……..………pikseli |

II. 	Zestawy komputerowe – 2 szt.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Jednostki centralne 2 szt. przeznaczone do realizacji zadań w ramach projektu: Podstawione w pierścieniu centralnym chemiluminogeny akrydyniowe- synteza, struktura, właściwości chemiluminogenne, perspektywy zastosowań analitycznych. Jednostki centralne zostaną wykorzystane do przeprowadzenia analiz badań i wyników naukowych | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
| II.1 | procesor w architekturze x64, osiągający w teście PassMark uśredniony wynik CPU Mark nie mniejszy niż 10 276 punktów dla jednego procesora. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony http://www.cpubenchmark.net z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent…………………………………… oznaczenie…………………………………… wydajność…………………………………pkt. w teście PassMark-CPU Mark. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| III. | pamięć operacyjna |
| III.1 | Wbudowana min. 8GB. Minimum 2 wolne sloty w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 16GB pamięci typu RAM | należy podać: wielkość pamięci………………………….GB ilość wolnych slotów RAM ……………..... na płycie głównej oferowanego komputera |
| IV. | UKŁAD GRAFICZNY |
| IV.1 | obsługująca technologie: DirectX 11.1, Shader Model 5.0, OpenGL 4.0. Musi osiągać w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 6 175 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanej karty musi pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… wydajność…………………………………pkt. w teście Passmark – G3DMark. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu Passmark G3D Mark ze strony http://www.videocardbenchmark.net/dla zaproponowanego układu graficznego. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| V. | PAMIĘĆ MASOWA |
| V.1 | dysk SSD o pojemności min. 400GB osiągający w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 7100 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. . | Należy podać: producent…………………………………… model…………………………………………. pojemność…..……………………………..…. Całkowita liczba zapisanych bajtów…………..TB wydajność…………………………………pkt. w teście Passmark – Hard Drive Benchmark. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu Passmark Hard Drive Benchmark ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/dla zaproponowanego dysku. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| VI. | WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE |
| VI.1 | płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | KOMUNIKACJA |
| VII.1 | zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000 Mb/s, | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VIII. | GNIAZDA I ZŁĄCZA ROZSZERZEŃ |
| VIII.1 | 2x SATA 3Gb/s 2x SATA 6Gb/s 3x PCI-Express x16 | Należy podać: Producent płyty glównej……………………………………. model……………………………………….… ilość złącz SATA 3Gb/S………………..……………….. ilość złącz SATA 6Gb/S………………..……………….. |
| IX. | PORTY |
| IX.1 | 6 x USB 3.0 1x port RJ45 1x zespolone złącze Audio (LINE-IN/OUT, Mic In) 1x port D-Sub (VGA) 1x PS/2 | należy podać: ilość portów USB 2.0……………………….….………..… ilość portów USB 3.0…………………………..………….. ilość portów RJ45…………………………….…………….. ilość portów VGA…………………………..……………..... ilość portów PS/2…………………………….…….…….... |
| X. | KLAWIATURA i mysz |
| X.1 | standardowa klawiatura USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na cześć numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, End, Page Down, Page Up), klawiatura odporna na zalanie, brak dodatkowych klawiszy multimedialnych. Klawiatura musi spełniać zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Klawiatura powinna posiadać regulację kąta pochylenia w zakresie od 0° do 15°. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… |
| X.2 | optyczna USB, długość kabla (z wtykiem) min. 1,8 m, rozdzielczość minimum: 800 DPI lub 800 CPS, 2 przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… |
| XI. | obudowa |
| XI.1 | typu midi Tower, miejsca montażowe zewnętrzne: 3x5,25”, 1x3,5", miejsca montażowe wewnętrzne:min. 5szt. dysków, w tym 1 hdd 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 1 x USB2.0 zamocowane w środkowej lub górnej części czoła obudowy. | należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… należy podać: ilość miejsc mont. 5.25”…………………szt. ilość miejsc mont. 3.5”……………..........szt. |
| XII. | Zasilanie |
| XII.1 | Zasilacz wraz z wyłącznikiem i o mocy nie mniejszej niż 600W. Standard ATX12V. Aktywne PFC, klasa rozmiaru wentylatora 120mm. Zasilacz o sprawności powyżej 80% (80+). | należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… moc zasilacza…………………………….W Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XIII. | wsparcie techniczne |
| XIII.2 | kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Microsoft Windowsem 8.1 32/64bit oraz Linuxem. | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| XIV. | napęd optyczny |
| XIV.1 | Czytnik CD/DVD/Blu-Ray/DL z możliwością nagrywania | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XV. | gwarancja |  |
| XV.1 | min. rok gwarancji, czas reakcji serwisu nie przekraczający 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii. | Należy podać: gwarancja …………………………………...……lata Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XVI. | Monitor 2 szt. |  |
| XVI.1 | Min. 24” LED o rozdzielczości fizycznej 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. możliwość montażu na ścianie, wbudowany zasilacz i hub USB, wymagane złącza: 1xDVI-D, 1xHDMI , min. 2xUSB 2.0. | Należy podać: marka…………………………….……………… model………………………………………….… przekątna ekranu………….…………………… rozdzielczość ………….….x……..………pikseli |

III. Notebook – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Praca w programach biurowych, korzystanie z oprogramowania związanego z prowadzeniem badań naukowych, obróbka graficzna wyników badań | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | Matryca |
| II.1 | Nie mniejsza niż 17” | Należy podać: przekątna ekranu…………… Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| III. | Rozdzielczość fizyczna |
| III.1 | Min. 1920 pix. dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel.……………x…………pikseli |
| IV. | Wydajność obliczeniowa |
| IV.1 | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 7850 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony http://www.cpubenchmark.net z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony www.cpubenchmark.net/ dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. | Należy podać: producent……………………………… model…………………………………… wydajność…………………………pkt w teście PassMark-CPU Mark. |
| V. | Pamięć operacyjna |
| V.1 | Minimum 16 GB. | Należy podać: pojemność pamięci….…………..…GB |
| VI. | Układ graficzny |
| VI.1 | obsługująca technologie: DirectX 11.1, Shader Model 5.0, OpenGL 4.0. Musi osiągać w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 2900 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanej karty musi pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… wydajność…………………………………pkt. w teście Passmark – G3DMark. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu Passmark G3D Mark ze strony http://www.videocardbenchmark.net/dla zaproponowanego układu graficznego. |
| VII. | Pamięć masowa |
| VII.1 | Minimum 1000GB. | Należy podać: pojemność dysku .…………………GB |
| VIII. | Wyposażenie multimedialne |
| VIII.1 | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, posiadająca złącze Audio, wbudowany(e) głośnik(i) mono lub stereo i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX. | PORTY, GNIAZDA, ZŁĄCZA |
| IX.1 | Min. 3 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0. . | Należy podać: ilość portów USB 3.0………………… |
| IX.2 | Min. 1 x gniazdo karty pamięci typu SD. | Należy podać: ilość gniazd karty typu SD …………… |
| IX.3 | 1 x złącze VGA. 1 x złącze HDMI. | Należy podać: ilość złącz VGA ……………………… ilość złącz HDMI ……………………… |
| UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. |
| X. | Karta Sieciowa |
| X.1 | Wbudowana 10/100/1000 | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XI. | Łączność |
| XI.1 | Wbudowana karta sieciowa w standardzie IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth ver. 4.0. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XII. | Klawiatura |
| XII.1 | Wbudowana, w układzie US-QWERTY. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XIII. | Bateria |
| XIII.1 | Akumulator min. 6 komorowy. | Należy podać: Ilość ogniw……………….……szt. |
| XIV. | Waga |
| XIV.1 | Nieprzekraczająca 4,5 kg ze standardową baterią. | Należy podać: waga…….…………..…kg. |
| XV. | System operacyjny |
| XV.1 | Preinstalowany system operacyjny o cechach: obsługa do minimum 16GB pamięci RAM, zdalne dystrybuowanie i instalowanie paczek MSI, system operacyjny musi umożliwić uruchamianie i pracę aplikacji które użytkuje Zamawiający (programy nie mogą być uruchamiane za pomocą różnego rodzaju emulatorów): Pakiet biurowy MS Office 2010/2013 Professional pl., | Należy podać: producent…………………………….… wersja…………………………………… |
| XVI. | Niezawodność/ jakość wytwarzania |
| XVI.1 | Urządzenie musi być oznaczone znakiem CE. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XVII. | Wsparcie techniczne |
| XVII.1 | Dostęp do aktualnych sterowników do zainstalowanych w komputerze urządzeń poprzez stronę internetową producenta poprzez podanie modelu komputera lub numeru seryjnego - wykonawca powinien dostarczyć wraz z urządzeniami dokument opisujący sposób pozyskania oprogramowania w/w sposobem. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XIII. | GWARANCJA |
| XIII.1 | Urządzenie - gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesięcy od daty odbioru. | Należy podać: okres gwarancji …………………….… |
| XIII.2 | Bateria - gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy od daty odbioru. | Należy podać: okres gwarancji …………………….… |
| XIV. | WYPOSAŻENIE |  |
| XIV.1 | Torba lub etui umożliwiające przenoszenie urządzenia. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

IV.  Notebook/ultrabook – 4 szt.

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Praca w programach biurowych, przeglądanie Internetu, korzystanie z oprogramowania związanego z prowadzeniem badań naukowych. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | Matryca |
| II.1 | 13,0”-13,3" typu LED. | Należy podać: przekątna ekranu…………… Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| III. | Rozdzielczość fizyczna |
| III.1 | Min. 1366 pix. dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel.……………x…………pikseli |
| IV. | Wydajność obliczeniowa |
| IV.1 | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 3290 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony http://www.cpubenchmark.net z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony www.cpubenchmark.net/ dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. | Należy podać: producent……………………………… model…………………………………… wydajność…………………………pkt w teście PassMark-CPU Mark. |
| V. | Pamięć operacyjna |
| V.1 | Minimum 8 GB. | Należy podać: pojemność pamięci….…………..…GB |
| VI. | Układ graficzny |
| VI.1 | Obsługujący technologie: DirectX 11. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | Pamięć masowa |
| VII.1 | dysk SSD o pojemności min. 128GB osiągający w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 2400 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 30.10.2014 r. do dnia złożenia oferty. . | Należy podać: pojemność dysku i model ………………GB |
| VIII. | Wyposażenie multimedialne |
| VIII.1 | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, posiadająca złącze Audio, wbudowany(e) głośnik(i) mono lub stereo i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX. | PORTY, GNIAZDA, ZŁĄCZA |
| IX.1 | Min. 2 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0. | Należy podać: ilość portów USB 3.0………………… |
| IX.2 | Min. 1 x gniazdo karty pamięci typu SD. | Należy podać: ilość gniazd karty typu SD …………… |
| IX.3 | 1 x złącze HDMI. | Należy podać: ilość złącz HDMI ……………………… |
| UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. |
| X. | Karta Sieciowa |
| X.1 | Wbudowana 10/100 Base T. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XI. | Łączność |
| XI.1 | Wbudowana karta sieciowa w standardzie IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth ver. 4.0. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XII. | Klawiatura |
| XII.1 | Wbudowana, w układzie US-QWERTY. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XIII. | Bateria |
| XIII.1 | Akumulator min. 3 ogniwowy. | Należy podać: Ilość ogniw……………….……szt. |
| XIV. | Waga |
| XIV.1 | Nieprzekraczająca 1.5 kg ze standardową baterią. | Należy podać: waga…….…………..…kg. |
| XV. | System operacyjny |
| XV.1 | Preinstalowany system operacyjny o cechach: 1. obsługa do 8GB pamięci RAM, 2. zdalne dystrybuowanie i instalowanie paczek MSI, 3. system operacyjny musi umożliwić uruchamianie i pracę aplikacji które użytkuje Zamawiający (programy nie mogą być uruchamiane za pomocą różnego rodzaju emulatorów): Pakiet biurowy MS Office 2010/2013 Professional pl., | Należy podać: producent…………………………….… wersja…………………………………… |
| XVI. | Niezawodność/ jakość wytwarzania |
| XVI.1 | Urządzenie musi być oznaczone znakiem CE. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XVII. | Wsparcie techniczne |
| XVII.1 | Dostęp do aktualnych sterowników do zainstalowanych w komputerze urządzeń poprzez stronę internetową producenta poprzez podanie modelu komputera lub numeru seryjnego - wykonawca powinien dostarczyć wraz z urządzeniami dokument opisujący sposób pozyskania oprogramowania w/w sposobem. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XIII. | GWARANCJA |
| XIII.1 | Urządzenie - gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesięcy od daty odbioru. | Należy podać: okres gwarancji …………………….… |
| XIII.2 | Bateria - gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy od daty odbioru. | Należy podać: okres gwarancji …………………….… |
| XIV. | WYPOSAŻENIE |  |
| XIV.1 | Torba lub etui umożliwiające przenoszenie urządzenia. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

V. Drukarka laserowa – 5 szt.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Jednofunkcyjne urządzenie w formacie A4 - drukarka monochromatyczna,- 5 szt. urządzenie gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | Technologia |
| II.1 | Laserowa | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| III. | Prędkość drukowania A4 |
| III.1 | Prędkość drukowania A4: min. 20 str./min | Należy podać: prędkość kopiowania: ………… str./min Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| IV. | parametry czasowe |
| IV.1 | Czas wykonania pierwszego wydruku: w trybie mono nieprzekraczający 9 sekund | Należy podać: czas wykonania pierwszej wydruku: mono………………………… sek. Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| IV.2 | Czas nagrzewania nie dłuższy niż 28 sekund | Należy podać: czas nagrzewania ………………… sek. Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| V. | Pamięć |
| V.1 | Wbudowana, minimum 64 MB | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* Należy podać: pamięć RAM .…………………GB |
| VI. | Kasety i taca na papier |
| VI.1 | Wbudowana kaseta na papier – min. 1 szt.: o pojemności nie mniejszej niż 150 kartek o gramaturze minimum niż 60g/m2 | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* Należy podać: ilość kaset ………………… szt. |
| VII. | Interfejsy |
| VII.1 | USB 2.0, karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VIII. | parametry drukarki |
| VIII.1 | Obsługiwane języki druku: PCL5, PCL6, | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VIII.2 | Rozdzielczość fizyczna druku min. 600 x 600 dpi | Należy podać: Rozdzielczość ………… x …….…. dpi |
| IX. | Protokoły sieciowe |
| IX.1 | TCP/IP , | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| X. | Obsługiwane systemy operacyjne |
| X.1 | Microsoft Server 2008 R2 64 bit. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| X.2 | Windows XP Prof. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| X.3 | Windows 7 Prof. 32/64 bit | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XI. | GWARANCJA |
| XI.1 | Gwarancja min. 12 miesięcy w miejscu użytkowania sprzętu, w tym wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

VI.  Skaner stołowy – 5 szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Oferowane (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Skanowanie formatu A4; Możliwość skanowania z grubych książek; Sterowanie za pomocą komputera; Możliwość wycinania z pełnego tekstu jego fragmentów i ich skanowanie; | Należy podać: Producent……………………………. model…………………………………. |
| Technologia | matryca CCD | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Typ skanera | Skaner płaski | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Rozdzielczość skanowania (optyczna) | min. 4.800 x 9.600 DPI | Należy podać: rozdzielczość optyczna………………dpi x……………….…dpi Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Powierzchnia skanowania | min. 297mm x 210 mm | Należy podać: powierzchnię skanowania ………………………………………… Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Obsługa kliszy 35 mm | obsługiwane | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Waga urządzenia | max. 3 kg. | Należy podać: waga urządzenia ……………………….……………………….kg. Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Interfejsy | USB 2.0 | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Cechy szczególne | ruchome zawiasy pokrywy skanera z możliwością rozkładania pod kątem 180 stopni w celu skanowania grubych książek | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Funkcje skanowania | Spadek gęstości kolorów RGB, Automatyczny podział na obszary, poprawa koloru RGB, poprawa tekstu, paskowanie nieostrości, skanowanie zaznaczonego obszaru. | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP Prof. Windows 7 Prof. 32/64 bit | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| Zgodność z normami | CE, Energy Star | Należy podać: spełnia/nie spełnia |

VII. Niszczarka dokumentów – 1 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Oferowane (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie | Biuro | Należy podać: Producent……………………………. model…………………………………. |
| II. | Typ cięcia | ścinki | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| III. | Rozmiar cięcia w mm | nie większy niż 4,5x45mm | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| IV. | Niszczenie płyt CD/DVD, | Niszczenie płyt CD/DVD | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| V. | Cięcie zszywek i kart plastikowych | Cięcie zszywek i kart plastikowych | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| VI. | Ilość kartek niszczona jednorazowo | przy gramaturze 60g/m2 minimum 200 kartek | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| VII. | Pojemność kosza | minimum 40l | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| VIII. | Poziom hałasu | Maksimum 60dB | Należy podać: spełnia/nie spełnia |
| IX. | Funkcja zabezpieczająca otwarcie szuflady podczas niszczenia dokumentów | Funkcja zabezpieczająca otwarcie szuflady podczas niszczenia dokumentów | Należy podać: spełnia/nie spełnia |

VIII. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne laserowe – 5 szt.

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenie w formacie A4 - 5 szt. urządzenie gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | DRUKARKA |
| II.1 | Technologia laserowa monochromatyczna | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| II.2 | Prędkość drukowania A4: min. 20 str./min | Należy podać: prędkość drukowania: ………… str./min |
| II.3 | Rozdzielczość druku w czerni nie gorsza niż 600x600dpi | Należy podać: rozdzielczość wydruku: ………………………… |
| III. | KOPIARKA |
| III.1 | Prędkość kopiowania minimum 20 str./min | Należy podać: prędkość drukowania: ………… str./min |
| III.2 | Rozdzielczość kopiowania minimum 600x600dpi | Należy podać: rozdzielczość wydruku: ………………………… |
| III.3 | Kopiowanie wielokrotne minimum 50 stron | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| III.4 | Pomniejszanie / powiększanie min. 25-200% ze zmianą co 1% | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| IV. | SKANER |
| IV.1 | Typ skanera – kolorowy, płaski | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| IV.2 | Rozdzielczość optyczna skanowania minimum 600x600 dpi. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| IV.3 | Powierzchnia skanowania minimum 297x210mm | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| IV.4 | Minimum 5 str./min. w czerni i kolorze | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| V. | Obsługiwane systemy operacyjne |
| V.1 | Windows 7 Prof. 32/64 bit | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| V.2 | Windows 8 Prof. 32/64 bit | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| V.3 | Windows XP Prof. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VI. | Pamięć |
| VI.1 | Wbudowana, minimum 64 MB | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* Należy podać: pamięć RAM .…………………GB |
| VII. | Interfejsy |
| VII.1 | Nie gorszy niż USB 2.0, | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VIII. | Czas rozgrzewania urządzenia minimum 18 sekund | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| IX. | GWARANCJA |
| IX.1 | Gwarancja min. 12 miesięcy w miejscu użytkowania sprzętu | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga!

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc (z wyłączeniem informacji dot. strony internetowej) będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

# Text boxes

………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy

miejscowość……………………………,

dnia …………………………………….…. 2014 r.