OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| Część | przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Mieszadło magnetyczne wielostanowiskowe z podgrzewaniem szt. 1 | 4 tygodnie | 12 miesięcy | 7 | 14 | N/N |
|  | wartości oferowane |  |  |  |  |  |
| II | Termoreaktor z wyposażeniem | 4 tygodnie | 12 miesięcy | 7 | 14 | N/N |
|  | wartości oferowane |  |  |  |  |  |

# Część I -  Mieszadło magnetyczne wielostanowiskowe z podgrzewaniem szt. 1

| Parametry wymagane | Parametry oferowane - opis |
| --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne z możliwością jednoczesnego mieszania 10-ciu próbek: Ilość stanowisk:10 Temperatura podgrzewania do co najmniej 120ᵒC Kontrola nastawy temperatury co najmniej dziesięciostopniowa Płyta robocza pokryta folią silikonową Wymiar zewnętrzy nie większy niż 200x600 mm | Model/producent………………………… |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# Część II -  Termoreaktor 1 szt. z wyposażeniem – kuwety pomiarowe 25 szt.

| Parametry wymagane | Parametry oferowane - opis |
| --- | --- |
| Termoreaktor do mineralizacji próbek wody: Obudowa odporna chemicznie i mechanicznie Ilość miejsc na kuwety pomiarowe co najmniej 24 Możliwość regulacji temperatury (co najmniej 120ᵒC) Możliwość regulacji czasu nagrzewania (co najmniej 1 godzina ciągłego nagrzewania) Dwa bloki grzewcze z możliwością niezależnego ogrzewania Mineralizacja próbki w celu oznaczania azotu i fosforu Zakręcane kuwety pomiarowe o pojemności co najmniej 10 ml, kompatybilne z termoreaktorem. | Model/producent………………………… |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy