OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa systemu do anestezji wziewnej izofluranowej dla gryzoni z koncentratorem tlenu dla Uniwersytetu Gdańskiego”

Wymagane parametry techniczne  systemu:

- System anestezji wziewnej gryzoni

- mały regałowy system do znieczulania myszy i szczurów z użyciem izofluranu,

waga systemu 11 kg +- 10 %

Wymiary systemu 260 mm x H 260 mm x D 180 +-1 % mm

- fabrycznie nowy waporyzator na izofluran z systemem łatwego i bezpiecznego napełniana również w trakcie zabiegu, z zakresem regulacji stężenia min. 0,5-5 vol% i zabezpieczeniem parownika przed wyciekiem,

- przepływomierz gazu, od 0,3 l/min do nie mniej niż 15 l/min z dokładnością 0,1 l/min,

- system anestezji  wyposażony w aktywny system ewakuacji gazów anestetycznych zaprojektowany do działania przy 230V,50 Hz sieci elektrycznej, wyposażony w pompę odsysającą gazy anestetyczne i wymienny filtr pochłaniacza, który powinien mieć możliwość pochłonięcia minimum 200 g izofluranu,

- do pochłaniacza dołączone co najmniej 6 zapasowych  filtrów, każdy pochłaniający minimum 200g izofluranu,

- zestaw giętkich przewodów umożliwiających połączenie regałowego systemu do anestezji i maski anestetycznej zamocowanej w aparacie stereotaktycznym oraz umożliwiających połączenie aktywnego systemu ewakuacji gazów anestetycznych

- Koncentrator tlenu

Waga - poniżej 20 kg

Zużycie energii - poniżej 400 W

Poziom koncentracji tlenu min. 75 % +- 3%

regulacja przepływu tlenu przynajmniej w zakresie od 0 do 5 l/min z dokładnością 0,1 l/min,

wbudowany wyświetlacz parametrów

wymiary 530 x 200 x 520 +- 2% mm

ostrzeganie przed przekroczeniem temperatury pracy, awarią zasilania i szybkością przepływu gazu

urządzenie wyposażone w 4 obrotowe kółka

- Maska anestetyczna dla szczurów

Wyposażona w dwie śruby - montażową do stolika stereotaktycznego dla gryzoni oraz regulacyjną do przytrzymywania zwierzęcia od strony grzbietowej oraz gumową wkładkę

Średnica wlotu i wylotu gazu usypiającego 8 mm +- 1%

System anestezji wziewnej będzie stosowany do rutynowego pełnego znieczulenia ogólnego szczurów z użyciem izofluranu w trakcie operacji stereotaktycznej podczas której będzie przeprowadzana domózgowa implantacja elektrod stymulacyjnych i kaniul iniekcyjnych.

Dostawa obejmuje również montaż w miejscu dostawy, instalację oraz szkolenie minimum 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

...……………………………………………………..

podpis Wykonawcy