## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

- Zestaw do analizy i dokumentacji materiałów znakowanych chemiluminescencyjnie, fluorescencyjnie 
i kolorymetrycznie ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (TABELA 1):

Zastosowanie:

Urządzenie będzie służyć do wizualizacji, dokumentacji i analizy wyników uzyskanych po rozdziale elektroforetycznym próbek w żelach agarozowych i poliakrylamidowych. Wizualizacja przeprowadzana będzie 
w świetle UV i VIS przechodzącym i odbitym.

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1 | Sprzęt musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie i kolorymetrycznie | Należy podać: Producent…………………………………………. Model………………………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy (nie krótsza niż 12 miesięcy) Należy zaznaczyć (poz. 1-40): spełnia/nie spełnia* Należy podać: Wymiary powierzchni emitującej światło UV w transiluminatorze o powierzchni kwadratu: ………………………………………… (20x20 lub 21x21 lub 22x22 lub 23x23 lub 24x24) |
| 2 | Aparatura musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowanym transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym typu LED |  |
| 3 | Musi być możliwość niezależnego wysuwania transiluminatora UV z urządzenia w celu umieszczenia żelu |  |
| 4 | Urządzenie musi posiadać automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu komory |  |
| 5 | Urządzenie musi umożliwiać pracę przy otwartej komorze wyłączonym świetle UV |  |
| 6 | Urządzenie musi być wyposażone w ekran zabezpieczający przed światłem UV podczas pracy przy otwartej komorze |  |
| 7 | Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery z przetwornikiem CCD |  |
| 8 | Rozdzielczość uzyskiwanych zdjęć musi wynosić co najmniej 4 mega piksele |  |
| 9 | Kamera musi posiadać chłodzenie sensora CCD układem Peltier’a do temperatury co najmniej -30oC |  |
| 10 | Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić minimum 6,45 x 6,45 µm |  |
| 11 | Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić minimum 16 bit (65,536 poziomów szarości) |  |
| 12 | Kalibracja ostrości wykonana w trakcie instalacji musi zapewnić ostry obraz przy każdym ustawieniu powiększenia (zoomie) bez ingerencji użytkownika |  |
| 13 | Oprogramowanie musi mieć możliwość programowania przez użytkownika trybu automatycznej akwizycji obrazów |  |
| 14 | Urządzenie musi mieć możliwość zastosowania innych obiektywów |  |
| 15 | Urządzenie musi posiadać co najmniej sześciopozycyjny zmieniacz filtrów (5 pozycji do zamontowania filtrów 1 pozycja bez filtra do chemiluminescencji) zdalnie sterowany z poziomu oprogramowania |  |
| 16 | Urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z próbkami znakowanymi bromkiem etydyny |  |
| 17 | Urządzenie musi być wyposażone w system korelacji zniekształceń optycznych i nierównomiernego oświetlenia |  |
| 18 | Urządzenie musi posiadać system korekcji tła |  |
| 19 | Urządzenie musi posiadać transiluminator UV (o powierzchni kwadratu) o wymiarach powierzchni emitującej światło UV min. 20x20 cm (powierzchnia kwadratu) i długości fali 302 nm |  |
| 20 | Transiluminator UV musi posiadać co najmniej dwustopniową regulację intensywności światła |  |
| 21 | Urządzenie musi posiadać ekran do transiluminatora UV zmieniający światło UV na światło białe umożliwiający rejestrację żeli barwionych srebrem lub Coomassie Blue w trybie transiluminacji |  |
| 22 | Urządzenie musi posiadać płytkę do konwersji światła UV do światła niebieskiego umożliwiającą rejestrację żeli wybarwianych SybrGreen/SybrSafe/GFP w trybie transiluminacji |  |
| 23 | System musi mieć możliwość obserwacji żeli wybarwianych SybrGreen/SybrSafe/GFP po konwersji UV do światła niebieskiego przy otwartych drzwiach do miniciemni („gołym okiem”) |  |
| 24 | Urządzenie musi umożliwić wizualizację białek w żelu bezpośrednio po przeprowadzeniu rozdziału elektroforetycznego bez konieczności prowadzenia procedury barwienia Comassie lub srebrem oraz prowadzenia innych czasochłonnych procedur (technologia „Stain Free”) |  |
| 25 | Urządzenie musi być wyposażone w oświetlenie LED światła czerwonego z filtrem emisyjnym umożliwiającym detekcję następujących barwników: Cy5, Cy5.5, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 680, DyLight 649, DyLight 680, IRDye 680 |  |
| 26 | Urządzenie musi być wyposażone w oświetlenie LED światła zielonego z filtrem emisyjnym umożliwiającym detekcję następujących barwników: Cy3, Flamingo,Krypton, ProQ Diamand, Alexa Fluor 546, DyLight 549, Rhodamine |  |
| 27 | Urządzenie musi być wyposażone w oświetlenie LED światła niebieskiego z filtrem emisyjnym umożliwiającym detekcję następujących barwników: Cy2, Coomassie Fluor Orange, Alexa Fluor 488, DyLight 488, ProQ Emerald 488, Qdot 605, Qdot 625, Qdot705 |  |
| 28 | Sterowanie urządzeniami, akwizycja i obróbka danych musi być obsługiwana przez jeden program – system będzie wykorzystywany w trakcie zajęć ze studentami, w związku z czym musi umożliwiać szybką i prostą obsługę i analizę danych |  |
| 29 | Urządzenie musi mieć możliwość ręcznego ustawienia ostrości – niezależne od oprogramowania |  |
| 30 | Oprogramowanie musi pracować zarówno w systemie Windows jak i Macintosh, gdyż będzie wykorzystywane na komputerach PC będących w posiadaniu zamawiającego, pracujących w systemach operacyjnych Windows XP/32 PROF. PL, Windows 7 PROF. 32/64 oraz Mac OS |  |
| 31 | Oprogramowanie musi umożliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery, wymiarów obrazu oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe |  |
| 32 | Oprogramowanie musi umożliwiać podgląd fotografowanej próbki w czasie rzeczywistym |  |
| 33 | Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników |  |
| 34 | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową |  |
| 35 | Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do akwizycji i analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych |  |
| 36 | Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu) |  |
| 37 | Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków |  |
| 38 | Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych |  |
| 39 | Przenośna stacja robocza o podanych poniżej lub lepszych parametrach: 4GB pamięci RAM; dysk 500 GB; matryca monitora nie mniejsza niż 17,3”; wbudowany (zainstalowany) napęd DVD; złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN) i 1 x HDMI; wydajność komputera powinna umożliwiać funkcjonalność z pkt. 34-37 i 39 w czasie rzeczywistym; w zestawie klawiatura i mysz |  |
| 40 | Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

- Zestaw do dokumentacji żeli z drukarką termiczną i sprzętem komputerowym z oprogramowaniem (TABELA 2):

Zastosowanie:

Urządzenie będzie służyć do wizualizacji, dokumentacji i analizy kolorymetrycznej, chemiluminescencyjnej 
i fluorescencyjnej żeli agarozowych i poliakrylamidowych oraz próbek po Western blottingu.

TABELA 2

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1 | Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych chemiluminescencyjnie, fluorescencyjnie oraz kolorymetrycznie | Należy podać: Producent…………………………………………. Model………………………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy (nie krótsza niż 12 miesięcy) Należy zaznaczyć (poz. 1-35): spełnia/nie spełnia* Należy podać: Wymiary powierzchni emitującej światło UV w transiluminatorze o powierzchni kwadratu: ………………………………………… (20x20 lub 21x21 lub 22x22 lub 23x23 lub 24x24) |
| 2 | Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowanym transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym |  |
| 3 | Musi być możliwość wysuwania transiluminatora UV z urządzenia |  |
| 4 | Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery z Przetwornikiem CCD |  |
| 5 | Rozdzielczość kamery nie może być mniejsza niż 1,4 mega piksele |  |
| 6 | Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić przynajmniej 4,65 x 4,65 µm |  |
| 7 | Zakres dynamiczny sygnału kamery musi być wynosić min. 4 096 odcieni szarości |  |
| 8 | Kalibracja ostrości wykonana w trakcie instalacji musi zapewnić ostry obraz przy każdym ustawieniu powiększenia (zoomie) bez ingerencji użytkownika |  |
| 9 | Oprogramowanie musi mieć możliwość programowania przez użytkownika trybu automatycznej akwizycji obrazów |  |
| 10 | Urządzenie musi posiadać co najmniej trzypozycyjny zmieniacz filtrów |  |
| 11 | Urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z próbkami znakowanymi bromkiem etydyny |  |
| 12 | Opcjonalnie muszą być dostępne filtry do pracy z próbkami znakowanymi SybrGreen, SyproRuby, SyproOrange, Cy3, rodaminą, SybrSafe |  |
| 13 | Urządzenie musi posiadać transiluminator UV (o powierzchni kwadratu) o wymiarach powierzchni emitującej światło UV min. 20x20 cm (powierzchnia kwadratu) i długości fali 302 nm |  |
| 14 | Transiluminator UV musi posiadać co najmniej dwustopniową regulację intensywności światła |  |
| 15 | Sterowanie urządzeniami, akwizycja i obróbka danych musi być obsługiwana przez jeden program – system będzie wykorzystywany w trakcie zajęć ze studentami, w związku z czym musi umożliwiać szybką i prostą obsługę i analizę danych |  |
| 16 | Urządzenie musi mieć możliwość ręcznego ustawienia ostrości – niezależne od oprogramowania |  |
| 17 | Oprogramowanie musi pracować zarówno w systemie Windows jak i Macintosh, gdyż będzie wykorzystywane na komputerach PC będących w posiadaniu zamawiającego, pracujących w systemach operacyjnych Windows XP/32 PROF. PL, Windows 7 PROF. 32/64 oraz Mac OS |  |
| 18 | Oprogramowanie musi umożliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery, wymiarów obrazu oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe |  |
| 19 | Oprogramowanie musi umożliwiać podgląd fotografowanej próbki w czasie rzeczywistym |  |
| 20 | Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników |  |
| 21 | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową |  |
| 22 | Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do akwizycji i analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych |  |
| 23 | Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu) |  |
| 24 | Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków |  |
| 25 | Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych |  |
| 26 | Przenośna stacja robocza o podanych poniżej lub lepszych parametrach: 4GB pamięci RAM; dysk 500 GB; matryca monitora nie mniejsza niż 17,3”; wbudowany (zainstalowany) napęd DVD; złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN) i 1 x HDMI; wydajność komputera powinna umożliwiać funkcjonalność z pkt. 21, 22, 23, 25, 26 w czasie rzeczywistym; w zestawie klawiatura i mysz | Należy podać dla drukarki: Producent ………………………………………… Model ……………………………………………… |
| 27 | Drukarka termiczna musi być wyposażona w głowice drukujące z minimalnym czasem gwarancji 1 rok liczonym od daty dostawy sprzętu |  |
| 28 | Maksymalny czas wydruku – 5 sekund |  |
| 29 | Drukarka musi być wyposażona w port USB |  |
| 30 | Formaty wydruku muszą wynosić min. 100 x 100 mm i max. 100 x 450 mm |  |
| 31 | Musi być możliwość wydruku z podziałem na 2 i 4 części |  |
| 32 | Drukarka musi być wyposażona w tryb oszczędzania papieru (min. 260 wydruków z jednej rolki papieru) |  |
| 33 | Maksymalna rozdzielczość wydruku 1280 x 5760 pikseli |  |
| 34 | Ze względu na fizyczne rozmieszczenie wyposażenia pracowni w którym będzie wykorzystywany sprzęt wymiary zewnętrzne drukarki nie mogą przekraczać 155 x 90 x 260 mm |  |
| 35 | Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” mieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

TABELA 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do analizy i dokumentacji materiałów znakowanych chemiluminescencyjnie, fluorescencyjnie i kolorymetrycznie ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem zgodnie z opisem w tabeli nr 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do dokumentacji żeli z drukarką termiczną i sprzętem komputerowym z oprogramowaniem zgodnie z opisem w tabeli nr 2 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Zsumowane wartości brutto, netto  i VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI SIWZ)

miejscowość, dnia                                                            	  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                        ………………………………………………………………………………………