## Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa licznika scyntylacyjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Urządzenie będzie służyć do detekcji promieniowania jonizującego, prób o standardowych objętościach oraz mikroobjętości.

| L.p. | Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Sprzęt musi pozwalać na pomiary w mikropłytkach (w dołkach), probówkach typu eppendorf, naczynkach scyntylacyjnych o pojemności co najmniej 4 mL oraz na filtrach |
| 2 | Licznik musi mierzyć w sposób bezpośredni promieniowanie beta z wydajnością nie mniejszą niż 50% dla 3H, 90% dla 14C oraz powyżej 95% dla 32P. |
| 3 | Licznik musi być wyposażony w dwa zestawy układu detektorów przy czym jeden układ składa się z co najmniej dwóch fotopowielaczy pracujących w koincydencji. Jeden fotopowielacz musi czytać próbkę z dołu a drugi czytać sygnał próbki z góry. |
| 4 | Urządzenie musi być wyposażone w podajnik mieszczący nie mniej niż 16 mikropłytek w formacie SBS. |
| 5 | Urządzenie musi posiadać możliwość detekcji w mikropłytkach w standardzie co najmniej 24/96 dołków. |
| 6 | Urządzenie musi pracować w trybie zliczeń CPM pojedynczego znakowania i podwójnego znakowania, w trybie zliczeń DPM pojedynczego znakowania i podwójnego znakowania, w trybie zliczeń ParaLux lub równoważnego oraz trybie luminescencyjnym. |
| 7 | Urządzenie musi pracować w trybie pomiaru czasowo-rozdzielczego (TR-LSC) dla zmniejszenia poziomu tła. |
| 8 | Licznik powinien posiadać dedykowany system termostatowania układu detektorów dla uzyskania optymalnej czułości dla pomiarów luminescencyjnych. |
| 9 | Urządzenie musi być wyposażone w układ automatycznego dozownika pozwalający na pomiary w trybie luminescencji błyskowej. |
| 10 | Licznik musi posiadać możliwość pośredniego pomiaru aktywności gamma pochodzącego z od Cr51 i I125. |
| 11 | Licznik musi być sterowany spod oprogramowania pracującego na platformie systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego. Oprogramowanie sterujące musi zawierać interface komunikacyjny, wykreślać widma, zapisywać pliki w formacie ASCII, Excel oraz CSV oraz musi posiadać funkcję HELP. Wbudowany sterownik komputerowy z możliwością podłączenia, monitora LCD o przekątnej ekranu minimum 17”, stacji dysków, klawiatury i myszy. |
| 12 | Zasilanie zgodne z polskimi normami 230V, bezpośrednio bez zewnętrznych układów dostosowujących napięcie. |
| 13 | Wraz z urządzeniem muszą zostać dostarczone następujące akcesoria: kaseta na mikropłytki 24 dołkowe, kaseta na mikropłytki 96 dołkowe, kody kreskowe do znakowania kaset, standardy do kalibracji, mikropłytka 96 dołkowa co najmniej 5 sztuk, mikropłytka 24 dołkowa co najmniej 5 sztuk, biodegradowalny koktajl scyntylacyjny co najmniej 5 litrów, taśma do zaklejania płytek |