SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatury naukowej według części I-IV:

- kolektor frakcji wraz z pompą perystaltyczną – 1 sztuka,

- termomikser – 1 sztuka,

- wirówka z chłodzeniem – 1 sztuka,

- wytrząsarka vortex – 1 sztuka.

Załącznik nr 2 – część I

# Kolektor frakcji wraz z pompą perystaltyczną – 1 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Kolektor frakcji wraz z pompą perystaltyczną musi spełniać poniższe wymagania: | 1 sztuka |
| A. Kolektor frakcji: wysoka odporność chemiczna na rozpuszczalniki wszystkich części mających kontakt z rozdzielanymi próbkami, możliwość ustawienia parametrów zbierania frakcji w/g: (a) upływu czasu (zakres nie mniejszy niż 0,01-99,99 minuty na frakcję), (b) liczby kropel (w zakresie nie mniejszym niż do 9999 kropli na frakcję, max. przepływ nie mniejszy niż 20 kropli/sekundę), (c) ręcznego ustawienia, wyposażenie w zawór trójdrożny, umożliwiający kierowanie „pre-frakcji” do osobnych zbiorników zabezpieczając przed zanieczyszczeniem zbieranych frakcji właściwych, możliwość pracy w trybie powtarzalnym, maksymalna liczby frakcji zbieranych w czasie jednego cyklu pracy kolektora nie mniejsza niż 80 probówek o wymiarach co najmniej 13 x 100 mm, wyposażenie w zestaw odpowiednich podstawek (raków), możliwość rozbudowy kolektora o moduł umożliwiający równoczesne zbieranie frakcji z kilku kolumn równocześnie, wymiary kolektora nie większe niż 45 cm x 40 cm x 35 cm (szer. – głębokość- wys.). B. Pompa perystaltyczna: wytwarzane ciśnienie maksymalne pompy nie mniejsze niż 5 bar (5 atm), zakres przepływu nie mniejszy niż 0,3 μl/min. -30 ml/min., szybkość obrotów regulowana z panelu kontrolnego pompy, wyposażonego w wyświetlacz LCD. Regulacja w zakresie nie mniejszym niż 0-48 rpm, z regulacja co 0,01 rpm w zakresie do 9,99 rpm, głowica pompy co najmniej 2-kanałowa z możliwością stosowania głowic o większej liczbie kanałów, głowica pompy kompatybilna z wężykami o średnicach wewnętrznych od 0,25 do 4 mm, zestaw wężyków wykonanych z PVC o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 2 mm oraz złączek plastikowych do łączenia tych wężyków. |  |

……………………………………………………….                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data											         Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 – część II

# Termomikser – 1 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Termomikser musi spełniać poniższe wymagania: | 1 sztuka |
| nastawny zakres temperatury min. od 1°C do 100°C, zakres regulacji temperatury nie gorszy niż od -15°C poniżej to do +100°C; dokładność temperatury nie mniejsza niż ±0,5°Cw zakresie 20-45°C, prędkość mieszania min. w zakresie od 300 do 3000 obr./min; amplituda ruchu 3 mm, programowany czas pracy w zakresie min. Od 15 sek do 99godz. 30 min; możliwość ustawienia pracy ciągłej, możliwość programowania do 20 programów, funkcja krótkiego wytrząsania uruchamiana oddzielnym przyciskiem, prędkość grzania - 6°C /min, Prędkość schładzania min. 2,5 °C/min. między 99°C a temperaturą pokojową, oraz min. 0,5-0,8°C/min. między temperaturą pokojową a 15°C poniżej temperatury pokojowej, 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów, szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi, automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów, orbita mieszania min 3 mm, waga nie większa niż 6,2 kg (bez termobloku), panel sterowania z klawiaturą membranową, zabezpieczenie przed przekroczeniem zadanej temperatury, sygnał dźwiękowy zakończenia programu, wymiary (gł. x szer. x wys.) nie większe niż 20,6 x 30,4 x 13,1 cm, zasilanie 230V. w zestawie wymienny blok grzejny na nie mniej niż 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną, możliwość wyboru minimum 11 różnych bloków wymiennych i pokrywy antykondesacyjnej. |  |

……………………………………………………….                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data											         Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 – część III

# Wirówka z chłodzeniem – 1 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Wirówka z chłodzeniem musi spełniać poniższe wymagania: | 1 sztuka |
| siła wirowania rcf nie mniejsza niż 21130 x g, możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-15000, ze skokiem nie większym niż 100 rpm, pobór mocy maksymalnie 350W, czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 15 sekund, czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 16 sekund, możliwość instalacji, co najmniej 4 rotorów, możliwość wirowana, co najmniej 24 probówek 1,5/2ml, możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 30s-9h 59min, możliwość pracy ciągłej, głośność z pokrywą nie większa niż 48 dB(A), waga urządzenia bez wirnika nie większa niż 21kg, możliwość regulacji temperatury co najmniej od -10oC do +40oC, wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 51 cm, gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej nie wyższa niż 4oC, funkcja automatycznego wyłączeniu urządzenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności, funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika, możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą, możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego, możliwość słodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie nie dłuższym niż 8 minut, funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw, dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory, konstrukcja umożliwiająca cichą pracę nawet bez pokrywy rotora, w zestawie rotor stałokątowy, rotor aerozoszczelny, umożliwiający wirowanie 24 probówek o pojemności 1,5/2 ml. posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki 0,2ml; 0,4ml; 05ml; 0,6ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 21130 x g. Możliwość sterylizacji w autoklawie (20min, 120oC), wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 29 x 48 x 26 cm, wysokość ładowania nie większa niż 21,5 cm, oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania, wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD lub równoważne*, nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz. |  |

……………………………………………………….                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data											         Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 – część IV

# Wytrząsarka vortex – 1 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Wytrząsarka vortex musi spełniać poniższe wymagania: | 1 sztuka |
| ruch okrężno –drgający, ruch obrotowy regulowany pokrętłem, orbita drgań nie mniej niż 5mm, moc wyjściowa nie mniej niż 5W, waga nie więcej niż (szer,x głęb. x wys.)134 x 172 x 105, zasilanie 230V/50Hz, klasa bezpieczeństwa według DIN EN 60529; nie gorsza niż IP22 lub równoważne*, możliwość przełączania urządzenia w tryb pracy ciągłej, możliwość przełączania w tryb automatyczny – przez dociśnięcie nasadki, nasadka piankowa do co najmniej 10 probówek o śr.10mm do jednoczesnego mieszania. |  |

……………………………………………………….                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data											         Podpis Wykonawcy

*Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych – szczegółowo wskazanych w Załączniku nr 2 - szczegółowym opisie przedmiotu zmówienia – części III i IV. Za równoważne dla normy Zamawiający uzna normy utworzone przez niezależny ośrodek normalizacyjny 
o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać  swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w  przywoływanej powyżej normie.