Formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia

Rzutnik, jedna sztuka.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Oferowane (wypełnia wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (wartość netto x stawka podatku VAT) lub bez VAT* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Do zastosowania w dydaktyce. | Należy podać: Producent……………………………. model…………………………………. | 1 szt. |  |  |  |
| Technologia | LCD | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |
| Wymagana obsługa rozdzielczości (podstawowa) | WXGA 1280x800 | Należy podać: spełnia/nie spełnia* | *odpowiednio skreślić, „bez VAT” , jeżeli dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt 8. UWAGA : Wartość brutto/bez VAT* należy wpisać do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ do części VI |
| Żywotność lampy | W trybie standard min. 4 000 godz. W trybie ECO min. 10 000 godz. | Należy podać: żywotność ……………….godz. spełnia/nie spełnia* |  |
| Jasność w trybie standardowym | nie mniej niż 1900 ANSI lumen | Należy podać: jasność ………….….ANSI lumen spełnia/nie spełnia* | Dostawa zawiera: Wypełniona karta gwarancyjna Pilot zdalnego sterowania Kabel zasilający Podręcznik użytkownika w języku polskim. |
| Kontrast | nie mniej niż 2700:1 | Należy podać: kontrast ………….…. spełnia/nie spełnia* |  |
| Waga | Nie przekraczająca 4.0 kg | Należy podać: waga ………….…. kg spełnia/nie spełnia* |  |
| Złącza (źródła sygnału) | Źródła sygnału: 2 x VGA (D-sub), 1x HDMI, 1x mikrofon typu Jack 1x Stereo mini Jack 1x moduł sieci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi kompatybilny z projektorem | Należy podać spełnia/nie spełnia* |  |
| Korekcja geometrii obrazu (eng. Digital Keystone Correction) | korekcja trapezu ręczna w poziomie min. +/-20° | Należy podać: korekcja geo. obrazu ………………+/- stopni spełnia/nie spełnia* |  |
| Głośność | nie większa niż 37dB w trybie Normal | Należy podać spełnia/nie spełnia* |  |
| Wymagane funkcje | menu wyświetlane na ekranie (OSD), menu w języku polskim, zoom. | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |
| Inne wymagania | min. 1 x USB typu A (prezentacja bez komputera i sieć bezprzewodowa, min. 1 x USB typu B (sterowanie myszką USB lub obraz z USB), wbudowany/-e głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 15W | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |
| Wyposażenie: | Torba transportowa | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Oferowane” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Wymagania minimalne” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie mogło skutkować uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) chyba że Wykonawca udowodni spełnianie parametrów.

……………………………, dnia ……………. r. 			                ……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)