SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa pompy perystaltycznej – 1 szt.

Załącznik nr 2 – Tabela I

# Dostawa pompy perystaltycznej – 1 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Pompa perystaltyczna – 1 szt. musi składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej poniższe wymagania: | 1 sztuka |
| Typ pompy: pompa laboratoryjna perystaltyczna. Głowica: wyposażona w dwie głowice o różnej przepustowości płynów. Zakres przepływu (ml/min.): dla głowicy 1 - 0,00016~49, dla głowicy 2 - 0,006~575. Zakres prędkości (obr./min.) 0,1-150. Dokładność prędkości (obr./min) 0,1 obr./min. Precyzja prędkości (obr./min.) <0,5%. Zasilanie: AC220V ± 10% 50/60 Hz (standardowe). Zużycie prądu: <40W. Sterowanie zewnętrzne: 0-5V, 0-10V, 4-20mA (do wyboru). Warunki pracy: temperatura: 0~40°C, wilgotność względna <80%. Wymiary (dł. x szer. x wys.): nie więcej niż: 230x150x205(mm). Waga: nie więcej niż 5 kg. Funkcje pompy: Kolorowy wyświetlacz LCD, ekran dotykowy oraz klawisze sterujące. Trzy podstawowe tryb pracy: przepompowywanie cieczy z prędkością wyrażoną objętością/czas (np. ml/min), przepompowywanie cieczy z prędkością wyrażoną liczbą obrotów pompy, kopiowanie dawki (urządzenie umożliwia "nagranie" dawki a następnie dozowanie identycznej objętości przy pomocy jednego przycisku). Funkcja wprowadzania typu zainstalowanej głowicy. Funkcja wprowadzania rozmiaru węża tłoczącego. Potrójna kalibracja (użytkownik wykonuje trzy bardzo precyzyjne procesy kalibracji a urządzenie dodatkowo uśrednia wyniki z tych kalibracji dla uzyskania najwyższej dokładności). Technologia sterowania kątem obrotu wirnika w silniku. Funkcja sterowania zewnętrznego na podczerwień. Odwracalny kierunek przepływu, funkcja start/stop, funkcja full speed (szybkie czyszczenie i opróżnianie), pamięć stanu (power-down memory). Wyświetlanie oraz sterowanie tempem przepływu. Funkcja "cofki". Kalibracja przepływu. System operacyjny pomagający użytkownikowi właściwie ustawić parametry. Możliwość sterowania zewnętrznego, sterowanie funkcją start/stop, odwracaniem kierunku przepływu oraz funkcją łatwego dozowania, podwójny izolator optyczny, zewnętrzne sterowanie analogowe prędkością obrotów. Łatwe podłączenie do innych urządzeń. Struktura wewnętrzna przy zastosowaniu izolacji dwuwarstwowej, płytka obwodu drukowanego pokryta powłoka konforemną, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenie płynami oraz kurzem. Obudowa łatwa do utrzymania w czystości, odporna na działanie korozyjne kwasów, zasad, sodu oraz rozpuszczalników organicznych. Obsługa różnych typów głowic, w tym wielokanałowe. |  |

……………………………………………………….                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data											         Podpis Wykonawcy