## ………………………………………

## ( pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Termostatowana łaźnia wodna z wytrząsaniem | Należy podać: Producent…………………………………………… Model………………………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy (nie krótsza niż 36 miesięcy) Należy zaznaczyć: Poz. 1 - 16 spełnia/nie spełnia* |
| 1) | Łaźnia o pojemności co najmniej 18 litrów ±1 litr |  |
| 2) | Dołączona przejrzysta pokrywa |  |
| 3) | Dołączona taca ze sprężynami do wytrząsania różnego rodzaju naczyń |  |
| 4) | Wytrząsanie liniowe lub posuwisto-zwrotne |  |
| 5) | Zakres szybkości wytrząsania 20-200 obr/min |  |
| 6) | Rozdzielczość nastawy prędkości wytrząsania 1 rpm |  |
| 7) | Długość wychyłu dla wytrząsania co najmniej 20 mm |  |
| 8) | Wbudowany kurek spustowy do opróżnienia z wody łaźni |  |
| 9) | Funkcja zabezpieczenia od przegrzania |  |
| 10) | Wymiary tacy wytrząsającej nie mniejsze niż 420x235 mm ± 5 mm |  |
| 11) | Stabilność temperatury minimum ± 0,1 °C |  |
| 12) | Funkcja automatycznego wyłączenia przy zbyt niskim poziomie cieczy |  |
| 13) | Ustawienie czasu wytrząsania w zakresie co najmniej od 1min. do 999 min |  |
| 14) | Minimalna głębokość robocza nie większa niż 60 mm. |  |
| 15) | Zakres ustawionej temperatury minimum od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do 99 °C |  |
| 16) | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/lub bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termostatowana łaźnia wodna z wytrząsaniem | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚCI: |  |  |  |

Wartości brutto, netto  i VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  
w rozdziale XI   pkt. 8 SIWZ).

Miejscowość………………………......                                             podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

dnia...................................................

…………………………………………………