Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SIWZ postępowanie A120-211-65/15/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| część | przedmiot zamówienia | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I* | Wytwornica wodoru – 2 szt. | 24 miesiące | 2 | 14 | T/T |
| II* | Wytwornica ozonu do dezynfekcji – 2 szt. | 24 miesiące | 2 | 14 | T/T |
| III* | Wytrząsarka z inkubacją do hodowli – 3 szt. | 24 miesiące | 2 | 14 | T/T |
| IV* | Cieplarka mikrobiologiczna – 4 szt. | 24 miesiące | 2 | 14 | T/T |
| V* | Komora klimatyczna – 1 szt. | 24 miesiące | 2 | 14 | T/T |

*zaznaczyć właściwe

Spis treści

I.Wytwornica wodoru	2

II.Wytwornica ozonu	3

III.Wytrząsarka z inkubacją do hodowli	4

IV.Cieplarka mikrobiologiczna	5

V.Komora klimatyczna	6

# I.Wytwornica wodoru

Urządzenie będzie służyło do wytwarzania wodoru  i jest urządzeniem systemu chromatografii gazowej oraz czystości do detektora masowego

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Model/producent……………. |
| 1 | Czystość musi wynosić min. 99.9995% (musi być spełniona dokładność na poziomie do czwartego miejsca po przecinku) |  |
| 2 | Zasilenie elektryczne 110-230V |  |
| 3. | Ciśnienie na wyjściu 0-100 psi (0-6.9 bar) |  |
| 4. | Natężenie przepływu musi wynosić min. 100, 200, 300, 450 cc/min |  |
| 5. | Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny detektor wycieku z automatycznym zamknięciem |  |
| 6. | Urządzenie musi być wyposażone ogniwo z membraną wymiany protonów PEM) |  |
| 7. | Urządzenie musi być wyposażone w automatyczną pompę w standardzie |  |
| 8. | Urządzenie musi charakteryzować się łatwą procedurą włączania i wyłączania tj. przyciski oraz zawory uruchamiające powinny być łatwo dostępne, czytelny panel sterowania |  |
| 9. |  |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# II.Wytwornica ozonu

Urządzenie będzie służyło do wytwarzania ozonu  i jest urządzeniem systemu sterylizacji powietrza w pomieszczeniach typu BSL3 i Fitotronów. Urządzenie powinno być także przystosowane do ozonowania wody oraz innych płynów, tak aby możliwa była destrukcja komórek mikroorganizmów w tych ośrodkach.

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Model/producent…………….. |
| 1 | Urządzenie musi być przenośne |  |
| 2 | Urządzenie musi być wyposażone w koncentrator tlenu |  |
| 3 | Urządzenie musi być wyposażone w higrometr |  |
| 4. | Urządzenie musi być zasilane 230V/50Hz |  |
| 5. | Urządzenie musi być zbudowane z materiałów trwałych trudno poddających się korozji tj. zbudowane z materiałów pozwalających na pracę urządzenia w warunkach dużej wilgotności. |  |
| 6. | Urządzenie musi być programowalne: czas pracy od min 1min do min 8godz. |  |
| 7. | Urządzenie musi posiadać programowanie czasu pracy, cykli pracy oraz pauza |  |
| 8. | Generator ozonu musi posiadać licznik godzin pracy |  |
| 9. | Generator ozonu musi posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |
| 10. | Wydajność urządzenia nie może być mniejsza niż 110 mg/l |  |
| 11. | Generator ozonu musi być przystosowany do ozonowania powietrza i cieczy |  |
| 12. | Urządzenie musi być zasilane mieszanką tlenowo - azotową (powietrzem) |  |
| 13. | Urządzenie musi posiadać wskaźnik temperatury |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# III.Wytrząsarka z inkubacją do hodowli

Wytrząsarka z możliwością programowania temperatury oraz stosowania kolb o większych objętościach.

| L.p. | Parametry Wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Model/Producent……………… |
| 1 | Urządzenie musi być zasilane jednofazowo: 230V, 50Hz |  |
| 2 | Urządzenie musi posiadać wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający kontrolę i programowanie parametrów pracy. |  |
| 3 | Urządzenie musi posiadać możliwość ustawienia obrotów regulowanych w zakresie: od 0 i nie mniej niż 300 rpm. |  |
| 4. | Urządzenie musi posiadać platformę z ruchem orbitalnym |  |
| 5. | Urządzenie musi mieć możliwość regulacji temperatury w zakresie: 5°C powyżej temperatury 22°C do min. 60 °C |  |
| 6. | Urządzenie musi mieć możliwość regulacji czasu pracy: praca ciągła i praca od 1min do nie miej niż 12 godzin |  |
| 7. | Urządzenie musi pozwalać na wytrząsanie cieczy jednorazowo w objętości nie mniejszej niż 10l pod warunkiem, że w poszczególnych kolbach objętość cieczy nie będzie większa niż 2l. Urządzenie powinno mieć możliwość dostosowania platformy do kolb o pojemności: 5000ml, 2000ml, 1000ml, 500ml, 250ml, 125ml, 50ml, oraz powinno umożliwiać hodowlę próbówkach w statywie. |  |
| 8. | Urządzenie może posiadać funkcję chłodzenia poniżej temp. 22°C |  |
| 9. | Urządzenie musi być wyposażone w tzw. matę samoprzylepną do mocowania kolb i statywów z probówkami. |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# IV.Cieplarka mikrobiologiczna

Cieplarka z regulowaną temperaturą oraz możliwością używania do płytek oraz kolb laboratoryjnych

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Model/producent……………. |
| 1 | Urządzenie musi być zasilane jednofazowo: 230V, 50Hz |  |
| 2 | Urządzenie musi posiadać wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający kontrolę i programowanie parametrów pracy. |  |
| 3 | Obieg powietrza może być wymuszony lub naturalny |  |
| 4. | Pojemność komory nie może być mniejsza niż 200 l |  |
| 5. | Drzwi: wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne |  |
| 6. | Zakres temperatury pracy: nie więcej niż 5°C powyżej temperatury 22°C i nie mniej niż 60°C |  |
| 7. | Urządzenie musi posiadać cyfrowy wyświetlacz parametrów |  |
| 8. | Regulacja temperatury: co 0,1°C |  |
| 9. | Urządzenie może posiadać alarm dźwiękowy w przypadku przekroczenia ustawionych parametrów |  |
| 10. | Regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie min 1 min. do min 12godzin |  |
| 11. | Półki ze stali nierdzewnej |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# V.Komora klimatyczna

Komora klimatyczna z możliwością regulacji temperatury  i wilgotności oraz możliwością przeprowadzania prób starzenia preparatów

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Model/producent …….. |
| 1 | Urządzenie musi być zasilane jednofazowo: 230V, 50Hz |  |
| 2 | Urządzenie musi posiadać wymuszony obieg powietrza |  |
| 3 | Pojemność min. 100 l |  |
| 4. | Zbudowana z materiałów odpornych na korozje tj. mogących pracować w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności |  |
| 5. | Zakres temperatury od min. 5°C do min. 60°C, regulacja temperatury co 0,1°C, |  |
| 6. | Zakres wilgotności min. 30- min. 90%, regulacja wilgotności co 1%, |  |
| 7. | Komora wymaga zasilania wodą dejonizowaną |  |
| 8. | Chłodzenia wewnętrzne |  |
| 9. | Rejestracja procesu, wyników pomiaru |  |
| 10. | Urządzenie musi być wyposażone w gniazdo USB do współpracy z komputerem |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy