SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa biologicznego mikroskopu badawczego - 1 szt.

Mikroskop badawczy musi spełniać poniższe parametry:

- Przystosowany do badań w jasnym polu, ciemnym polu i kontraście fazowym.

- Okulary szerokokątne 10x, z możliwością montażu mikrometrów okularowych.

Blokada wkrętem ampolowym każdego z okularów w nasadce okularowej.

Zamontowany w jeden okular pomiarowy mikrometr okularowy, liniowy-10mm/100.

- Ergonomiczna nasadka okularowa z fototubusem.

Z możliwością  zmiany położeniem wysokości okularów.

- Statyw,

- wbudowany w tylniej jego części oświetlacz halogenowy o mocy 30W.

- układ oświetlenia zawierający matrycę soczewek wieloogniskujących, umożliwiający 100% równo oświetlonego całego pola    widzenia.

- dwustronny, podwójny ruch ogniskowania, mikro i makro.

- uchwyt w tylnej części, do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu.

- Kondensor do jasnego i ciemnego pola oraz kontrastu fazowego.

- Stolik mikroskopowy x-y, pokrętła z prawej strony. Możliwość ustawiania pokręteł w pozycji górnej lub dolnej, z systemem regulacji siły ich przesuwu.

Uchwyt na dwa preparaty. Możliwość blokady ustawienia stołu na danej wysokości.

- Miska obiektywowa sześciogniazdowa.

- Obiektyw 100x oil.

- Filtr zielony GIF, olejek immersyjny nieschnący, gumowe muszle oczne, pokrowiec.