FORMULARZ   PRZEDMIOTOWY

Tabela nr 1

| L.p. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
|  | Mikroskop stereoskopowy od obserwacji w świetle przechodzącym w technikach: jasne pole, ciemne pole, w świetle spolaryzowanym, w kontraście oraz w świetle odbitym | Należy podać dla mikroskopu: producent …………………………………………………….. model……………………………………………….…….……… |
|  | Zmotoryzowane mechanizmy: Ogniskowanie zgrubne i precyzyjne Mechanizm zmiany powiększenia (zoom) Przysłony irysowe | Należy zaznaczyć (dotyczy pkt. 1-29): spełnia/nie spełnia |
|  | Głowica mikroskopu z dwoma równoległymi torami lunetowymi; optyka korygowana apochromatycznie |  |
|  | Głowica mikroskopu wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do wyświetlania aktualnych nastaw mikroskopu |  |
|  | Obiektywy plan apochromatyczne o powiększeniach i odpowiednio minimalnych odległościach roboczych: 0,5x lub 0,63x/67mm 1,0x/61,5 mm 1,5x lub 1,6x/30,5mm |  |
|  | Nasadka trinokularowa o podziale wiązki światła 100%/0%; 0%/100%; z regulacją rozstawu źrenic w zakresie co najmniej 51-75mm; kąt pochylenia tubusów okularowych 30° |  |
|  | Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej co najmniej FN23; obydwa z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii; obydwa okulary z mechanizmem blokady do tubusów okularowych |  |
|  | Okularowa płytka mikrometryczna 10mm/0,1mm; do samodzielnego montażu/demontażu |  |
|  | Współczynnik zmiany powiększenia (zoom) co najmniej 20,5:1 |  |
|  | Maksymalne powiększenie mikroskopu z obiektywem 1,0x i okularami o powiększeniu 10x co najmniej 160x; a maksymalna zdolność rozdzielcza co najmniej 525lp/mm |  |
|  | Możliwość opcjonalnego doposażenia mikroskopu w obiektyw o powiększeniu 2,0x pozwalającego na uzyskanie maksymalnego powiększenia (z okularami 10x) co najmniej 320x i zdolności rozdzielczej co najmniej 1050 lp/mm |  |
|  | Polaryzator do obserwacji w świetle przechodzącym - instalowany w bazie do światła przechodzącego |  |
|  | Obrotowy ( w zakresie 360°) analizator – mocowany na obiektywach |  |
|  | Filtr zielony - instalowany w bazie do światła przechodzącego |  |
|  | Matówka - instalowana w bazie do światła przechodzącego |  |
|  | Nasadka rysunkowa umożliwiająca jednoczesną obserwację obiektu i płaszczyzny rysunku; konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż i demontaż nasadki |  |
|  | Baza do światła przechodzącego o wysokości poniżej 50mm; o polu widzenia co najmniej 65mm dla jasnego pola i co najmniej 40mm dla ciemnego pola; z oświetlaczem LED o średnim czasie pracy co najmniej 30000h; Z przyciskami funkcyjnymi do zautomatyzowanego wyboru technik obserwacji: jasne pole, ciemne pole, kontrast a także do włączania /wyłączania oświetlenia oraz z pokrętłami do płynnej regulacji intensywności światła i kąta oświetlenia skośnego (funkcje kodowane); sterowanie w/w funkcjami z poziomu oprogramowania |  |
|  | Kolumna z mechanizmem zmotoryzowanego ogniskowania mikro/makro |  |
|  | Kontroler umożliwiający sterowanie zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu jak: powiększenie (zoom), przysłona irysowa ogniskowanie, szybkość ogniskowania; z wyświetlaczem do pokazywania aktualnych nastaw mikroskopu oraz z przyciskami funkcyjnymi i pokrętł-em/-ami do płynnej regulacji wybranych funkcji |  |
|  | Montowany pomiędzy kolumną a głowicą mikroskopu mechanizm umożliwiający doprowadzenie do pokrywania się osi optycznych obiektywu i toru jednej z lunetek (przełącznik pomiędzy wizualną obserwacją stereoskopową a osiową fotografią; konstrukcja mikroskopu umożliwiająca samodzielny montaż i demontaż tego mechanizmu; |  |
|  | Oświetlacz do obserwacji w świetle odbitym z dwoma diodami LED emitującymi światło o temperaturze barwowej ok. 5600°K umieszczonymi na końcach dwóch ramion typu „gęsia szyja” o długości (obydwa) co najmniej 500mm ; kontroler z przyciskami włączenia/wyłączenia oświetlacza oraz regulacji intensywności świecenia umieszczony na końcu trzeciego ramienia typu „gęsia szyja”; montowany do kolumny mikroskopu |  |
|  | Oświetlacz dyfuzyjny do obserwacji w świetle odbitym służący do minimalizacji niepożądanych refleksów, stosowany z obiektywami o powiększeniach 0,5x lub 0,63x i 1,0x; z panelem kontrolnym; montowany na obiektywach |  |
|  | Zewnętrzny oświetlacz „światłem zimnym” z żarówką halogenową o mocy co najmniej 250W i pięciopozycyjnym zmieniaczem filtrów (opcjonalnych) oraz dwuramiennym światłowodem (długość ramion co najmniej 600mm); z demontowalnymi: ogniskującym układem optycznym oraz polaryzatorem na każdym z dwóch ramion światłowodu |  |
|  | Łącznik optyczny do kamery cyfrowej o powiększeniu 0,8x |  |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa z matrycą z co najmniej 8 Mpikseli; czas akwizycji w zakresie co najmniej 6 ms – 600s; z głębią bitową 36 bit; z aktywnym chłodzeniem, z obrazowaniem w czasie rzeczywistym dla ramki 1280x 960 pikseli z szybkością co najmniej16 ramek/s; wzmocnienie co najmniej 1x-10x; zakres dynamiki >58dB/800:1; złącze FireWire-B |  |
|  | Stacja robocza przeznaczona do obsługi mikroskopu z pozycji nr 1 i ściśle współpracująca z oprogramowaniem z pozycji nr 27-29, o parametrach co najmniej: 8GB pamięci RAM; dysk 2 TB; złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN); wydajność oferowanej stacji musi umożliwiać wykonywanie funkcjonalności z pkt. 27-29 w czasie rzeczywistym; karta graficzna musi posiadać nie mniej niż 192 rdzeni do wykonywania obliczeń równoległych. W zestawie: klawiatura, mysz i monitor o powierzchni ekranu nie mniejszej niż 24” i rozdzielczości minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Wraz ze stacją musi być dołączony i zainstalowany system operacyjny w wersji 64-bit kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem z pozycji 27-29, posiadający sterowniki do wszystkich zainstalowanych komponentów stacji roboczej. Wersja systemu operacyjnego musi umożliwiać wykonywanie jego uaktualnień przez cały okres gwarancji na dostarczoną stację roboczą. | Należy podać dla stacji roboczej: producent ……………………………………….. model ………………………………………………. |

|  | Oprogramowanie do sterowania pracą kamery, akwizycji zdjęć cyfrowych, obrazowania w czasie rzeczywistym, do sterowania zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu a także do sterowania funkcjami bazy do światła przechodzącego (zautomatyzowane przełączanie pomiędzy technikami obserwacji: jasne pole, ciemne pole, kontrast a także sterowanie włączeniem/wyłączaniem światła i zmianą intensywności oświetlenia i kąta oświetlenia skośnego |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie do seryjnego obrazowania przy zautomatyzowanym skanowaniu wzdłuż osi Z, umożliwiające automatyczną kalkulację skoków skanowania w zależności od powiększenia, apertury i rozdzielczości kamery, a także tworzenia obrazów 3D, map wysokości; powiększania i obracania obrazu w celu poprawienia wizualizacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wskazywanie aktualnego powiększenia wizualnego i w torze do fotografii w zależności od aktualnie wybranego powiększenia zoom i dokonywanie na tej podstawie pomiarów bez konieczności kalibracji za pomocą wzorców długości; powinno też umożliwiać przeprowadzenie takiej kalibracji |  |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) wymagane informacje, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

…………………………………..                                                            		 …………………………….………………..

miejscowość, dnia					       podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem