FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

do postępowania o zamówienie publiczne na:

dostawę urządzenia do pomiaru absolutnej wydajności kwantowej, wraz z instalacją i uruchomieniem dla Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego.

| LP | Opis przedmiotu zamówienia. | Parametry techniczne urządzenia oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego urządzenia) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do pomiaru absolutnej wydajności kwantowej - 1 sztuka Urządzenie (modułowe lub zintegrowane) pracujące w minimalnym zakresie pomiarowym: od 300 nm do 900 nm w skład którego wchodzą: | Należy podać: marka…………………………….…………………….……… model……………………………………………….…….……… producent ……………………………………………………… |
|  | Źródło światła wzbudzającego zawierające: - lampę ksenonową o mocy co najmniej 150W, - automatycznie sterowany spektrograf wzbudzający o minimalnym zakresie pomiarowym od 300nm do 850 nm; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Źródło światła wzbudzającego zawierające: - lampę ksenonową o mocy co najmniej 150W, - automatycznie sterowany spektrograf wzbudzający o minimalnym zakresie pomiarowym od 300nm do 850 nm; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Analizator emisyjny zawierający: - automatycznie sterowany spektrograf emisyjny o minimalnym zakresie pomiarowym od 300 do 900 nm i minimalnej zdolności rozdzielczej 2nm, - wielokanałowy detektor pomiarowy CCD o minimalnej ilości kanałów pomiarowych: 1024; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Analizator emisyjny zawierający: - automatycznie sterowany spektrograf emisyjny o minimalnym zakresie pomiarowym od 300 do 900 nm i minimalnej zdolności rozdzielczej 2nm, - wielokanałowy detektor pomiarowy CCD o minimalnej ilości kanałów pomiarowych: 1024; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Sfera integracyjna dopasowana do ww. urządzenia: - średnica wewnętrzna co najmniej 7,6 cm, pokryta wewnątrz materiałem nieulegającym degradacji o wysokiej reflektanci w zakresie 250 nm – 2500 nm, - możliwość współpracy ww. źródła światła i analizatora emisyjnego ze sferą za pomocą odpowiedniego adaptera, - pomiary odbiciowe, - pomiary z włączeniem i wyłączeniem składowej zwierciadlanej, -Wyposażona w uchwyt do odbiciowych pomiarów materiałów proszkowych; | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Urządzenie powinno być zdolne do pomiarów absolutnych wydajności kwantowych bez użycia zewnętrznych wzorców wydajności kwantowych. System powinien zawierać zestaw komputerowy z monitorem i zawierać oprogramowanie do wykonywania pomiarów widm, luminescencji, do wyliczenia absolutnej wydajności kwantowej, do sporządzenia wykresu chromatyczności wyznaczania składowych trójchromatycznych X, Y, Z, współrzędnych chromatyczności x, y, z parametrów kolorymetrycznych CIE dla różnych luminoforów, do wyznaczenia temperatury barwowej, do wyznaczenia współczynnika oddawania barw CRI. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Zastosowanie urządzenia do badań naukowych nad własnościami spektroskopowymi proszków, ciał stałych, roztworów i cienkich warstw. Układ powinien zawierać źródło światła wzbudzającego składające się z lampy ksenonowej i monochromatora oraz analizator emisyjny, składający się ze spektrografu i chłodzonego detektora wielokanałowego CCD, zdolny do jednoczesnego pomiaru wielu długości fal. Komora pomiarowa powinna zawierać sferę integracyjną. System powinien wykorzystywać oprogramowanie do wykonywania pomiarów widm wzbudzenia, widm luminescencji, do wyliczenia absolutnej wydajności kwantowej, do sporządzenia wykresu chromatyczności, do wyznaczenia temperatury barwowej, do wyznaczenia współczynnika oddawania barw. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Zasilacze 230 V/50 Hz | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Gwarancja: 12 miesięcy | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

UWAGA!

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

…………………………………………… 					                    ……………………………………………..

Data							                          pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy