## Formularz z opisem przedmiotu zamówienia do części II

do postępowania o zamówienie publiczne na:

CZĘŚĆ NR II - dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) w formacie A3 dla Uniwersytetu Gdańskiego

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Tabela 1

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| 1 | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: kolorowa drukarka i kopiarka, kolorowy skaner, gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne. Na potrzeby obsługi pracowników administracji centralnej dla min. 300 osób. Możliwość przyjmowania w tym samym czasie dużej ilości zadań do druku. Możliwość uzyskania wydruków kolorowych wysokiej jakości i powtarzalności reprodukcji obrazu. Drukowanie materiałów cyfrowych zawierających grafikę wektorową zgodnych ze formatem PostScript. Urządzenie musi charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacji i wysoką niezawodnością. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | Technologia |
| 1 | Elektrostatyczna, laserowa | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| III. | Prędkość kopiowania i drukowania |
| 1 | Minimalna prędkość kopiowania w kolorze w formacie A4: 45 str./min. | Należy podać: prędkość kopiowania: ………… str./min Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| IV. | parametry czasowe |
| 1 | Czas wykonania pierwszej kopii w kolorze nieprzekraczający 6,0 sekund | Należy podać: czas wykonania pierwszej kopii w kolorze………………………… sek. Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Czas nagrzewania nie dłuższy niż 26 sekund | Należy podać: czas nagrzewania ………………… sek. Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| V. | podajnik dokumentów |
| 1 | Jednoprzebiegowy, dwustronny podajnik dokumentów. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Pojemność automatycznego, dwustronnego podajnika: minimum 100 oryginałów formatu A4 | Należy podać: ilość oryg. .…………… w formacie A4 Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VI. | Duplex |
| 1 | Automatyczny, nielimitowana pojemność | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VII. | Pamięć |
| 1 | Wbudowana o pojemności minimum 2 GB | Należy podać: pamięć RAM .…………………GB Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Wbudowany dysk o pojemności minimum 250 GB | Należy podać: Pojemność dysku .…………………GB Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VIII. | Kasety i taca ręczna na papier |
| 1 | Łączna pojemność kaset (bez tacy ręcznej): minimum 2100 arkuszy w formacie A4 i gramaturze od 64 do 251 g/m2. Wbudowane minimum dwie uniwersalne kasety w formacie A5-A3 i pojemności każdej kasety: minimum 500 arkuszy formatu A4. Pozostała wymagana pojemność powinna być osiągnięta poprzez dodatkową kasetę dużej pojemności lub wbudowane kasety na papier w formacie A4. | Należy podać: Łączna pojemn. kaset ………………… ark. A4 gram. papieru od …..…do………….g/m2 ilość kaset ………….……..w formacie A5-A3 Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Wbudowana ręczna taca papieru – na minimum 100 arkuszy A4 | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 3 | Gramatura papieru dla tacy ręcznej w zakresie nie mniejszym niż: 64 – 300 g/m2 | Należy podać: gramatura od ………… do …….…. g/m2 Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| IX. | Panel sterujący urządzeniem |
| 1 | Wbudowany, dotykowy, menu użytkownika i administratora w języku polskim. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| X. | Interfejsy, Protokoły sieciowe |
| 1 | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | TCP/IP (IPv4 / IPv6) | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XI. | parametry drukarki |
| 1 | Obsługiwane języki druku: PCL5c, PCL6, sprzętowy PostScript 3. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Rozdzielczość fizyczna druku min. 1200 x 1200 dpi | Należy podać: Rozdzielczość ………… x …….…. dpi Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XII. | zarządzanie |
| 1 | Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie uruchamiane za pomocą przeglądarki internetowej | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XIII. | Skanowanie |
| 1 | Prędkość skanowania: 160 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) | Należy podać: prędkość skanowania ………… str./min Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Skanowanie w kolorze: realizowane | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 3 | Rozdzielczość skanowania (optyczna): minimum 600 x 600 dpi | Należy podać: Rozdz. skanowania ………. x ……...dpi Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 4 | Obsługiwane formaty plików: JPEG, PDF, TIFF | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 5 | Tryby skanowania: sieciowy TWAIN, bezpośrednie wysyłanie obrazów do folderów sieciowych i na adresy e-mail zdefiniowane za pomocą książki adresowej | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 6 | Obsługa kont użytkowników: minimum 1000 kont | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XIV. | Obsługiwane systemy operacyjne |
| 1 | Microsoft Server 2008 R2 64 bit. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Windows 7 Prof. 32/64 bit | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 3 | Windows 8.1 Prof. 32/64 bit | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 4 | Macintosh OS 9.x/10.x | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XV. | WYPOSAŻENIE |
| 1 | Komplet materiałów eksloatacyjnych o nominalnej pojemności (nie tzw. startowych), urządzenie gotowe do pracy. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Czytnik kart typu IC komptabyliny z posiadanymi przez Zamawiającego kartami do rejestracji czasu pracy z interfejsem bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification). | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XVI. | PRZEGLĄDY TECHNICZNE |
| 1 | W okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XVII. | SZKOLENIE ADMINISTRATORÓW |
| 1 | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech administratorów w zakresie zarządzenia urządzeniem. Zakres szkolenia musi obejmować: instalację sterownika na serwerze wydruku (Microsoft Server 2008 R2 64 bit), szczegółową konfiguracją skrzynek użytkowników/kont wraz z ich personalizacją, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania urządzeniem, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania użytkownikami, szczegółowe omówienie konfiguracji sterownika drukarki, szczegółowe omówienie konfiguracji modułu raportowania i monitoringu pracy urządzenia, szczegółowe omówienie zarządzania urządzeniem za pomocą lokalnego panelu. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 7 roboczo godzin. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech głównych operatorów w zakresie obsługi urządzenia w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę urządzenie w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 6 roboczo godzin. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| 3 | Świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie pkt. XVII.1 i XVII.2. Pomoc techniczna musi być realizowana za pomocą kontaktu telefonicznego (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) z działem wsparcia Wykonawcy lub wskazanego podmiotu lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail). Czas trwania wsparcia wynosi 120 dni kalendarzowych od daty odbioru urządzenia. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

UWAGA:

1. * W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

2. Wyjaśnienie dla kryterium:

1) K4 czas reakcji serwisu – na zgłoszoną usterkę rozumiany jako podjęcie działań ze strony serwisu producenta lub oferenta w celu usunięcia awarii uniemożliwiające pracę zgodnie z przeznaczeniem urządzenia;

2) K5 czas naprawy urządzenia – od momentu zgłoszenia awarii rozumiany jako czas od zgłoszenia awarii uniemożliwiającej typową pracę urządzenia do momentu przywrócenia normalnej pracy;

3) K7 dodatkowe funkcjonalności - wbudowana przeglądarka WWW z obsługą technologii Flash. Możliwość bezpośredniego druku dokumentów z rozszerzeniem .docx, .xlsx, .pptx z poziomu wyświetlanej strony w wbudowanej w urządzenie przeglądarce WWW. Interfejs użytkownika z funkcją uproszczonej obsługi urządzenia poprzez włączanie popularnych funkcji urządzenia. Interfejs urządzenia z funkcją zmiany kolejności przycisków funkcji, z możliwością dodawania i usuwania przycisków funkcji urządzenia a także z możliwością dodawania i usuwania przycisków uruchamiających aplikacje wbudowane w urządzenie i dające możliwość łączności z centralnymi systemami zarządzającymi, np.: drukiem lub skanowaniem

Tabela 2 – Materiały eksploatacyjne (zapasowe)

| Rodzaj | Wymagania minimalne | Oferowane (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Toner czarny | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 20 000 arkuszy (przy 5% pokryciu). Toner w momencie dostawy musi być fabrycznie nowy i nieużywany. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |
| Tonery kolorowe | Komplet zapasowych tonerów C+M+Y o wydajności minimum 20 000 arkuszy (przy 5% pokryciu) każdy. Tonery w momencie dostawy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

……………………………, dnia ……………. 2015 r.

…….……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)