## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ  PRZEDMIOTOWY

System do oczyszczania wody – 1 sztuka

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
|  | Woda zasilająca wstępnie oczyszczona (destylowana, dejonizowana, po odwróconej osmozie) Sprzęt musi być stale podpięty do zbiornika lub instalacji z wodą wstępnie oczyszczoną (pobieranie wody automatyczne) Sprzęt musi doczyszczać wodę do wody ultra czystej na żądanie, szybkość podawania nie mniejsza niż 1,5L/min Dozowanie wolumetryczne i manualne z ramienia dozującego Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości wody ultra czystej w zakresie do 10l z krokiem minimum 0,25l Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru obejmująca również ramię dozujące Doczyszczanie wody na złożach żywicy jonowymiennej, lampa UV działającą w dwóch zakresach (185nm, 254nm), filtr końcowy o porowatości 0,22um ,montowany w punkcie poboru wody, ultrafiltracja w punkcie poboru Możliwość zainstalowania w punkcie poboru wody różnych filtrów doczyszczających –ultrafiltarcja, filtry z modyfikowaną krzemionką Kolorowy wyświetlacz Możliwość odczytu parametrów jakości wody (przewodnictwo/oporność, temperatura) na wyświetlaczu sprzętu ; możliwość odczytu przewodnictwa/oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii Cała obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa Możliwość zawieszenia systemu na ścianie Jakość wody na wyjściu z urządzenia: Oporność 18,2 MΩ cm w 25oC Przewodnictwo 0,055 uS/cm w 25oC Zawartość TOC < 5 ppb Liczba bakterii < 0,1cfu/ml Poziom pyrogenów( endotoksyn ) < 0,001 EU/ml RNases < 0,01 ng/ml DNases < 4 pg/ml | Należy podać dla sprzętu: Producent ………………………………………... Model………………………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

miejscowość, dnia                                                                  		  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                                  ……………………………………………………………………………………………………..