## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

Używany (wersja „demo”) modułowy zestaw do wysokosprawnej  chromatografii cieczowej 1 szt.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Pompa gradientowa czteroskładnikowa: | Należy podać: Producent…………………………………………… Model………………………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy (nie krótsza niż 12 miesięcy) Należy zaznaczyć: (poz. 1, ppkt 1-12, poz. 2, ppkt 1-9, poz. 3 ppkt 1- 12, poz. 4 ppkt 1-6, poz. 5 ppkt 1-3. spełnia/nie spełnia* Oferowany termin dostawy:………………… tygodni od podpisania umowy. |
| 1) | pompa gradientowa, czteroskładnikowa z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia . |  |
| 2) | przepływ co najmniej w zakresie 0.01 – 10.0 mL/min przy maksymalnym ciśnieniu 6200 psi (420 bar) |  |
| 3) | precyzja przepływu nie gorsza niż 0.3% RSD dla 1000 psi (70 bar) dla wody |  |
| 4) | dokładność przepływu nie gorsza niż +/- 1% dla przepływu 1 mL/min przy ciśnieniu 1000 psi (70 bar) |  |
| 5) | powtarzalność czasu retencji przynajmniej <0.3% RSD |  |
| 6) | pulsacja ciśnienia mniejsza niż 2% pik-pik dla przepływu 1 mL/min przy ciśnieniu 1000 psi . |  |
| 7) | zakres tworzenia składu gradientu od 0 do 100% dla wszystkich składników |  |
| 8) | dokładność składu gradientu przynajmniej +/- 0.5% |  |
| 9) | precyzja składu gradientu lepsza niż 0.2% |  |
| 10) | liniowość gradientu +/- 1% w zakresie 10-90% przy przepływie 5 mL/min |  |
| 11) | pompa z wbudowanym panelem sterującym z możliwością sterowania z poziomu oprogramowania pracującego w środowisku Windows XP/7 |  |
| 12) | możliwość zapisania co najmniej 19 metod w pamięci wewnętrznej pompy, pamięć podtrzymywana bateryjnie |  |
| Detektor UV/Vis |  |
| 1) | zakres długości fali 190 – 700 nm |  |
| 2) | szczelina 5 nm |  |
| 3) | dokładność długości fali +/- 1 nm |  |
| 4) | zakres czułości 0.0005 do 3.000 AU |  |
| 5) | poziom szumu < +/- 1x10-5 AU zmierzone w zakresie 210 – 280 nm |  |
| 6) | dryft mniejszy niż 1 x10-4 AU/godzinę |  |
| 7) | źródło światła, lampa deuterowa dla zakresu UV, lampa halogenowa dla zakresu Vis |  |
| 8) | detektor z wbudowanym panelem sterującym oraz wyświetlaczem z możliwością sterowania z poziomu oprogramowania pracującego w środowisku Windows XP/7 |  |
| 9) | możliwość zapisania 20 metod w pamięci wewnętrznej detektora, pamięć podtrzymywana bateryjnie |  |
| Automatyczny podajnik próbek: |  |
| 1) | zakres nastrzykiwanych objętości od 0.1 L do 2500 L |  |
| 2) | ilość powtórzonych nastrzyków z jednej fiolki od 1 do 99 |  |
| 3) | precyzja lepsza niż 0.5% RSD |  |
| 4) | liniowość lepsza niż 0.999 |  |
| 5) | regulacja temperatury przechowywania próbek w zakresie przynamniej 5oC – 20oC |  |
| 6) | minimalna ilość pobieranej próbki przynajmniej 1 L z 8 L objętości całkowitej |  |
| 7) | błąd przeniesienia „carryover” mniejszy niż 0.02% |  |
| 8) | pojemność tacy z próbkami co najmniej 100 fiolek o pojemności 1.8-2.0 mL lub 384 dołków w przypadku mikropłytki |  |
| 9) | możliwość dozowania z fiolek i mikropłytek |  |
| 10) | zawór dozujący typu Rheodyne 7725 lub równoważny |  |
| 11) | autosampler z wbudowanym panelem sterującym oraz wyświetlaczem z możliwością sterowania z poziomu oprogramowania pracującego w środowisku Windows XP lub Windows 7 |  |
| 12) | możliwość zapisania 20 metod w pamięci wewnętrznej autosamplera, pamięć podtrzymywana bateryjnie |  |
| Termostat do kolumn: |  |
| 1) | zakres temperatur pracy przynajmniej 5oC – 90oC |  |
| 2) | stabilność temperatury nie gorsza niż +/- 0.2oC |  |
| 3) | dokładność ustawienia temperatury co najmniej +/- 1.0oC |  |
| 4) | szybkość grzania/chłodzenia przedziału kolumn nie mniejsza niż 5oC/min |  |
| 5) | możliwość umieszczenia przy najmniej trzech kolumn analitycznych o długości przynajmniej 25 cm |  |
| 6) | pełne sterowanie termostatu z poziomu oprogramowania |  |
| Degazer próżniowy: |  |
| 1) | - zakres przepływu cieczy co najmniej 0.1 – 10.0 mL/min |  |
| 2) | minimum pięć kanałów |  |
| 3) | - objętość martwa nie większa niż 0.1 mL |  |
| Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |
| Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo kwalifikacji sprawnościowej. | spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

…………………………………..dnia………………….

(miejscowość)

…………..................................................                                                                                                       
                                                                                                            podpis i pieczątka Wykonawcy