SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mikroskopu stereoskopowego do obserwacji w świetle przechodzącym 
w technikach: jasne pole i ciemne pole oraz do obserwacji epifluorescencji – 1 szt.

Mikroskop musi spełniać poniższe parametry:

- Obiektyw plan apochromatyczny o powiększeniu 1,0 x i odległości roboczej co najmniej 61,5mm; o zdolności rozdzielczej co najmniej 375 par linii/ mm i aperturze numerycznej 
co najmniej  0.125.

- Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej co najmniej  FN22 obydwa z regulacją dioptryjną.

- Głowica mikroskopu z dwoma równoległymi układami lunetowymi.

- Współczynnik zmiany powiększenia (zoom) co najmniej 10:1.

- Maksymalne powiększenie w obserwacji wizualnej (dla obiektywu o powiększeniu 1,0x 
i okularów o powiększeniu 10x) co najmniej 80x

- Możliwość opcjonalnego doposażenia mikroskopu w obiektyw plan apochromatyczny 
o powiększeniu 2x.

- System powtarzalnego ustawiania powiększeń zoom z siedmioma wyskalowanymi pozycjami.

- Nasadka trinokularowa o podziale wiązki światła obserwacja wizualna/kamera 100%/0%; 0%/100%; o kącie pochylenia tubusów okularowych 30°; z regulowanym rozstawem źrenic 
w zakresie co najmniej 51-76mm.

- Baza do obserwacji w świetle przechodzącym w technikach jasne pole i ciemne pole; 
z żarówką halogenową o mocy co najmniej 20W; z filtrem konwersyjnym do temperatury barwowej światła dziennego; z przesuwnym zwierciadłem i zautomatyzowanym 
(w zależności od położenia) kątem jego pochylenia; średnica oświetlanego obiektu 
co najmniej 50mm; wysokość bazy co najmniej 85mm.

- Kolumna z modułem ogniskowania mikro/makro z obustronnymi współosiowymi pokrętłami

- Co najmniej czteropozycyjny  rewolwer dla zestawów filtrów do fluorescencji.

- Nie pokrywające się drogi optyczne światła wzbudzającego fluorescencję i światła emisji fluorescencji z preparatu.

- Zestawy filtrów pasmowych do fluorescencji dla:

GFP - filtr wzbudzający 470/40 nm

- filtr emisyjny 525/50 nm.

- Montowany do głowicy mikroskopu oświetlacz do fluorescencji z żarówką rtęciową o mocy co najmniej 100W.

- Osłona przed promieniowaniem UV.

- Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości co najmniej 5M (mega = milion) pikseli, z matrycą CCD 2/3”, z aktywnym chłodzeniem, obraz w czasie rzeczywistym dla ramki 1280x960 pikseli co najmniej 18 ramek/s; zakres dynamiki >58dB / 800:1; wzmocnienie co najmniej 
1x - 10x.

- Obecność portu Firewire-B.

- Łącznik wideo do kamery cyfrowej o powiększeniu co najmniej 0,63x.

- Dedykowany komputer do sterowania mikroskopem o parametrach, co najmniej:

- Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor zainstalowany 
w komputerze musi osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik nie niższy niż 6600 punktów. Wynik testu wydajności dla oferowanego procesora musi pochodzić ze strony http://www.cpubenchmark.net z okresu od 01.06.2015r do dnia złożenia oferty.

- Dysk twardy SATA o pojemności co najmniej 1TB.

- Pamięć RAM co najmniej 4096 MB.

- Napęd DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywanie płyt DVD.

- Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s.

- Preinstalowany system operacyjny kompatybilny z oferowanym komputerem i wszystkimi zainstalowanymi podzespołami. System operacyjny musi umożliwiać instalację oprogramowania podanego w pkt. 21-22 i pozwalać na pełne wykorzystanie oferowanych funkcjonalności bez dodatkowych emulatorów lub innych pośredniczących narzędzi programistycznych. System operacyjny musi udostępniać całą przestrzeń pamięci ram oferowanego komputera i posiadać możliwość bezpłatnej aktualizacji poprawek i błędów za pomocą sieci Internet, co najmniej dwa lata od momentu złożenia oferty. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych 
w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi Active Directory 2008R2.

- Monitor co najmniej 21,5”  z matrycą typu IPS, rozdzielczość fizyczna 1920x1080; wyposażony w złącza: analogowe - VGA i  cyfrowe - DVI-D.

- Oprogramowanie do akwizycji zdjęć cyfrowych, sterowania pracą kamery cyfrowej, podglądu obrazu w czasie rzeczywistym

- Oprogramowanie do akwizycji wielokanałowej obrazowania fluorescencji i obrazowania 
w świetle przechodzącym, nakładania zdjęć z poszczególnych kanałów na siebie

- Pokrowiec.