| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| I. |
| I.1 | Do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek 0,5/1,5/2 ml |
| II. |
| II.1 | Wymienny blok grzejny na nie mniej niż 24 probówki 0,5ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną |
| II.2 | Wymienny blok grzejny na nie mniej niż 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną |
| II.3 | Wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni |
| II.4 | Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów |
| II.5 | Regulacja temperatury pracy w zakresie nie gorszym niż od 1°C do 100°C |
| II.6 | Zakres termostatowania nie gorszy niż od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C |
| II.7 | Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) |
| II.8 | Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C |
| II.9 | Prędkość ogrzewania nie mniejsza jak 6°C/min |
| II.10 | Prędkość schładzania nie mniejsza jak 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia |
| II.11 | Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 sek. do 99h, możliwość pracy ciągłej |
| II.12 | Możliwość mieszania z przerwami |
| II.13 | Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania |
| II.14 | Orbita mieszania min 3 mm |
| III.15 | Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania |
| III.16 | 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów |
| III.17 | Gwarancja min. 24 miesiące |
| III.18 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |