FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

TABELA 1. Komputer przenośny model B1

Zastosowanie: Komputer przenośny typu ultrabook, dla pracowników uczestniczących w krajowych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny, model B1. | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 12.0” do 12,9” wykonana w technologii anty-refleksyjnej. | Należy podać: przekątna ekranu…………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1366 do 1600 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel.……………x…………pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1500 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: producent……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ -zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 4 SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera w pozycji nr 1. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 4GB. Minimum jeden wolny slot w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 8GB pamięci typu RAM. | Pkt. 1: należy podać: wielkość pamięci……………………………………….GB pkt. 2, 3: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Dysk typu SSD, pojemność minimum 128GB. | Należy podać: pojemność dysku .………………GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem Audio (niezależne LINE-IN/OUT i Mic In lub wielofunkcyjne) wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 ac/b/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Wbudowana w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 2 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0 1x złącze DisplayPort 1x złącze HDMI UWAGA: zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. Dopuszczalne są porty w wykonaniu micro lub mini. | należy podać: ilość portów USB 3.0 …………………………..………….. ilość złącz DisplayPort …………………..……………...... ilość złącz HDMI ….….……….…….... Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Bateria/zasilanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 31Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: Moc ……………….……………….… Whr Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca 1.4 kg ze standardową baterią | Należy podać: waga …….………………….… kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Zgodność z systemami operacyjnymi | Komputer musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro/64-bit PL, Windows 8.1 Pro/64-bit PL. Komputer musi poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym z tabeli nr 12. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | 1. Komputer musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji nie niższej niż 5.2 lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. 2. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. 3. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Zabezpieczenie mechaniczne | Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 17: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. Komputer musi posiadać technologię zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6 umożliwiającą: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej zdalną konfigurację ustawień BIOS | Pkt 1. należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ……………………………………………………..………….…… Pkt 2. należy podać: Nazwę wspieranej technologii zdalnego zarządzania: ……………………………………………………..………….…… Pkt 1 i 2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 18: Ochrona danych | Komputer musi być wyposażony w technologię (urządzenie lub dodatkowo cechę płyty głównej) umożliwiającą zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. | Należy podać: rodzaj urządzenia lub zastosowanej technologii: …………………………………………………….…………..…… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 19: Gwarancja producenta | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Pkt. 1-2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 2. Komputer przenośny model B2

Zastosowanie: Komputer przenośny, dla pracowników uczestniczących w krajowych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny, model B2 | należy podać: marka ………………………….…………………….………… model …………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 13.0” do 13,9” wykonana w technologii anty-refleksyjnej. | Należy podać: przekątna ekranu …………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1366 do 1600 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel. ……………x………… pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1250 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: Producent …………………………………………………... Oznaczenie ……………………………………..…………..…. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ -zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 4 SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera w pozycji nr 1. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 4GB. Minimum jeden wolny slot w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 8GB pamięci typu RAM. | Pkt. 1: należy podać: wielkość pamięci ……………………………………….GB pkt. 2, 3: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Dysk typu SSD, pojemność minimum 128GB. | należy podać: pojemność dysku .……………… GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem Audio (niezależne LINE-IN/OUT i Mic In lub wielofunkcyjne), wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Wbudowana w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 2 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0 1x gniazdo karty pamięci typu SD 1x złącze HDMI 1x złącze DisplayPort UWAGA: zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. Dopuszczalne są porty w wykonaniu micro lub mini. | należy podać: ilość portów USB 3.0 …………………………..………….. ilość gniazd karty typu SD ……………..………….…… ilość złącz HDMI ………………………..……………...... ilość złącz DisplayPort. ….………/.…….... Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Bateria/zasilanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 40Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: Moc ……………….……………….… Whr Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca 1.7 kg ze standardową baterią. | Należy podać: waga …….………………….… kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Zgodność z systemami operacyjnymi | Komputer musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro/64-bit PL, Windows 8.1 Pro/64-bit PL. Komputer musi poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym z tabeli nr 12. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | 1. Komputer musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji nie niższej niż 5.2 lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. 2. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. 3. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Zabezpieczenie mechaniczne | Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 17: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. | należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ……………………………………………………..………….…… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 18: Gwarancja producenta | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Pkt. 1-2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 3. Komputer przenośny model B3

Zastosowanie: Komputer przenośny, dla pracowników uczestniczących w krajowych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny, model B3. | należy podać: marka ………………………….…………………….………… model …………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 14.0” do 14,9” wykonana w technologii anty-refleksyjnej. | Należy podać: przekątna ekranu …………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1366 do 1600 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel. ……………x…………pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1450 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: Producent …………………………………………………... Oznaczenie ……………………………………..…………..…. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ -zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 4 SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera w pozycji nr 1. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 4GB. Minimum jeden wolny slot w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 8GB pamięci typu RAM. | Pkt. 1: należy podać: wielkość pamięci ……………………………………….GB pkt. 2, 3: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Pojemność minimum 500GB. | należy podać: pojemność dysku .………………GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem Audio (niezależne LINE-IN/OUT i Mic In lub wielofunkcyjne), wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Wbudowana w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 1 x USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1 2 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0 1x gniazdo karty pamięci typu SD 1x złącze VGA do podłączenia zewnętrznego monitora lub projektora. 1x cyfrowe złącze typu: HDMI lub DisplayPort UWAGA: zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. | należy podać: ilość portów USB 2.0 …………………………..………….. ilość portów USB 3.0 …………………………..………….. ilość gniazd karty typu SD ……………..………….…… ilość złącz VGA …………………………..……………...... ilość złącz HDMI/DisplayPort .….………/.…….... Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Bateria/zasilanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 40Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: moc …………………….… Whr Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca 2.0 kg ze standardową baterią. | Należy podać: waga …….………………….… kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Zgodność z systemami operacyjnymi | Komputer musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro/64-bit PL, Windows 8.1 Pro/64-bit PL. Komputer musi poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym z tabeli nr 12. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | 1. Komputer musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji nie niższej niż 5.2 lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. 2. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. 3. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Zabezpieczenie mechaniczne | Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 17: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ……………………………………………………..………….…… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 18: Gwarancja producenta | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Pkt. 1-2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 4. Komputer przenośny model B4

Zastosowanie: Komputer przenośny, dla pracowników uczestniczących w krajowych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny, model B4. | należy podać: marka ………………………….…………………….………… model …………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 14.0” do 14,9” wykonana w technologii anty-refleksyjnej. | Należy podać: przekątna ekranu …………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1600 do 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel. ……………x………… pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1450 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: Producent …………………………………………………... Oznaczenie …………………………………..…………..…. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ– zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 4 SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera w pozycji nr 1. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 8GB | Należy podać: wielkość pamięci …..……………. GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Pojemność minimum 300GB | należy podać: pojemność dysku .………………GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem Audio (niezależne LINE-IN/OUT i Mic In lub wielofunkcyjne), wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Wbudowana w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 1 x USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1, 2 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0 , 1x gniazdo karty pamięci typu SD, 1x złącze VGA do podłączenia zewnętrznego monitora lub projektora, 1x cyfrowe złącze typu: HDMI lub DisplayPort. UWAGA: zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. | należy podać: ilość portów USB 2.0 …………………………..………….. ilość portów USB 3.0 …………………………..………….. ilość gniazd karty typu SD ……………..………….…… ilość złącz VGA …………………………..……………...... ilość złącz HDMI/DisplayPort .….………/.…….... Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Bateria/zasilanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 40Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: moc ………….….… Whr Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca 2.0 kg ze standardową baterią. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: waga …….………………….… kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Zgodność z systemami operacyjnymi | Komputer musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro/64-bit PL, Windows 8.1 Pro/64-bit PL. Komputer musi poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym z tabeli nr 12. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | 1. Komputer musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji nie niższej niż 5.2 lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. 2. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. 3. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Zabezpieczenie mechaniczne | Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 17: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. | należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ……………………………………………………..………….…… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 18: Gwarancja producenta | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Pkt. 1-2 Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

TABELA 5. Komputer przenośny model B5

Zastosowanie: Komputer przenośny, dla pracowników uczestniczących w krajowych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny, model B5 | należy podać: marka ………………………….…………………….………… model …………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 15.0” do 15,9” wykonana w technologii anty-refleksyjnej. | Należy podać: przekątna ekranu …………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1366 do 1600 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel. ……………x………… pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1100 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: Producent ……………………………………………………... Oznaczenie ……………………………………..…………..…. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ– zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 4 SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera w pozycji nr 1. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 4GB. Minimum jeden wolny slot w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 8GB pamięci typu RAM. | Pkt. 1: należy podać: wielkość pamięci ………………………………………. GB pkt. 2, 3: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Pojemność minimum 500GB. | Należy podać: pojemność dysku .………………GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem Audio (niezależne LINE-IN/OUT i Mic In lub wielofunkcyjne), wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Wbudowana w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 1 x USB 2.0 kompatybilne z 1.1, 2 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0, 1x gniazdo karty pamięci typu SD, 1x złącze VGA do podłączenia zewnętrznego monitora lub projektora. UWAGA: zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. | należy podać: ilość portów USB 2.0 ……………………….….………..… ilość portów USB 3.0 …………………………..………….. ilość gniazd karty typu SD ……………..………….…… ilość złącz VGA …………………………..……………...... Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Bateria/zasilanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 40Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: moc ………….……….… Whr Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca 2.2 kg ze standardową baterią. | Należy podać: waga …….………………….…kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Zgodność z systemami operacyjnymi | Komputer musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro/64-bit PL, Windows 8.1 Pro/64-bit PL. Komputer musi poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym z tabeli nr 12. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | 1. Komputer musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji nie niższej niż 5.2 lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. 2. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. 3. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Zabezpieczenie mechaniczne | Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 17: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ……………………………………………………..………….…… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 18: Gwarancja producenta | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Pkt. 1-2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 6. Komputer przenośny model B6

Zastosowanie: Komputer przenośny, dla pracowników uczestniczących w krajowych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny, model B6 | należy podać: marka ………………………….…………………….………… model …………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 15.0” do 15,9” wykonana w technologii anty-refleksyjnej. | Należy podać: przekątna ekranu …………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1366 do1600 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel. ……………x………… pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1450 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: Producent …………………………………………………... Oznaczenie …………………………………..…………..…. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ– zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 4 SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera w pozycji nr 1. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 4GB. Minimum jeden wolny slot w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 8GB pamięci typu RAM. | Pkt. 1: należy podać: wielkość pamięci ………………………………………. GB pkt. 2, 3: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Pojemność minimum 500GB. | Należy podać: pojemność dysku .……………… GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem Audio (niezależne LINE-IN/OUT i Mic In lub wielofunkcyjne), wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Wbudowana w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 1 x USB 2.0 kompatybilne z 1.1, 2 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0, 1x gniazdo karty pamięci typu SD, 1x złącze VGA do podłączenia zewnętrznego monitora lub projektora. UWAGA: zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. | należy podać: ilość portów USB 2.0 ……………………….….………..… ilość portów USB 3.0 …………………………..………….. ilość gniazd karty typu SD ……………..………….…… ilość złącz VGA …………………………..……………...... Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Bateria/zasilanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 40Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: moc …………………….… Whr Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca 2.2 kg ze standardową baterią. | Należy podać: waga …….………………….… kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Zgodność z systemami operacyjnymi | Komputer musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro/64-bit PL, Windows 8.1 Pro/64-bit PL. Komputer musi poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym z tabeli nr 12. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | 1. Komputer musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji nie niższej niż 5.2 lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. 2. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. 3. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Zabezpieczenie mechaniczne | Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 17: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ……………………………………………………..………….…… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 18: Gwarancja producenta | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Pkt. 1-2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

TABELA 7. Komputer przenośny model B7

Zastosowanie: Komputer przenośny, dla pracowników uczestniczących w krajowych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny, model B7. | należy podać: marka ………………………….…………………….………… model …………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 15.0” do 15,9” wykonana w technologii anty-refleksyjnej. | Należy podać: przekątna ekranu …………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1900 do 2560 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel. ……………x………… pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1400 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: Producent …………………………………………………... Oznaczenie ……………………………………..…………..…. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ– zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 4 SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera w pozycji nr 1. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 8GB. | Należy podać: wielkość pamięci …..……………. GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Niezintegrowany z procesorem, wykorzystujący magistralę PCI Express 3.0 i obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0 , OpenGL w wersji nie niższej niż 4.3. | Należy podać: model karty graficznej ………………………...…………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Pojemność minimum 500GB. | Należy podać: pojemność dysku .………………GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem Audio (niezależne LINE-IN/OUT i Mic In lub wielofunkcyjne), wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Wbudowana w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 1 x USB 2.0 kompatybilne z 1.1, 2 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0, 1x gniazdo karty pamięci typu SD, 1x złącze VGA do podłączenia zewnętrznego monitora lub projektora. UWAGA: zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. | należy podać: ilość portów USB 2.0 ……………………….….………..… ilość portów USB 3.0 …………………………..………….. ilość gniazd karty typu SD ……………..………….…… ilość złącz VGA …………………………..……………...... Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Bateria/zasilanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 40Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: moc …………………….… Whr Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca2.2 kg ze standardową baterią. | Należy podać: waga …….………………….… kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Zgodność z systemami operacyjnymi | Komputer musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro/64-bit PL, Windows 8.1 Pro/64-bit PL. Komputer musi poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym z tabeli nr 12. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | 1. Komputer musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji nie niższej niż 5.2 lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. 2. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. 3. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Zabezpieczenie mechaniczne | Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 17: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ……………………………………………………..………….…… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 18: Gwarancja producenta | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Pkt. 1-2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

TABELA 8. Komputer przenośny model B8

Zastosowanie: Komputer przenośny, dla pracowników uczestniczących w krajowych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny, model B8. | należy podać: marka ………………………….…………………….………… model …………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 17.0” do 18,9” | Należy podać: przekątna ekranu …………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1600 do 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel. ……………x………… pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1550 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: Producent …………………………………………………... Oznaczenie …………………………………..…………..…. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ– zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 4 SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera w pozycji nr 1. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 8GB. | Należy podać: wielkość pamięci …..……………. GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Niezintegrowany z procesorem, wykorzystujący magistralę PCI Express 3.0 i obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0 , OpenGL w wersji nie niższej niż 4.3. | Należy podać: model karty graficznej ………………………...…………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Pojemność minimum 1TB. | należy podać: pojemność dysku .……………… TB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem Audio (niezależne LINE-IN/OUT i Mic In lub wielofunkcyjne), wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu, wewnętrzny napęd DVD. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Wbudowana, w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora. Klawiatura musi być odporna na zalanie cieczą. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 2 x USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1 1 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0 1x gniazdo karty pamięci typu SD 1x złącze HDMI lub DisplayPort UWAGA: zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. Dopuszczalne są porty w wykonaniu micro lub mini. | należy podać: ilość portów USB 2.0 …………………….….………..… ilość portów USB 3.0 …………………………..………….. ilość gniazd karty typu SD ……………..………….…… ilość złącz HDMI/DisplayPort .….………/.…….... Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Bateria/zasilanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 40Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: moc ……………….….… Whr Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca 3.4 kg ze standardową baterią. | Należy podać: waga …….………………….… kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Zgodność z systemami operacyjnymi | Komputer musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro/64-bit PL, Windows 8.1 Pro/64-bit PL. Komputer musi poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym z tabeli nr 12. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | 1. Komputer musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji nie niższej niż 5.2 lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. 2. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. 3. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Zabezpieczenie mechaniczne | Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 17: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ……………………………………………………..………….…… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 18: Gwarancja producenta | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Pkt. 1-2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

TABELA 9. Komputer przenośny model B9

Zastosowanie: Komputer przenośny, dla pracowników uczestniczących w krajowych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny, model B9 | należy podać: marka ………………………….…………………….………… model …………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 17.0” do 18,9” wykonana w technologii anty-refleksyjnej | Należy podać: przekątna ekranu …………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1900 do 2560 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel. ……………x………… pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1550 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: Producent ……………………………………………………... Oznaczenie ……………………………………..…………..…. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ– zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 4 SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera w pozycji nr 1. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 16GB. | Należy podać: wielkość pamięci …..……………. GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Niezintegrowany z procesorem, wykorzystujący magistralę PCI Express 3.0 i obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0 , OpenGL w wersji nie niższej niż 4.3. | Należy podać: model karty graficznej ………………………...…………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Dysk hybrydowy typu SSHD, pojemność minimum 1TB + 8GB pamięci podręcznej. | Należy podać: pojemność dysku .……………… TB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem Audio (niezależne LINE-IN/OUT i Mic In lub wielofunkcyjne), wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu, wewnętrzny napęd DVD. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s, karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 a/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Wbudowana, w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora. Klawiatura musi być odporna na zalanie cieczą. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 4 x USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0 1x gniazdo karty pamięci typu SD 1x złącze HDMI lub DisplayPort UWAGA: zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. Dopuszczalne są porty w wykonaniu micro lub mini. | należy podać: ilość portów USB 3.0 …………………………..………….. ilość gniazd karty typu SD ……………..………….…… ilość złącz HDMI/DisplayPort .….………/.…….... Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Bateria/zasilanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 55Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: moc ………….…………… Whr Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca 3.4 kg ze standardową baterią. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy podać: waga …….………………….… kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Zgodność z systemami operacyjnymi | Komputer musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro/64-bit PL, Windows 8.1 Pro/64-bit PL. Komputer musi poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym z tabeli nr 12. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | 1. Komputer musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji nie niższej niż 5.2 lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. 2. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. 3. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Zabezpieczenie mechaniczne | Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 17: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V. | należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ……………………………………………………..………….…… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 18: Gwarancja producenta | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Pkt. 1-2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

TABELA 10. Komputer przenośny typu tablet model B10

Zastosowanie: do przeglądania poczty elektronicznej i łączności poprzez „Internet” np. Facebook, Twitter, wspomaganie procesów dydaktycznych w programie „Kształcenie w UG. Zależy nam na jakości”, jako wsparcie realizacji strategicznych celów w zakresie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim.

http://www.ug.edu.pl/pl/jakosc_ksztalcenia/?id_cat=1&id_art=50&lang=pl

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny typu tablet, model B10. | należy podać: marka ………………………….…………………….………… model …………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | W przedziale od 8.0” do 9.9 ”, wykonana w technologii dotykowej. Panel typu IPS. | Należy podać: przekątna ekranu …………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | W przedziale od 1900 do 2560 pikseli dla dłuższego boku ekranu. | Należy podać: rozdziel. ……………x………… pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Rodzaj procesora | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych typu tablet. | Należy podać: Producent ……………………………………………………... Oznaczenie ……………………………………..…………..…. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć Masowa | Pojemność min 16GB. | Należy podać: pojemność pamięci .…………… GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Wyposażenie multimedialne | tablet wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem słuchawkowym, wbudowany(e) głośnik(i) i mikrofon, wbudowana kamera internetowa w obudowę ekranu | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Komunikacja | Wbudowane: karta typu WI-Fi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n, moduł Bluetooth w standardzie minimum 4.0. Modem LTE Odbiornik GPS | Pkt 1, 2, 3 - Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 1x gniazdo karty pamięci typu Micro SD. | należy podać: ilość gniazd typu Micro SD ……..……… szt. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Bateria/zasilanie | Wyposażony w zewnętrzny zasilacz 100-240V. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Waga | Nie przekraczająca 0.4 kg ze standardową baterią | Należy podać: waga …….………………….… kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Gwarancja | Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem komputera do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 10 dni roboczych. | Pkt. 1-2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych świadczonych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

TABELA 11. AKCESORIA

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Oferowane (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| C1 | Torba do modelu B1 (tabela 1) o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. Minimum 2 lata gwarancji producenta. | Należy podać: Producent ……………………………………….. Model …………………………………………..… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| C2 | Torba do modelu B2 (tabela 2) o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. Minimum 2 lata gwarancji producenta. | Należy podać: Producent ……………………………………….. Model …………………………………………..… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| C3 | Torba do modelu B3/B4 (tabela 3 i 4) o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. Minimum 2 lata gwarancji producenta. | Należy podać: Producent ……………………………………….. Model …………………………………………..… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| C4 | Torba do modelu B5/B6/B7 (tabela 5, 6, 7) o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. Minimum 2 lata gwarancji producenta. | Należy podać: Producent ……………………………………….. Model …………………………………………..… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| C5 | Torba do modelu B8/B9 (tabela 8 i 9) o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. Minimum 2 lata gwarancji producenta. | Należy podać: Producent ……………………………………….. Model …………………………………………..… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| C6 | Torba do modelu B10 (tabela 10) o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. Minimum 2 lata gwarancji producenta. | Należy podać: Producent ……………………………………….. Model …………………………………………..… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| C7 | Rozszerzenie pamięci o 4 GB do modelu B5/B6. Minimum 2 lata gwarancji producenta. UWAGA: zamawiający zastrzega, że montaż rozszerzenia pamięci musi być wykonany przez punkt producenta lub wykonawcę lub przez każdy inny serwis nie powodujący utraty gwarancji producenta ani żadnych pozostałych zobowiązań wynikających z umowy. | Należy podać: Producent ……………………………………….. Model …………………………………………..… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| C8 | Uniwersalna stacja dokująca do modeli od B1 do B9 o parametrach: Podłączenie do komputera – port USB, na wyposażeniu kabel przyłączeniowy. Port USB 2.0 min. 2 szt. Port USB 3.0 min. 3 szt. Port HDMI min. 2 szt., Port Gigabit Ethernet 1 szt. Zasilacz Minimum 2 lata gwarancji producenta. | Należy podać: Producent ……………………………………….. Model …………………………………………..… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 12. SYSTEM OPERACYJNY DO KOMPUTERÓW Z POZYCJI B1-B9

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| System operacyjny | System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet w tym sterowników drukarek. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie uruchomienia aplikacji działających w oparciu o technologię Sun Java w ver. min. 1.7 przy wykorzystaniu autorskiego środowiska Zamawiającego tj. Akademickiego Systemu Teleinformatycznego – FAST/PENSUM Możliwość uruchamiania interpretera poleceń za pomocą języka skryptowego. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi Active Directory 2008R2. System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram min. 4 GB. | należy podać: producent……………………….……………………..………………… wersja ………………………………… Pkt 1-23 Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach *spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

# Text boxes

……………………………, dnia ………………….…. 2015 r.

………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy