SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MODUŁOWY SYSTEM SERWEROWY – jeden komplet

ZASTOSOWANIE:

System wykorzystywany będzie wyłącznie do celów naukowych rozumianych z punktu widzenia ustawy o zasadach finansowaniu nauki (Dz. Ust. Nr 96, poz. 615 z dnia 30 kwietnia 2010 r)  jako badania naukowe o charakterze podstawowym. Powyższe zastosowanie wynika z realizacji prowadzonego projektu „Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro”. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA”. Prowadzony na nim będzie kluczowy dla kolejnych stadiów projektu etap, polegający na racjonalnym projektowaniu odpowiednio zmodyfikowanych nukleozydów (mNZ) który zostanie zrealizowany przy użyciu komputerowej chemii kwantowej. Z systemu korzystać będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, doktoranci oraz magistranci przygotowujący prace dyplomowe. Nie będą prowadzone żadne prace o charakterze komercyjnym.

Ze względu na konieczność wprowadzania projektowanych związków do środowiska wodnego (mNZ muszą działać 
w komórce), przewidziana zostanie podatność na hydrolizę każdej z badanych pochodnych. Związki o najlepszych właściwościach zostaną następnie zbadane w kontekście przebiegu procesu dysocjacyjnego przyłączenia elektronu (DEA) w modelowych fragmentach dwuniciowego DNA znajdujących się w środowisku wodnym. W realizacji tego zadania wykorzystamy metody klasycznej i kwantowej dynamiki molekularnej (MD) oraz metody hybrydowe typu QM/MM 
(z uwagi na znaczne rozmiary układów klasyczne podejście QM przekracza możliwości współczesnych maszyn cyfrowych). Ta sama metodologia, QM/MM, zostanie zastosowana do zbadania dalszych stadiów procesu (reaktywność rodników zasad nukleinowych w DNA) prowadzących w końcu do pęknięć łańcucha cukrowo-fosforanowego, powstawania miejsc apurynowych/apirymidynowych czy do wewnątrz lub międzyniciowych dimerów kowalencyjnych zasad nukleinowych. Sieć komunikacyjna zbudowana w oparciu o InfiniBand, jest jednym z najlepszych rozwiązań w kategorii szybkości przesyłania danych pomiędzy węzłami. Komunikacja miedzy węzłami jest z kolei kluczowa przy wykonywaniu obliczeń 
w trybie równoległym, w którym poszczególne wątki obliczeniowe realizują różne węzły. Ponieważ zarówno aplikacje dynamiki molekularnej (MD), jak chemii kwantowej (QM) działają zawsze w trybie, w którym do wykonania zadania używa się więcej jednego węzła (nodu), szybkość tego typu obliczeń zależy dramatycznie od szybkości komunikacji pomiędzy węzłami. Dlatego w wydajnych systemach do obliczeń naukowych (MD, QM) konieczne jest zastosowanie możliwie szybkiej komunikacji międzywęzłowej, którą dziś gwarantuje InfiniBand. Warto podkreślić, że we wszystkich centrach KDM w Polsce, w których rutynowo prowadzi się tzw. obliczenia masoworównoległe, szczególnie nowsze instalacje klastrów wyposażone są właśnie w InfniBand. Ponieważ na klastrze będzie zainstalowane to samo oprogramowanie, które używamy w centrach KDM, a sam klaster będzie służył jako możliwość wykonania obliczeń szczególnie  w okresach, w których oczekiwanie w kolejkach KDM, będzie hamowało nasze badania, zakup analogicznych maszyn do tych wykorzystywanych w centrach KDM, wydaje się najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

- CHARAKTERYSTYKA MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Definicje którymi Zamawiający posługuje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

  - Modułowy system serwerowy – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie wszystkie fizyczne komponenty stanowiącą całość rozwiązania informatycznego dla realizacji celów w ramach projektu " Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro” zwanym dalej infrastrukturą.

  - Obudowa (chassis) – podzespół do którego montowane są: fizyczne serwery, podzespoły pasywne i aktywne oraz pozostałe elementy (hardware) konieczne do pracy modułowego systemu serwerowego.

  - Serwery kasetowe – fizyczne serwery montowane w obudowę.

  - Urządzenia – pozostały sprzęt aktywny stanowiący wyposażenie obudowy i/lub dostarczony jako odrębny podzespół.

  - Nadmiarowe zasilanie – fizyczne rozwiązanie polegające na dostarczeniu co najmniej dwóch niezależnych od siebie źródeł energii elektrycznej podłączonych w taki sposób aby awaria jednego ze źródeł zasilania nie powodowała przerwy w pracy zasilanego urządzenia.

- WYMAGANIA OGÓLNE DLA SPRZĘTU

- Zaoferowana infrastruktura musi składać się z co najmniej: 1 obudowy (chassis) wyposażonej w 8 serwerów kasetowych, macierzą i przełącznikiem. Całość oferowanej infrastruktury musi być wyposażona i skonfigurowana zgodnie z poniższymi wymogami SIWZ.

- Każdy pojedynczy serwer kasetowy w zaoferowanej infrastrukturze, musi posiadać możliwość niezależnego zatrzymania 
i wymontowania (np. w celach wymiany) z zachowaniem ciągłości pracy infrastruktury.

- Dostarczona infrastruktura musi być oryginalna, fabrycznie nowa, nigdy nie używana, zgodna z wymaganiami zawartymi 
w SIWZ, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2014 r. Zamawiający wymaga, aby infrastruktura była rozpakowana 
i uruchomiona przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu instalacji. Miejscem instalacji będzie jeden z budynków Zamawiającego zlokalizowany na terenie Kampusu Oliwa w Gdańsku.

- Zamawiający wymaga dostarczenia listy numerów fabrycznych wszystkich elementów fizycznych infrastruktury w formie papierowej oraz elektronicznej umożliwiającej import i edycję poszczególnych numerów  w arkuszu kalkulacyjnym.

- Ze względu na złożoność konfiguracji, potrzebę skalowalności i niezawodności sprzętu, elementy z których zbudowane są: obudowa (chassis - dot. tabeli 1) i serwery kasetowe (dot. tabela 2) muszą być produktami jednego producenta lub być przez niego certyfikowane bądź wskazane do instalacji (wymagane oświadczenie producenta dołączone przy dostawie sprzętu).

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (dopuszcza się wydruki ze stron producenta w języku polskim lub  angielskim).

- Całość dostarczonej infrastruktury musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta w okresie wymaganym w SIWZ – wraz z dostawą należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora wraz z wypełnionymi i oryginalnymi kartami gwarancyjnymi. Lista punktów serwisowych musi być dostarczona wraz z infrastrukturą.

- Serwis sprzętu musi być realizowany przez Autoryzowany Serwis producenta lub każdy inny serwis nie powodujący utraty gwarancji w miejscu instalacji infrastruktury.

- Sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie  oznaczenie. 
W przypadku braku oznaczenia Zamawiający  dopuści potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w  tym zgodności z  dyrektywą RoHS Unii europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

- Producent sprzętu musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu (wymagane oświadczenie producenta dołączone przy dostawie sprzętu).

- Firma serwisująca musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta (wymagane oświadczenie producenta dołączone przy dostawie urządzeń).

- WARUNKI GWARANCJI I USŁUG SERWISOWYCH ŚWIADCZONYCH W RAMACH GWARANCJI ORAZ WARUNKI WSPARCIA TECHNICZNEGO

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii musi wynosić maksymalnie 1 dzień roboczy, a naprawa maksymalnie 5 dni roboczych.

- Wszystkie naprawy sprzętu będą się odbywać u Zamawiającego w miejscu instalacji sprzętu.

- W przypadku, gdyby usunięcie uszkodzenia wymagało dłuższego okresu czasu, bądź naprawa musi się odbyć poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca lub firma serwisująca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

- Zamawiający wymaga, aby w czasie obowiązywania gwarancji istniało wsparcie techniczne umożliwiające weryfikację 
w zakresie: konfiguracji sprzętowej serwerów, w tym model i typ dysków twardych, model procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Jednorazowy kontakt nie może przekraczać ceny jednego impulsu telefonicznego u krajowych operatorów telekomunikacyjnych np.: (ogólnopolski numer 
o zredukowanej odpłatności, np.0-800/0-801) lub musi być świadczona w oparciu o oprogramowanie do monitorowania pracy infrastruktury ze zwrotnym kontaktem działu wsparcia technicznego producenta. W przypadku dostarczenia oprogramowania monitorującego Wykonawca ma dostarczyć wszystkie niezbędne licencje konieczne do realizacji powyższej funkcjonalności.

- W czasie trwania gwarancji wymagany jest bezpłatny dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych, nowych wersji dołączonego oprogramowania (w chwili jego wydania) i narzędzi diagnostycznych.

- W czasie trwania gwarancji wymagana jest możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanych elementów infrastruktury do najnowszych certyfikowanych wersji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta (w momencie dostawy należy podać adres strony internetowej producenta).

- Terminy gwarancji, opieki technicznej i wsparcia producenta dla poszczególnych komponentów infrastruktury:

| Lp. | Komponent | Minimalny termin gwarancji (w miesiącach) | Maksymalny czas reakcji na zgłoszoną awarię |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa serwerów kasetowych (chassis) - TABELA 1 | 24 | Do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii |
| 2. | Serwer kasetowy - TABELA 2 | 24 | x |
| 3. | Macierz dyskowa – TABELA 3 | 24 | x |
| 4. | Przełącznik sieciowy – TABEL 4 | 12 | x |

TABELA 1. OBUDOWA SERWERÓW KASETOWYCH (CHASSIS) – 1 sztuka

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| I.1 | OBUDOWA SERWERÓW KASETOWYCH (CHASSIS) |
| I.2 Obudowa | Do instalacji w przemysłowej szafie typu Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. Wysokość obudowy nie może przekroczyć 2 U. |
| I.3 Moduły serwerowe | Możliwość instalacji minimum 8 modułów serwerowych wymiennych w czasie pracy (ang. hot-plug) wymiennie z modułami dyskowymi. |
| I.4 Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji minimum 3 modułów dyskowych wymiennych w czasie pracy (ang. hot-plug) wymiennie z modułami serwerowymi. |
| I.5 Moduły rozszerzeń | Przynajmniej 8 slotów PCI Express umożliwiających instalację kart rozszerzeń dedykowanych dla wewnętrznych modułów serwerowych, możliwość instalacji kart: - 10Gb Ethernet - Pass-Through Ethernet - 1 Gbit/s Ethernet - SAS 12 Gb/s - FC 8/16 Gb/s |
| I.6 Moduły I/O: | Możliwość instalacji nadmiarowych modułów I/O: - Pass-Through 1 GbE - Pass-Through 10 GbE - agregujących wewnętrzny ruch ethernet i FC z modułów serwerowych na zewnątrz obudowy Zainstalowane min. 1 moduł agregujący ruch wewnętrzny 10GbE wyposażony w min. 4 porty zewnętrzne SFP+ oraz min. 1 port USB do zarządzania. |
| I.7 Zarządzanie | Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy - min. 1 port VGA D-Sub, min. 1 USB min. 2.0. System musi mieć zainstalowaną w obudowie blade min. 1 kartę zdalnego zarządzania wymienną w czasie pracy (ang. hot-plug) wyposażoną w min. 2 złącza RJ45 do zarządzania obudową umożliwiającą pracę w trybie fail-over oraz połączenia w stos do min. 20 obudów tego samego rodzaju. System zarządzania musi umożliwiać: dostęp przez sieć LAN 10/100 Mb (osobne wyjście, własne IP sieci zarządzającej), zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, a także zarządzanie poszczególnymi serwerami (przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym – także w sesji BIOS, podłączenie wirtualnych napędów). Możliwość zarządzania jednocześnie wszystkimi serwerami kasetowymi, podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Wymagana możliwość zdalnej aktulizacji i konfiguracji BIOS oraz detekcji przedawaryjnej. System musi umożliwiać wysyłanie poprzez e-mail komunikatów o błędach do administratorów. Karty zarządzające muszą mieć możliwość przechowywania wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników. |
| I.8 Zasilanie | Obudowa fabrycznie wyposażona w 2 zasilacze wymienne w czasie pracy (ang. hot-plug) pracujących w trybie 1+1, z możliwością pracy nadmiarowej. Dostawa musi zawierać kable zasilające. |
| I.9 Wentylacja | Obudowa wyposażona w min. 8 wentylatorów wymiennych w czasie pracy (ang. hot-plug) |
| TABELA 2. SERWER KASETOWY – 8 sztuk |
| II.1 | Serwer kasetowy |
| II.2 Obudowa | Umożliwiająca zainstalowanie min. 8 sztuk serwerów w zaoferowanej wraz z serwerami obudowie modułowego systemu serwerowego. |
| II.3 Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania min dwóch procesorów. Serwer musi obsługiwać minimum 256GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci. |
| II.4 Wbudowane porty | min. 2x USB 2.0, 2 na przednim panelu obudowy. 1 x USB obsługujące bootowanie z napędów: CD/DVD, klucza USB. Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów i kabli rozszerzających. Min. 1 port Infiniband FDR |
| II.5 Interfejsy sieciowe | Minimium 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną, umożliwiające wyprowadzenie sygnałów poprzez zintegrowany w głównej obudowie systemu serwerowego moduł agregacyjny 10Gb Ethernet |
| II.6 Sloty Mezz | Minimum 1 slot x16 generacji 3. |
| II.7 Wewnętrzna pamięć masowa | Zainstalowany jeden dysk twardy typu SSD o pojemności min. 200GB. |
| II.8 Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
| II.9 Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| II.10 Procesor | Dwa procesory dwunastordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 958 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera lub rodziny serwerów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanych procesorów musi pochodzić ze strony http://www.spec.org/z okresu od 01.06.2015 r. do dnia złożenia oferty. |
| II.11 Pamięć RAM | Minimum 128 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2133MHz. Pamięci muszę obsługiwać technologię kontroli sprzętowych błędów mająca na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci. |
| II.12 Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna o rozdzielczości min. 1280x1024 |
| II.13 Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet znajdujący się w serwerze lub obudowie kasetowej umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wsparcie dla dynamic DNS, - wysyłanie do administratora e-maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232, - automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej. |
| II.14 Certyfikaty | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemu Windows Server 2012. Zgodność z systemem wirtualizacji VMware vSphere. Należy dołączyć do oferty . |
| TABELA 3. MACIERZ DYSKOWA – 1 szt. |
| III.1 | Macierz dyskowa |
| III.2 Obudowa | Obudowa Rack o wysokości maks. 2U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w przemysłowej szafie typu rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa musi posiadając dodatkowy przedni panel zamykany na klucz. |
| III.3 Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania min. dwóch procesorów. Płyta musi obsługiwać minimum 768GB pamięci, i posiadać minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. |
| III.4 Sloty PCI Express | Minimum 3 sloty x8 generacji 3 LowProfile, min. 1 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8 pełnej długości i wysokości. |
| III.5 Wbudowane porty | Minimum 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. |
| III.6 Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty typu 10GbE SFP+ i 2 porty 1 GbE z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet Base-T. Zainstalowana karta dwuportowa InfiniBand 40GbE QSFP. |
| III.7 Wewnętrzny moduł SD | Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z nadmiarowymi kartami SD. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy ww. kartami. |
| III.8 Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| III.9 Procesor | Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 410 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wynik testu wydajności dla zaproponowanych procesorów, który musi pochodzić ze strony http://www.spec.org/z okresu od 01.06.2015 r. do dnia złożenia oferty. |
| III.10 Pamięć RAM | Minimum 128 GB pamięci RAM, RDIMM o częstotliwości pracy 2133MHz. Pamięci muszę obsługiwać technologię kontroli sprzętowych błędów mająca na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci. |
| III.11 Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna o rozdzielczości min. 1280x1024 |
| III.12 Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| III.13 Dyski twarde | Zainstalowane 16 dysków twardych min. 1.2 TB SAS 10k. Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. |
| III.14 Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |
| III.15 System diagnostyczny | Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| III.16 Zasilacz | Zasilacz wymienny w czasie pracy (ang. hot-plug) o mocy maks. 750W |
| III.17 Wentylatory | Wentylatory - Minimum 6 nadmiarowych wentylatorów wymiennych w czasie pracy (ang. hot-plug) |
| III.18 Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| III.19 Karta zarządzająca | Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wsparcie dla dynamic DNS, - wysyłanie do administratora e-maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. |
| III.20 Certyfikaty | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 . Należy dołączyć do oferty. |
| TABELA 4. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY – 1 szt. |
| IV.1 | Przełącznik sieciowy |
| IV.2 Obudowa | Obudowa Rack o wysokości maks. 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack |
| IV.3 Interfejsy | Minimum 12 portów QSFP Infiniband FDR z korekcją błędów FEC |
| IV.4 Matryca przełączająca | Przełączanie pakietów o prędkości min. 1.3Tbit/s |
| IV.5 Czas przełączania między portami - | Maksymalnie 200ns |
| IV.6 Wentylatory | Pracujące w trybie od przodu do tyłu (ang. Front to rear) |
| IV.7 Zasilacz | Minimum 1 zasilacz 240V AC. |