SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o zamówienie publiczne na:

dostawę cieplarki laboratoryjnej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia.

Ilość: jedna cieplarka laboratoryjna. Dane techniczne: Obieg powietrza: naturalny; Pojemność komory: 32 l.; Drzwi: podwójne – wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne; Zakres temperatury pracy: 5°C powyżej temperatury otoczenia…+100°C; Sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD; Materiał komory: stal nierdzewna; Wymiary zewnętrzne około (szerokość/wysokość/głębokość): 520/600/435 mm; Wymiary komory co najmniej (szerokość/wysokość/głębokość): 400/320/240 mm; Maksymalne obciążenie półki co najmniej 10 kg; Maksymalne obciążenie urządzenia co najmniej 30 kg; Moc znamionowa: 300W; Regulacja temperatury: co 0,1°C; Stabilność +/-0,5°C; Zabezpieczenie: klasy 2.0; Zasilanie 50Hz: 230V; Ilość półek standard/max: 1/3; Parametry: Układ grzewczy; Graficzny wyświetlacz LCD; Mikroprocesorowy sterownik temperatury; Praca z priorytetem temperatury; Możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu; Nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia 1 min..99.59 h; Nastawienie czasu osiągania zadanej temperatury 1 min..99,59 h; Regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min… 999,59 h; Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia; Rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu; Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury; Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury; Kontrola zaniku napięcia; Zegar czasu rzeczywistego; Alarm dźwiękowy; Funkcja self-check (autokontrola) Inne informacje: Półki druciane ze stali nierdzewnej z zestawem prowadnic; Kominek wentylacyjny o średnicy 37 mm; Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim; Podświetlana klawiatura dotykowa; Otwór o średnicy 30 mm w lewej ścianie do wprowadzania zewnętrznego czujnika; Pamięć wyników pomiarowych; Sygnalizacja otwartych drzwi

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące