Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SIWZ postępowanie A120-211-160/15/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytwornica ozonu do dezynfekcji – szt. 2 | 24 miesiące | 2 | 14 | T/T |

Urządzenie będzie służyło do wytwarzania ozonu  i jest urządzeniem systemu sterylizacji powietrza w pomieszczeniach typu BSL3 i Fitotronów. Urządzenie powinno być także przystosowane do ozonowania wody oraz innych płynów, tak aby możliwa była destrukcja komórek mikroorganizmów w tych ośrodkach.

| L.p. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie musi być przenośne |
| 2 | Urządzenie musi być wyposażone w koncentrator tlenu |
| 3 | Urządzenie musi być wyposażone w higrometr |
| 4. | Urządzenie musi być zasilane 230V/50Hz |
| 5. | Urządzenie musi być zbudowane z materiałów trwałych trudno poddających się korozji tj. zbudowane z materiałów pozwalających na pracę urządzenia w warunkach dużej wilgotności. |
| 6. | Urządzenie musi być programowalne: czas pracy od min 1min do min 8godz. |
| 7. | Urządzenie musi posiadać programowanie czasu pracy, cykli pracy oraz pauza |
| 8. | Generator ozonu musi posiadać licznik godzin pracy |
| 9. | Generator ozonu musi posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe |
| 10. | Wydajność urządzenia nie może być mniejsza niż 110 mg/l |
| 11. | Generator ozonu musi być przystosowany do ozonowania powietrza i cieczy |
| 12. | Urządzenie musi być zasilane mieszanką tlenowo - azotową (powietrzem) |
| 13. | Urządzenie musi posiadać wskaźnik temperatury |
| 14 | Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE |