FORMULARZ   CENOWO - PRZEDMIOTOWY

System UHPLC- 1 komplet

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Do oczyszczania, badania czystości oraz identyfikacji związków chemicznych | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
|  | wYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| II. | Dwutłokowa pompa gradientowa, biokompatybilna |
| II.1 | zakres przepływu od co najmniej 0,0001 do 10,0000 ml/min | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.2 | system tłoków równoległych | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.3 | maksymalne ciśnienie pracy co najmniej 130 MPa przy co najmniej 3 ml/min | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.4 | dokładność przepływu +/- 1% | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.5 | precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.6 | maksymalna objętość skoku tłoka co najwyżej 10 µl | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.7 | automatyczny wbudowany system do przemywania tłoków | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.8 | Wbudowany czujnik wycieku w pompie z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową i wizualną | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III. | Autosampler |
| III.1 | zakres pracy pH co najmniej 1-9 | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.2 | pojemność na co najmniej 105 po 1,5 ml z termostatowaniem | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.3 | objętość nastrzyku co najmniej 0,1 µl do 50 µl | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.4 | szybkość nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej 10 s (dla nastrzyku10 µl) | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.5 | powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,25% RSD | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.6 | ciśnienie pracy do co najmniej 130 MPa | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.7 | pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.8 | współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,0015% | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.9 | wbudowane funkcje walidacyjne | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.10 | standardowo zainstalowane przemywanie igły trzema rozpuszczalnikami | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.11 | co najmniej 100 fiolek 1,5 ml z septami i nakrętkami | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III.12 | możliwość preparatyki w autosamplerze np. automatycznego rozcieńczania próbek | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | Termostat do kolumn |
| IV.1 | zakres temp. co najmniej od -10 poniżej temperatury otoczenia do 850C | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV.2 | pojemność na co najmniej 6 kolumn | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV.3 | system grzania z wymuszonym obiegiem powietrza | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV.4 | wstępne ogrzewanie fazy ruchomej przed kolumną | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV.5 | wbudowany zawór do przełączania co najmniej 6 kolumn | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | Detektor |
| V.1 | źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.2 | co najmniej 512 elementów światłoczułych | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.3 | zakres co najmniej 190-800 nm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.4 | szerokość szczeliny co najmniej 1,2 i 8 nm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.5 | dokładność długości fali co najwyżej 1 nm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.6 | szum co najwyżej ±3x10-6 AU | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.7 | dryft co najwyżej 5x10-4 AU/h | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.8 | liniowość co najmniej 2,0 AU | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.9 | celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie 50C powyżej temperatury pokojowej do 500C, 10 mm droga optyczna, pojemność celi maksymalnie 10 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.10 | częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V.11 | funkcja dekonwolucji pików z wykorzystaniem pierwszej pochodnej widma UV-VIS oraz rozszerzony zakres liniowy | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI. | Detektor fluorescencyjny |
| VI.1 | dokładność długości fali co najmniej +/- 2 nm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI.2 | zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji co najmniej 200-750 | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI.3 | szerokość wiązki co najwyżej 20 nm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI.4 | powtarzalność długości fali: co najmniej +/-0,2 nm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI.5 | celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie od 4 do 40(C | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI.6 | programowanie w czasie zmian długości fali wzbudzenia-emisji co najmniej w 32 krokach | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI.7 | objętość celki pomiarowej co najwyżej 12 µl, praca do co najmniej 2 MPa, możliwość pracy czterokanałowej | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI.8 | częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | Degazery |
| VII.1 | Co najmniej 3 i 5 kanałowy | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII.2 | objętość martwa na każdy kanał co najwyżej 400 µl | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII.3 | przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VIII. | Mieszalniki do gradientu |
| VIII.1 | Pojemność mieszania 40 µl, maksymalne ciśnienie pracy do 130 MPa | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX. | Pozostałe |  |
| IX.1 | Dwa stoły na kółkach dostosowanych do HPLC | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX.2 | Zawór do tworzenia 4-skałdnikowego gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia montowany w pompie | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX.3 | Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1l | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX.4 | Możliwość sterowania przyrządem poprzez sieć LAN | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX.5 | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie i kontrolę wszystkich modułów systemu, wyposażonym w oprogramowanie do zbierania i opracowywania danych. W zestawie z monitorem o przekątnej nie mniejszej niż 24” zapewniającym przegląd wykresów i analiz w rozdzielczości full hd, co umożliwi precyzyjny odczyt, umieszczenia komentarzy i możliwość interpretacji wyników badań, oraz drukarkę laserową, zapewniającą druk wyników w kolorze w rozdzielczości nie mniejszej niż 600 DPI, w formacie A4 | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX.6 | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach  „spełnia/nie spełnia” należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (*niepotrzebne skreślić).

PUNKTOWANE PARAMETRY SPRZĘTU:

| VI | Dotyczy detektora fluorescencyjnego Parametr punktowany: wbudowana lampa rtęciowa do sprawdzania długości fali | Posiada- 5 pkt. Nie posiada- 1 pkt. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| VI | Dotyczy detektora fluorescencyjnego Parametr punktowany: czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) co najmniej 3000:1 względem tzw. „ciemnego szumu” (pkt 1-10) | czułość linii Ramanowskiej wody powyżej 3000:1- 10 pkt. czułość linii Ramanowskiej wody 3000:1-1 pkt. Należy podać: czułość linii Ramanowskiej wody:** ……………………………………………………. |

*-należy zaznaczyć właściwe

**-należy wpisać właściwe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Dwutłokowa pompa gradientowa, biokompatybilna zgodnie z opisem w pozycji II.1 do II.8 | 1 |  |  |  |  |
| III | Autosampler zgodnie z opisem w pozycji III.1 do III.12 | 1 |  |  |  |  |
| IV | Termostat do kolumn zgodnie z opisem w pozycji IV.1 do IV.5 | 1 |  |  |  |  |
| V | Detektor zgodnie z opisem w pozycji V.1 do V.11 | 1 |  |  |  |  |
| VI | Detektor fluorescencyjny zgodnie z opisem w pozycji VI.1 do VI.8 | 1 |  |  |  |  |
| VII | Degazery zgodnie z opisem w pozycji VII.1 do VII.3 | 1 |  |  |  |  |
| VIII | Mieszalniki do gradientu zgodnie z opisem w pozycji VIII.1 | 1 |  |  |  |  |
| IX | Pozostałe zgodnie z opisem w pozycji IX.1 do IX.6 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM za komplet UHPLC |  |  |  |

Zsumowaną wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  
w rozdziale  XI SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                                               podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem