FORMULARZ   CENOWO - PRZEDMIOTOWY

Kontroler systemu HPLC z oprogramowaniem – 1 komplet

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Kontroler systemu HPLC musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego zestawem HPLC firmy Shimadzu z serii 20 | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| I.2 | Oprogramowanie musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego zestawem HPLC firmy Shimadzu z serii 20 | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | wYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| II.1 | Kontroler systemu HPLC musi umożliwiać podpięcie systemu HPLC Shimadzu do komputera i jego sterowanie za pomocą oprogramowania | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.2 | Możliwość podpięcia 8 różnych modułów HPLC z możliwością rozszerzenia do 12 | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.3 | Wewnętrzny bufor na dane pomiarowe na co najmniej 20h pracy | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.4 | Co najmniej 4 wejścia i 4 wyjścia do kontrolowania sygnałów wejścia i wyjścia | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.5 | Możliwość zamontowania w kontrolerze co najmniej dwóch przetworników analogowo-cyfrowych | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.6 | Oprogramowanie do sterowania zestawem HPLC Shimadzu z serii 20 działające w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Windows 7/64 bity, sterujące całym zestawem, zbierające dane i umożliwiające ich opracowywanie | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.7 | Realizowana funkcja dekonwulcji nierozdzielonych plików na detektorze DAD | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.8 | Realizowana funkcja inteligentnego zakresu liniowego na detektorze DAD | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II.9 | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać producenta i model, natomiast w pozycjach  „spełnia/nie spełnia” należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (*niepotrzebne skreślić).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontroler systemu HPLC | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM za 1 komplet |  |  |  |

Zsumowaną wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  
w rozdziale  XI SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                                               podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem